# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 3 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO  CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2, que a través de la presente se completan los datos faltantes de las fichas técnicas de los modelos Renault Clio y Ford Fiesta, por lo que las presentes pasan a formar parte del reglamento técnico vigente versión (1-2010), de acuerdo al siguiente detalle,  a saber:

FICHA TECNICA -  RENAULT  CLIO – K 7 M – 8 VÁLVULAS

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               80,5   mm, tolerancia  ±  0.2 mm

### Diámetro                			                  79,5   mm.+ 1,5 mm., tolerancia  ±  0.2 mm

Cilindrada                                			     1598cc

Altura del block                              		     200 mm.

## PESOS MINIMOS

Biela   sin cojinetes                      		    520   Grms.

Cigüeñal                                    	 		    8.960  kg  ±  0.700  gr

Volante con corona              	   		    6.315  kg  ±  0.250  gr

## PISTON

- Peso:                    			  	   295 gr. ±  2 gr  Se permite cavidad para válvulas

- Altura:                         				   22,30 mm.

- Ranuras:                     1ra.                    2da.                          3ra.

1,50 mm.            1,50 mm.                   2,50 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:             		  			      90 gr.  ±  2 gr

- Diámetro Interior 			  	      19 	mm.

- Diámetro Exterior   					mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  			      37.50 mm   ±  0.2mm

Escape            				                  33.50 mm   ±  0.2mm

Vástago ()  		  	                        	        7.00 mm

Largo admisión			                 	     107.70 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     107.75 mm   ±  1mm

Angulo de asiento                                                       30 grados.-

CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                                    34,8 mm.   ±   0,5 mm

Diámetro interior escape                                                       28,5 mm.   ±   0,5 mm

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

## LEVA

Alzada de leva máxima	                  	   		      10,05 mm  +/- 0,1 mm

Balancines se permiten los del motor Twingo.-

## CAJA DE VELOCIDADES:   J B 3

1º			34/11        3.09

2º			41/22	    1.86

3º			37/28	    1.32

4º			29/30	    0.96

5º			31/39        0.79

m/a			59/14	    4.21

diferencial		58/15	    3.86

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

Trocha delantera en (mm) 	 1630    ( ±  1 %  )

Trocha trasera	   en (mm)    	 1625   	( ±  1 %  )

Largo entre ejes (mm)                 2472    ( ±  1 %

ANCHO DE CARROCERÍA

Abajo                                      Arriba

1640    mm  ±  20 mm            1610    mm  ±  20 mm

Largo entre ejes                           2472    mm  ±  20 mm

LARGO DE CARROCERÍA    3709	mm  ±  20 mm

## AMORTIGUADORES:   RENAULT  CLIO

- Delanteros

diámetro del vástago		                 20      mm. +/- 0,5 mm.

diámetro del cárter		                 44,50 mm. +/- 0,5 mm.

Largo vástago extendido	                170     +/- 2   mm.

Largo de cárter		                350     +/- 2   mm.

- Traseros

diámetro del vástago		                 20      mm.   máximo.-

diámetro del cárter		                 53      mm.   máximo.-

Largo vástago extendido	                 210    +/- 2   mm.

Largo de cárter		                 345    +/- 2   mm.

FICHA TECNICA -  FORD  FIESTA

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               75,48 mm.    Tolerancia  ±  0.5mm

### Diámetro                			                   82,07m. + 1,00 mm.,    Tolerancia  ±  0.2 mm

Cilindrada                                			     1595,47 cc. Máximo  1645 cc.

Altura del block                              		      195   ±  1,2  mm

## PESOS MINIMOS

Biela   sin cojinetes                      		    400   Grms.  -  Material libre, diseño original.-

Cigüeñal                                    	 		    8.660  kg  ±  0.700  gr

Volante con corona              	   		    7.950  kg  ±  0.250  gr

## PISTON

- Peso:                    			  	   250 gr. ±  2 gr  Se permite cavidad para válvulas

- Altura:                         				   25,70 mm.

- Ranuras:                     1ra.                    2da.                          3ra.

1,20 mm.            1,49 mm.                   2,00 mm.

PERNO DE PISTON

- Diámetro Interior 			  	      11 	   mm.

- Diámetro Exterior   			                   18.3   mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  			      39.87 –  40,13   mm    ±  0.2mm

Escape            				                  33.87  -  34,13   mm    ±  0.2mm

Vástago ()  		                          	       5,967 -  5,985   mm

Largo admisión			                 	     109.37 – 109,83 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     109.59 – 110,05 mm   ±  1mm

CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                          36 mm   ±   0,5 mm  exterior   42 mm.

Diámetro interior escape                                             30 mm   ±   0,5 mm  exterior   37 mm.

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

## LEVA

Alzada de leva máxima	                  	   		      10,05 mm  +/- 0,1 mm

## CAJA DE VELOCIDADES:     I B 5

1º	43 - 12		3.58 - 1

2º	52 - 27		1.93 - 1

3º	41 - 31		1.28 - 1

4º  	41 - 39		0.95 - 1

5º	45 - 34		0.76 - 1

m/a			3.62 - 1

diferencial    69 - 17	4.070-4.25

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

Trocha delantera en (mm) 	 1725    ( ±  1 %  )

Trocha trasera	en (mm)    	 1675   	( ±  1 %  )

Largo entre ejes (mm)                 2488    ( ±  1 %  )

ANCHO DE CARROCERÍA    1765    mm  ±  20 mm

LARGO DE CARROCERÍA     3908	  mm  ±  20 mm

## AMORTIGUADORES:   FORD  FIESTA

- Delanteros

diámetro del vástago		                 20    mm.+/- 0,5 mm.

diámetro del cárter		                 53    mm.+/- 0,5 mm.

Largo vástago extendido	                175     +/- 2   mm.

Largo de cárter		                330     +/- 2   mm.

- Traseros

diámetro del vástago		                 20      mm.   máximo.-

diámetro del cárter		                 53      mm.   máximo.-

Largo vástago extendido	                 145    +/- 2   mm.

Largo de cárter		                 360    +/- 2   mm.

Capot de fibra  ( Manteniendo forma original)

Portón trasero de fibra ( manteniendo forma original)

Colocar conjunto espiral amortiguador trasero (espiral concéntrico) en la posición del amortiguador para eliminar apoyo original del resorte en el eje.

Trabajar pasa-rueda trasero para pasar el conjunto amortiguador y hacer nuevo anclaje, soldado a la jaula y alojar una rotula en su posición original.

Butaca desplazada hacia el centro, para seguridad en 200mm.-

Reacomodar pedalera, selectora de cambios y columna de dirección.-

Parrillas delanteras: Eliminar anclaje trasero de la misma por una rótula diámetro ¾.-

Se permite soldar la araña en lugar de abulonar.-

Mendoza, 18 de Mayo de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-