# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 6 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO  CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2, que debido a las diversas consultadas efectuadas, a la Comisión Técnica, sobre los pistones forjados de reciente implementación, se ha procedido a  modificar los siguientes  puntos del reglamento técnico vigente versión (1-2010),  a saber:

Art.18  MOTOR:

18.6  PISTONES:   Originales o sustituto de repuesto del motor. Balanceo libre en la falda del

pistón. Por razones de maquinado en base de block, se deberá igualar  los cuatro pistones

en saliente cero (0. La negatividad y su cavidad, será igual al original de fábrica, según el

tipo de pistón colocado. Por razones de maquinado, en los casos de pistones con tetones

salientes al (0), se pueden eliminar.-

Para peso y/o medidas, ver ficha de homologación del vehículo.-

- Libre posición del pistón en el cilindro.-

OPCIONAL: Se permiten Pistones Forjados para todas las marcas de motores de vehículos

homologados. Deberán ser de Fabricación Nacional, respetando las siguientes limitaciones:

- Aros, cantidad y medidas originales.-

- Posición de las ranuras del pistón, libres.-

- Desplazamiento del perno de pistón: Opcional.-

- Libre posición del pistón en el cilindro.-

- Permitido perno central.-

Medidas del Perno de Pistón:

- Motor  AUDI:

Diámetro exterior : 20 mm.

Diámetro interior  : 12 mm.

Peso y largo, libre.-

- Motor RENAULT CLIO-K7M:

Diámetro exterior : 19 mm.

Diámetro interior  : 11 mm.

Peso y largo, libre.-

- Motor FORD FIESTA ROCAM:

Diámetro exterior : 18 mm.

Diámetro interior  : 11 mm.

Peso y largo, libre.-

- Motor FIAT:

Diámetro exterior : 22 mm.

Diámetro interior  : 13 mm.

Peso y largo, libre.-

Mendoza, 23 de Agosto de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                           JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                     Presidente de Fe.M.A.D.-