# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2010

# REGLAMENTOS  TECNICOS  CATEGORIA SENIORS 125

La FEDERACIÓNES MENDOCINA Y SANJUANINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los concurretes de los pilotos licenciados participantes en la Categoría SENIORS,  que a solicitud de los pilotos participantes, y en apoyo de la recomposición del parque de karts participantes, se ha decidido modificar el reglamento técnico 1-2010 vigente,  de acuerdo al siguiente detalle:

5.  PESO MÍNIMO:

- Kg. ( Piloto y Kart en orden de marcha ).-

6. MOTOR:

125 cm3, de dos tiempos, con homologación CIK-SUDAM

Importante: En todos los motores se podrán usar elementos piezas de otros, con las mismas

dimensiones y  medidas de las originales.

18. CARBURADOR:

Homologado CIK-SUDAM. Libre marca, modelo y cantidad de chiclers, diámetro interior hasta 24 mm.

20. ESCAPE:

Silenciador Homologado.-

22. CHASIS:

Homologado CIK-SUDAM. Libre Origen y Modelo.-

29. GOMAS:

Serán argentinas marca PRONEC,de un único tipo y compuesto. Se  usara un juego cada  2 fechas

como mínimo. Provistas por el organizador, registrando el número de  cada una para ser controlado

por la técnica. Las gomas de lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto, y se  usara 1 juego

para clasificación, Pre-final y Final. En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá  para su recambio

se reparan o se cambiaran por gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se

encuentre en el stock de gomas usadas por el participante. En caso de perdida o extravío el piloto

podrá colocar un juego nuevo, debiendo penalizar con un lastre de  15  Kg. a sobre el peso mínimo.-

30. RELACION HOMOLOGADA:

Piñon 10 dientes – Corona : 77 dientes.

Piloto con excedente de más de 10 kilos del peso mínimo establecido, puede usar relación 10-78.-

Mendoza, 23 de Agosto de 2010.-

RUPERTO CARLOS CUELLO      	                         JOSE A. SCORDO LARA

Presidente FSAD                                 	                    Presidente  FEMAD

GABRIEL ABARCA                                          		 EDUARDO MOYANO MARINI

Secretario FSAD                                                      		Secretario FEMAD