# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  T.C.   JUNIORS

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría T.C. JUNIORS, que la Comisión Técnica,  ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión (1-2010), en los siguientes puntos, a saber:

Art. 4: Motores:

4.1 –Generalidades:

- Tapa de Cilindros:

Respetar las medidas de los planos. Trabajo Interior Libre.-

Se puede cortar las guías de válvulas. Cepillado horizontal únicamente.-

- Se permite rellenar  càmara de compresiòn de la tapa de cilìndros ùnicamente para los motores PEUGEOT 1600- 1800 manteniendo la relaciòn de compresiòn de 10-1.-

- Para los motores 2000 cm3 se permite trabajar el conducto de admisión desde el asiento de válvulas hacia adentro en 50 mm.-

- Ver ficha de homologación adjuntas.-

FICHA TECNICA DE FIAT BERLINA Y COUPE. Se Modifica lo siguiente (en rojo )

FIAT BERLINA Y COUPE CON MOTOR FIAT 125 -  B 038

Trocha delantera: 1.620 mm.

Trocha Trasera:    1.620 mm.             con diferencial DANA  1620 mm.

Mendoza, 5 de Julio de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-