Reglamento Técnico

Año 2010

TURISMO

PISTA

1100

Generalidades: Excepto las libertades que otorga el presente reglamento, todos los demás elementos que componen el automóvil, deberán mantenerse con las características originales de fabrica, y de acuerdo a  dimensiones. Pesos, material, etc. que figuren en la ficha de homologación del modelo que corresponda.

Las modificaciones otorgadas para equiparar rendimientos de las distintas marcas, seràn verificadas por Fe.M.A.D., hasta la tercera fecha inclusive, luego de la cuál se evaluarà si los objetivos han sido alcanzados,  o si hubiera que realizar correciones reglamentarias.-

NOTA: Todo lo que no este permitido en el presente reglamento está prohibido. Debiendo ser original o sustituto de repuesto idem al original.

VIGENCIA: El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2009.

Art.1: Monocascos Autorizados: Serie 128 A, 128 Europa y 128 Súper Europa (éste último con

frente delantero del Europa, o de modelo viejo), 128 Rural, Fiat 147, Fiat Vivace y Fiat Brio.-

Art.2: Motores Autorizados: Serie 128 A 038, de 1100 c.c. Motor 147 de 1100 c.c.

Art.3: Constructor: Todos aquellos fabricados en la República Argentina y vendidos al público a

través de los concesionarios oficiales, como mínimo 1000 unidades de los tipos denominados

coupé, sedán, y rural con techo de chapa de acero comprendidos dentro de los modelos

homologados.-

Art.4: Dimensiones y pesos

- Peso Mínimo: 800 Kg. El pesaje se efectuará con piloto incluído su respectivo buzo y casco, en las condiciones en que termine la competencia o prueba, pudiendo agregar agua y aceite hasta sus niveles normales.

Importante: Cada vehículo deberá cargar 1 kg de peso por cada punto obtenido en cada

Competencia (sin tomar el presentismo), estos se acumularán hasta llegar a 50 Kg , una vez

completado el peso no cargaran mas lastre así como tampoco podrá descargar hasta el final del

campeonato.

El lastre que se coloca deberá estar colocado en dos (2) bulones con orificio para su precintado

El excedente del PESO del auto,  se considera lastre.-

- Distancia entre ejes:  Para el Fiat 128 :  2.448  mm.  +/- 20 mm.

- Para el Fiat 147 :  2.226  mm.  +/- 20 mm.

- Trocha delantera y trasera: LIBRE

- Ancho Máximo del Vehículo (Carrocería)

En ningún caso las ruedas deberán sobrepasar, el límite físico de la carrocería, para ello se construirá un pasa ruedas, de las dimensiones necesarias, de libre material, respetando el ancho máximo de no mas de 5 cm por lado apartir de la parte plana del guardabarro del vehículo.-

Art.5: Monocasco:

- Se permite reforzar su interior y exterior copiando la forma del mismo.

- Numero de puertas: Cuatro (4) (en el caso de Fiat 147 entiendase dos delanteras) se permite eliminar el sistema abre puertas en las traseras derecha e izquierda. Obligatorio en la delantera izquierda y derecha. Se permite eliminar los nervios interiores y los marcos de las puertas traseras. Se permite fijar las puertas traseras con bulones o soldarlas. El tapizado de las puertas debe ser reemplazado por otro material,  (Aluminio o Poli-carbonato). Los vidrios de las 4 puertas y la luneta trasera deben ser reemplazados por poli-carbonato transparente de 2 mm. de espesor como mínimo.

- Capot de Motor y tapa de baúl: Se permite la sustracción de los nervios centrales, no así los circundantes. Se debe eliminar sus fijaciones originales pero deben ser reemplazadas en el caso del capot, por dos  frontales y dos posteriores y en el caso de la tapa del baúl, dos anteriores y dos posteriores. Se permite reemplazar Capot y tapa de baúl, libre material.-

- Parabrisas: Es obligatorio el uso de parabrisas laminado o triple. Prohibido el templado.

- Espejos Retrovisores: Debe poseer uno interior y dos exteriores uno izquierdo y uno derecho con una superficie reflectante mínima de 100 cm2, que aseguren la visibilidad hacia atrás. Material y forma libre. Su ubicación es libre.

Art.6: Dirección: extremos y barras de dirección libres material y posición, prohibido modificar los

brazos Akerman del portamazas. El augero del brazo akerman, es de libre medida.-

Columna: Se permite cortar, alargar, subir, o bajar, soporte libre.-

Se Permite reubicar la misma, por desplazamiento de la butaca.-

Art.7: Suspensiónes:

a. Delantera:    Para todas las marcas se autoriza reemplazar los bujes por otros de

libre material respetando medidas y formas. Los espirales son libres. Se permite colocar guía de

espiral de libre material que no supere las medidas originales. Se permite colocar corrector de

comba y avance en el lugar de la casoleta, debiendo esta ser rotulada. Se podrán eliminar los

topes de suspensión. Porta masas originales. Se permite tornear y roscar  la barra estabilizadora

original o sustituto de repuesto, para corregir avance. Se permite rotular suspensión.

b. Trasera:   Anclajes originales. No se permite rotular. Se permite el cambio del material de los

bujes, manteniendo concentricidad y posición. Elásticos traseros 2 hojas de libre espesor,

posición original.

- Parrilla de suspensión trasera: Original, o sustituto de repuesto, manteniendo formas y medidas originales.

- Amortiguadores: original del auto o sustituto de repuesto en forma y tamaño (ver fichas técnicas), acción a la compresión y expansión libre, se permiten roscar exteriormente la mangueta delantera o colocar la vaina roscada para dar altura y carga al espiral. No se permite amortiguadores regulables no programables ni presurizados.

Se puede colocar escuadra de refuerzo en el anclaje inferior del amortiguador, respetando

anclaje original. Permitido colocar topes de suspensión en el vástago del amortiguador.-

Permitido agrandar agujeros y soldar arandelas en anclaje inferior

Se permite corrector de comba y rotular amortiguadores traseros.-

- Mazas Delanteras y Traseras: Originales o sustituto de repuesto. Rulemán de masa libre, respetando posición y diámetro.

Portamazas, y rulemanes intercambiables entre marcas y modelos.-

Tornillo de rueda, cantidad original, material libre, se permite colocar espárragos.

Art.8  Frenos: Originales o sustituto de repuesto. Diámetro del pistón delantero: 48,00 mm.,

+/- 0,1 mm. ,  ó   54,00 mm.  +/- 0,1 mm

Diámetro de cilindro trasero:    19,05 mm., +/- 0,1 mm.

Diámetro interior de  las  campanas  de  frenos  traseros: 188 mm.  + 1.5 mm.

Se permite disco ventilado de UNO, DUNA o PALIO max. 240 mm

Pastillas libre para todas las marcas.

Bomba de freno: sera de doble circuito de hasta 22 mm. sin alterar pieza alguna del servo.

Es  OBLIGATORIO   bomba , que puede ser del UNO, DUNA o del PALIO.

Es  OPCIONAL  ayuda pedal  o  servo,  cañerías,  deben ser  metálicas o teflón mayado

( flexible opcional, en  uniones).-

Calipers  delanteros originales intercambiable entre los modelos( se permite el de UNO, DUNA

O  PALIO), o sustituto de repuesto,   manteniendo formas y medidas, posición original.-

Se permite una canalización para llevar aire a  cada  rueda delantera, su   diámetro no debe

exceder  los  100  mm.  debe  permanecer dentro de los limites de la carrocería, directamente

hacia delante.

Freno de mano opcional.

No se permite válvula reguladora, ni manual,  ni de competición. Es OPCIONAL la  válvula

Compensadora, con su ubicación original.-

Cintas de freno traseras, pegadas, forma, material y diseño libre.

Art.9: Motor:

  - BLOCK MOTOR:

Deberá ser de la marca declarada, manteniendo los puntos de apoyo sobre el falso chasis o bastidor. Patas de motor forma y material libres, posición original.

Se permite rectificar o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación. Modificar conductos de lubricación, tapones de agua y aceite, cepillar los planos manteniendo paralelismo original. Cojinetes originales o sustituto de repuesto. Se permite el de tres agujeros

El diámetro del cilindro sera de 80mm + 1 mm y la carrera de 55.5 +/-  0.5 mm.

Nota: en caso de cambiar motor durante o después de la clasificación, el automóvil perderá los tiempos acumulados en la prueba debiendo largar la final desde el fondo de la grilla.

b.   Tapa de cilindros:  Original o sustituto de repuesto, únicamente del motor 1100.-.

Prohibidas las Tapas del motor 1300.-

No se permite el entubado, ni el agregado de material, en todo el largo de los conductos de

admisión y escape.  Se permite anular las salidas de agua para el múltiple de admisión  (no por

soldadura).

Las guías de válvulas pueden ser de fundición o de bronce o entubadas manteniendo las

medidas originales. . Las guías de válvulas deben   mantener la posición  e  inclinación

original.

Diámetro Interior  :   8    mm  (+/- 0,2 mm )

Diámetro Exterior : 15,7 mm. O sus super medidas

Largo : 46,50 mm +/- 0,2 mm

Se permite hermanar conductos en un máximo de 10 mm. En forma cónica.-

Luego del hermanado, SI  se permite el pulido y el trabajado interior de la tapa.

Se permite encasquillar manteniendo ángulo de asiento de 45 ° , los casquillos no deben

sobresalir del cielo de la tapa, y deberá mantener la medida interior de 30,50 +/- 0,50 mm

Casquillos Admisión                        30,5  mm.  (+ 0,5mm.)

Casquillos Escape                            27,5  mm.  (+ 0,5mm.)

CAMARA DE COMPRESION: Original de fábrica. Sin alterar su forma , ni rugosidad.

En caso de rotura se podrá reparar una cámara.

Se permite maquinar, lado lateral de la cámara, para llevarla hasta la medida de la Figura del

plano.-

La medición de la COMPRESIÓN  de 10,5 a 1, se efectuará con máquina electrónica

KATECH WHISTLER, en un solo cilindro sin tolerancia, como termina la clasificación o

carrera.-

Largo de la cámara: 	  80,00 mm.  Máximo     ( Figura Nro.1)

IMPORTANTE :El agrandado y pulido en el 1er. tramo del conducto, comprendido

desde el ingreso a la tapa ( boca), y hasta el inicio del 2do. tramo (codo), será hasta     27

mm. máx. en admisión, y 28 mm. máx. en escape. Permitido trabajar en la zona del  2do.

tramo (codo), tanto en admisión como en escape .El agrandado y pulido en el 3er. tramo

del conducto, comprendido desde la terminación del codo, y hasta la salida al casquillo,

será hasta 31 mm. máx. en  admisión, y hasta 28 mm. máx. en escape.-

Pistones:(ver plano)  Originales o sustituto de repuesto,  para todos los modelos.

Se permite rectificar la cabeza en forma plana para darle altura, balanceo manteniendo  uno original ( solo tocada la cabeza). Se permite rectificar cavidad de válvula, posición original.

Se permite ranurar para colocar seguro seeger, o de teflón.  Peso mínimo  del pistón  350 grms.

  - Pernos de Pistón: Original de fábrica o sustituto de repuesto. Se permite cortar, para usar seguro de teflón o seeger. Largo libre. Diámetro exterior 22 mm.- Diámetro interior LIBRE.-

  - Aros: Compresión: dos (2). Control de aceite uno (1). Prohibido el aro de teflón. Tipo y medidas originales.

Espesor de los aros: 1º  = 1,50 mm., 2º = 2 mm. y 3º = 3,90 mm.

Desde la cabeza del pistón al centro del perno: 33,50 mm. mínimo (Ver plano).

  - Cigüeñal: Carrera 55,5 mm. +/- 0,5 mm. se permite balanceando por toque de piedra o mecha. Peso 9.250 Kg. para el estampado y 11.000 Kg. para el fundido. Ambos casos sin engranaje distribución,  y sin chaveta.-

Los pesos de los dos cigüeñales son mínimos.

  - Polea de Cigüeñal:  Original o sustituto de repuesto.

  - Sistema de Lubricación: Bomba de Aceite Original o sustituto de repuesto. El material del engranaje de mando de la bomba  de aceite es libre. Se permite colocar rompeolas en Carter.

Filtro de aceite: Tipo y Ubicación, original.

Respiraderos del  motor libres, deberán dirigirse a un recipiente con venteo en la parte

superior.

Se permite modificar conductos de lubricación.

Radiador de aceite opcional.

OPCIONAL, carter del motor TIPO 1.4.-

  - Volante de Motor: Peso de volante con corona de arranque con espinas de placa de embrague: Peso mínimo  6,000 Kg.   ( sin tornillos).    Se permite balanceo.-

Dimensiones de las espinas de placa de embrague: Ø 6 mm. máximo , Largo 6 mm. +/- 1 mm.

  - Bielas: Peso mínimo: (0,690) Kg., con cojinete, bulones y tuercas.

Se permite embujar el alojamiento del perno de pistón,para colocar perno flotante, manteniendo su medida entre eje.

Se permite: Balancear quitando material solamente de las partes grisadas (ver dibujo a continuación). Se permite juego axial en el ojo inferior (alojamiento de cojinete) de la biela, máximo 0,5 mm. Por lado.-

  - Sistema de Distribución: Original. Se permite engranaje corrector de punto de leva. Se permite alivianar engranajes, tensor de correa libre.

  - Comando de Válvulas: Los Botadores y pastillas deben ser originales o sustitutos de repuesto. No se permiten botadores fijos.

  - Árbol de Levas: Material, tratamiento de dureza y diámetro de la caña libre, medida máxima de apoyo original. Cruce libre. ALZADA MÁXIMA medida sobre el botador con la torreta afuera sin luz: 9,10 mm. Arbol secundario original o sustituto de repuesto.

Torreta árbol de levas: Se permite su cepillado. Se permite torreta  motor TIPO 1.4

    - Colector de admisión Original de Fiat Iava 1300 T.V. o 147 Sorpasso. Prohibido modificar la  base. Se permite eliminar tabique separador. Preparación interna libre. Exterior totalmente original. Se permite maquinar, donde toque el escape.

Múltiple de admisión marca BERCAM  y  MAKA , opcional, interior libre.-

    - Colector de Escape: libre, estos no deberán sobresalir del lateral del auto.

    - Válvulas: Original o sustituto de repuesto, serán del tipo original, de fabricación nacional, no pulidas ni maquinadas. A continuación tabla de medida:

Admisión                    Escape

Diámetro Máximo:          36,15 mm.                   31,45 mm.

Diámetro de Vástago: 8,00 mm.+/- 0,5 mm.  8,00 +/- 0,5 mm.

s.   Resortes, trabas y platillos:

Largo: Libre. Número de resortes: Dos (2) Helicoidales

La dureza de los resortes y material es libre.

Los platillos de resortes deben ser originales

Las trabas o seguros deberán ser originales o sustituto de repuesto.

- Carburador: Solex  34-34 , difusor hasta 27 mm.  +/-  0,20 mm. Libre preparación interna

Altura de la brida con juntas 9 mm máximo, material libre.-

i.    Filtro de Aire: Libre, su uso es opcional dentro del vano motor. Se permite trompeta con malla

de tejido (opcional), solamente su aspiración dentro del vano motor.

Bomba de Nafta: Original o sustituto de repuesto. Se permite bomba eléctrica.-

Toma de Aire:  Se permite toma de ventilación dentro del vano motor.-

Art.10:Sistema de Encendido:

Original o sustituto de repuesto: No se permite encendido  electrónico.

  - Distribuidor: Original, al igual que su ubicación. Manteniendo 1(un) platino y 1 (un) condensador. Se permite colocar rodillos o rulemanes en el eje del distribuidor, permitiéndose el trabado de sus  contrapesos. Leva Libre.

  - Batería: Una, debe estar bien asegurada y hermética y su ubicación deberà ser bien  distante del tanque de nafta.-

  - Bobina: Libre.-

  - Bujías: Una (1) por cilindro. Libres, respetando la medida de 14 mm..

  - Generador: Uso optativo.

Art.11: Refrigeración:

Radiador en su posición original,  libre.

- Electroventilador: libre

b.   Termostato: Se puede eliminar y tapar un orificio del porta termostato libremente.

- Bomba de Agua: Original o sustituto de repuesto,  opcional eléctrica.-

- Canalización de aire: Libre, pudiéndose abrir el frente del vehículo para cubrir la superficie

total   del radiador.

e.   Boquilla porta termostato: Libre.-

Art.12: Transmisión de las Ruedas:

Se permiten palieres del modelo SÚPER  EUROPA. Se permiten palieres de 45 mm.

de diámetro. Se permite usar trizetas del modelo caja lancia.

  - Embrague: Disco de embrague Monodisco seco y placa diafragma original o tipo original (un solo diafragma)

Se permite forros pegados y/o remachados y disco fijo.  Se permite adosar material para el balanceo del conjunto. El diámetro máximo del disco será de 210 mm.

Disco de embrague sinterizado ( Opcional ).-

  - Caja de Velocidad:  Se puede usar la caja de velocidad que equipa los autos Fiat 128 – 147

con motor 1100 cc que a continuación se detalla:

  - Relaciones: Se autorizan las relaciones de las siguientes 2 cajas:

| Marcha | Relación | Nº de Dientes |
| --- | --- | --- |

1ª 				3,583			    	43 x  12

2ª				2,235			    	38 x  17

3ª				1,454			    	32 x  22

4ª				Libre			    	Libre

reversa                                            37-14                                      Obligatoria

| Marcha | Relación | Nº de Dientes |
| --- | --- | --- |

1ª 				4,09			    	45 x  11

2ª				2,235			    	38 x  17

3ª				1,468			    	47 x  32 dientes finos

4ª				Libre			    	Libre

reversa                                            37-14                                      Obligatoria

NOTA: Los engranajes de 1° y  2° velocidad serán de tipo original.

Los engranajes de  3º  y   4º   velocidad serán de forma y material libre.  Se permite sistema con

clanes, en engranajes de 3ra. y   4ta. Velocidad.-

Se permite acanalar el cuádruple en la 4° velocidad.

OPCIONAL: Se puede usar la carcasa de la caja de 5° con las relaciones detalladas y ANULAR

el engranaje de la 5° velocidad.-

Se puede usar frenos de sincronizada de libre forma y material.-.

PROHIBIDO autoblocantes en el diferencial.-

Palanca de cambios: libre diseño y anclaje, ubicación libre.

  - Diferencial:  13/53   ùnicamente.-

  - Neumáticos:  De competición tipo slick, monomarca PRONEC, compuesto único,

y de  medidas 7 x 13.-

1 – En la primera competencia se podrán sellar hasta 6 cubiertas NUEVAS O  USADAS.

2– A partir de la segunda competencia se podrán sellar hasta 2 cubiertas NUEVAS O

USADAS, las cuáles pasarán a integrar el stock de cada piloto.

3 - Si en una competencia el piloto no comprase , ni sellase cubiertas, o no se presentase

a competir, no podrá acumular su número de cubiertas para sellar. SOLO SELLARÁ

LAS DOS QUE CORRESPONDEN A DICHA COMPETENCIA.-

4– Se llevará un registro de cubiertas selladas por Federación, en donde se acumularán

todos los números de cubiertas correspondientes a cada piloto. NINGUN piloto podrá

utilizar en clasificación y/o carrera una cubierta que no figure en dicho registro.

Las cubiertas selladas para un piloto no podrán ser utilizadas por otro piloto.-

NEUMÁTICOS DE LLUVIA :   Es OBLIGATORIO, que cada Auto presente, sus neumáticos ARMADOS DE LLUVIA, los mismos deberán ser ancorizados de competición, marca PRONEC

Permitidas las gomas intermedias, construidas sobre cubiertas de competición slick de Marca PRONEC.-

  - Ruedas: El ancho de la llanta se medirá sobre la misma y entre los puntos de apoyo del talón del neumático. En ningún caso, la llanta no deberá exceder las 7,5  pulgadas; ni debe exceder del ancho total de la carrocería, si esto ocurriera deberá estar provisto de pasa-ruedas.

El material de la llanta es libre.  Se permite las colocación de espárragos con tuercas

en las masas delanteras y traseras.

Art.13:Dispositivos de Seguridad:

Los objetos transportados en el vehículo deben estar solidamente fijados.

    - El motor deberá contar con recuperador de aceite de los gases del carter, que tenga una capacidad mínima de 2 litros, fijado debidamente y con orificios de ventilación; de conexión con la manguera o cualquier otro, hacia arriba.

    - Cinturones de Seguridad: Un (1) juego de arneses de seguridad para el piloto con un mínimo de 4 (cuatro) puntos de fijación, con hebilla de apertura rápida, deberán hallarse adecuadamente anclados a la jaula de seguridad, todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del piloto cuando se encuentren con los arneses colocados. Los cinturones deberán ser reemplazados luego de toda colisión severa, también  si los mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metálicas o hebillas están deformadas u oxidadas.

.

    - Butaca :   Es obligatorio el uso de butacas homologadas.-

Las butacas deberán estar fijadas a la jaula directamente o a través de soportes, con

cuatro puntos de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera usando pernos de

acero 10 mm. , como mínimo.

IMPORTANTE:  Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm.

de la línea del parante de la puerta izquierda.-

La butaca y los montajes deben adecuarse al reglamento de la FEMAD. No pueden

utilizarse asientos que tengan mas de cinco años de antigüedad.

    - Buzo Antiflama : Obligatorio, debe ser Homologado.-.

    - El tanque de combustible:  libre capacidad, forma y ubicación, boca de llenado rápido, respiradero y drenaje al exterior por caño de goma. Se permite orificio de 20 x 20 en el piso del vehículo para carga o chupador.

    - El vehículo deberá contar con dos llaves de corta corriente general; una, colocada en el interior del vehículo al alcance de la mano del piloto con el cinturón colocado; y otra exterior, colocada en el torpedo debidamente señalizado por un triangulo azul con bordes blancos y en su interior, un rayo de color rojo, este triangulo deberá ser equilátero de 10 cm. de lado.

    - Matafuego Manual : Obligatorio de 2 Kg. Como mínimo. Con sistema de apertura rápida, de polvo químico, al alcance del piloto con los cinturones colocados.

Opcional : Extintor de incendio automático de polvo químico, el que deberá estar firmemente fijado. Debe tener pintado el número del auto, peso sin polvo y con la carga total.-

    - Se permite quitar los asientos delantero derecho y los traseros (asiento y  respaldo).

    - El tablero del vehículo es opcional, libre su forma y diseño.

    - Se permite quitar todo el mecanismo de la calefacción, incluido su radiador.

    - La pedalera  será libre, se permite reubicar por desplazamiento de butaca.-

    - Se prohíbe el uso del paragolpe delantero y trasero.-

    - Se prohíbe todo tipo de efecto suelo.

    - El volante de dirección es libre, debe ser circular. Se permite quitar el dispositivo antirrobo. No se permite volante de madera.

Es OBLIGATORIO, el volante extraíble.-

    - Las puertas delanteras deberán tener dispositivos de trabas de Puertas los que deben ser de tipo flexible, de fácil accionamiento, no metálicos y de apertura rápida, del tipo hebillas de cinturón de seguridad y posibles de ser cortadas desde el exterior con un implemento de corte. Para ello, las mismas permitirán la apertura de las puertas en un mínimo de 10 cm. (diez) medidos desde el borde del panel interior de la puerta y el borde exterior del parante de la carrocería. Con este dispositivo colocado. Las traseras podrán no contar con los mismos. Las manijas de las puertas traseras son opcionales.

    - Luces de Stop: Obligatorio el uso de dos (2) faros de stop los que deben situarse en la luneta trasera y con una superficie mínima de 64 cm cuadrados, y con lámparas de una potencia mínima de 20 watt. El único método de accionamiento del stop es el pedal de freno.

    - Luz de Lluvia : Obligatoria. Todos los vehículos en la luneta trasera y en su parte superior deben estar equipados un (1) faro con luz de señalización de 25 Watt de color amarillo, las mismas deben funcionar en el momento en que la visibilidad en pista disminuya notablemente (caso de lluvia, neblina, etc) las mismas deben ser claramente visible desde atrás y montada a no más de 50 mm. del eje longitudinal del vehículo, la superficie mínima será de 64 cm cuadrados, y deberá poder  Ser  accionada por el piloto sentado en su puesto de conducción y en su posición de atado

(Art.  32 SEGURIDAD GENERAL – PRESCRIPCIONES GENERALES PARA

COMPETENCIAS EN PISTA – R.D.A.).

NOTA: Se prohibe todo tipo de conexión alternativa que pueda ser manejada por intermedio del accionamiento del pedal de freno.

    - Limpia-Lava Parabrisas: Obligatorio. Debe poseer por lo menos con una escobilla del lado del piloto, y lava parabrisas de uso obligatorio se verificara su funcionamiento en la verificación previa.

    - Se permite modificar los guardabarros delanteros y traseros a efectos de evitar el roce de las cubiertas. Se puede recortar sin perder la línea, no mas de cinco centímetros.

    - Se permite el uso de los llamados falso chasis o “catres”, que consisten en tubos de acero o planchuelas cuyos anclajes son: En la parte posterior, en los soportes originales de los protectores del carter, o en los anclajes de los brazos oscilantes, en la parte anterior en los anclajes de la barra estabilizadora. Dichos elementos no deben estar soldados al chasis, travesaño frontal y todos los anclaje de suspensión en el chasis. Se permite  reforzar los largueros, travesaño frontal y todos los anclajes de suspensión del chasis.

    - Se permite practicar un orificio ventana para la colocación de bulones pasantes en el torpedo, que fijan el puente sostén del motor – caja de velocidades.

22.    Numero del auto :   Los numeros que no figuren en el ranking inicial del año 2010,

serán entregados en Fe.M.A.D.-

La numeración de los vehículos se realizara sobre un rectángulo negro que medirá como

mínimo 30 cm. de alto por 40 cm. de ancho. Los números blancos tendrán una altura

mínima de 32 cm. con un trazo de 5 cm. de espesor. La distancia mínima de los números

al borde de 4 cm.  Los números deben ubicarse en los laterales, sobre los acrílicos

traseros, sobre el techo y la trompa. En la trompa podrá ubicarse en un lado solamente.

    - El nombre y apellido del piloto, con su respectivo grupo sanguíneo, deberá figurar en puertas delanteras y el el borde superior izquierdo del techo, en un recuadro suficiente para contener la inscripción con caracteres de 4 centímetros de altura.

Art.14: Jaula Antivuelco:

Deberá estar construida con caños de acero de las siguientes mediadas como mínimo.-

Diámetro                   Pared o Espesor

30 mm +/- 1 mm             2  mm.          Esquema principal.-

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el requisito ,

mínimo de jaula de seguridad.

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal,  y los puntos F y L de los tirantes Longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura. Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío  sin costura resistencia mínima

a la tracción = 350 N/mm.

PROHIBIDO:  AGUGEREAR LOS CAÑOS.-

Art.15: Enganche para Remolque:

Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y

delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre la superficie de la

carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la zona donde originalmente se

encuentra la torreta de suspensión; o sea este gancho estará sobre la parte superior de la

trompa; quedando el agujero de enganche en el exterior de la misma; de construcción y

fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de

dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es

redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm; y si la sección es rectangular o cuadrada, la

sección mínima será de 80 mm. cuadrados.-

La falta de el enganche para remolque, o sus deficiencias, dará lugar a sanciones que

Pueden  llegar a la Exclusión de la prueba.-

Art.16: Precintos:

Cada automóvil deberá poseer para su precintado, un orificio en dos bulones de la caja de

velocidades ( uno en carcasa intermedia y otro en tapa 5º velocidad), en dos bulones de la tapa

de cilindros, en un espárrago de la base y el cuerpo del Carburador, dos en el cárter y el block

de manera de poder precintar en puntos diagonales, y un orificio en el múltiple de admisión.

Se deberá agregar un orificio para poder precintar la torreta de leva.-

El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto

ocurriera será  excluido de la competencia.-

Art.17:   Varios:

a. Por sacar la tapa de cilindros, después de la clasificación, deberá cargar 20 kg. De lastre,

manteniendo los tiempos de clasificación.-

b. Por cambio de Motor, perderá los tiempos de clasificación, largando al final de la grilla.-

c. Se puede eliminar todo el sistema de accionamiento del velocímetro.

d. Se permite eliminar o cambiar por otro, el sistema indicador de combustible, no eléctrico.-

e. El piñón y el comando de la tripa de velocímetro es opcional.

f. Es obligatorio eliminar el material de insonorización bajo el piso del vehículo, baúl,

compartimiento del motor, pasos de rueda e interior de las puertas  y  techo.

g. Los orificios resultantes del retiro del piezas o soportes, podrán ser obturados con chapas

metálica, material plástico, aluminio, remachados o pegados.

h. Las tuercas, bulones, tornillos, espárragos y arandelas son libres, salvo que este

reglamento en algún artículo diga lo contrario.-

- Se prohíbe el uso de fibra de carbono y de Titanio.-

- Las patas de motor y caja son libres en material. Manteniendo las medidas originales.-

PLANO PISTÓN (Art. 9 - inc. e y f)

Art.18: Combustible:

Es OBLIGATORIO el uso de Combustible provisto por las entidades organizadoras, a cargo

del piloto  y cargado en el autódromo, en el camión dispuesto para tal fin. No se permite el uso

de aditivos al combustible. La verificación técnica se podrá realizar en cualquier momento de

las tandas cronometradas y/o Parque Cerrado, y el combustible extraído del vehículo deberá

encontrarse en un 100% de acuerdo a la nafta patrón retirada del camión.-

A la carga de combustible, cada equipo se presentará con un bidón metálico, con cierre

hermético a rosca, y una capacidad máxima de 50 lts. El mismo se deberá transportar hasta el

box, en forma segura, para evitar el derramamiento y el contacto con cualquier fuente de

calor.-

Art.19: Silenciador en Boxes y Patio de Boxes:

Silenciador en Boxes y Patio de Boxes: OBLIGATORIO. En caso de encender el motor de un

auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de silenciador, Salvo cuando los

autos van a salir a la pista a cumplimentar cualquiera de las Pruebas Oficiales que comprenden

el evento. El no-cumplimiento de esta disposición será sancionado por los Comisarios

Deportivos con una multa de $ 200, la cuál será duplicada por cada reincidencia producida en

el Campeonato. (art. 26 del R.D.A). –

Lunes, 25 de Enero de 2010.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                               JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                       Presidente de Fe.M.A.D.

# FICHA TECNICA

# Text boxes

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 147 Trasero

# Tolerancia +/- 2 mm

# FICHA TECNICA

# Abierto

# 476 mm

# Carrera

# 191 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 147 Delantero

# Tolerancia +/- 2 mm

# FICHA TECNICA

# Abierto

# 436 mm

# Carrera

# 143 mm

# Roscado permitido para apoyo de

# espiral

# Cerrado

# 293 mm

# Cerrado

# 285 mm

# Carrera

# 147 mm

# Abierto

# 470 mm

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 128 Delantero

# Tolerancia +/- 2 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 323 mm

# Carrera

# 203 mm

# Abierto

# 495 mm

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 128 Trasero

# Tolerancia +/- 2 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 292 mm