Reglamento Técnico

Año 2010

CATEGORÍAS

TRADICIONALES

SPORT 4

MUY  IMPORTANTE

Si la interpretación de algún término o párrafo del presente Reglamento pudiese dar origen a dudas, Fe.M.A.D solicita que el constructor, y/o  preparador o concurrente de un automóvil se abstenga de interpretarlos según su propio criterio.

En tal caso se sugiere que mediante una nota se dirija a  Fe.M.A.D solicitando en ella la correspondiente aclaración a fin de que esta a través de su comisión técnica se expida al respecto mediante un informe de la cual  Fe.M.A.D conservara una copia.

Dicho informe será la única constancia válida para el constructor, preparador o Concurrente en el caso de que existan objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los automóviles a una competencia darán validez exclusivamente a todas las observaciones que estén respaldadas  por las recomendaciones técnicas emitidas exclusivamente por escrito.

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material ídem al original y queda prohibido modificarlo.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente  cumplidas para la siguiente competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados en la competencia anterior.-

ART. 1:  VIGENCIA:

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2010.

ART.2: MOTORES ADMITIDOS:

Senda / Gacel / Gol 1.600cc.  Fiat 125 1.600cc.  / Uno / Duna tipo1.6.  Peugeot 504 / 505 1.800cc.-2.000 cc.,  Peugeot 206 1.6 – TU5JP 8 válvulas .Ford ka  - Fiesta motor 1.6 rocam 8 válvulas. Chevrolet Corsa 1.6  B14NZ  8 válvulas.

ART.3: CHASIS :

El chasis será de libre construcción, de caño redondo de 3 mm. de espesor de pared y de 1´´ y 1/4  de diámetro como mínimo. Permitiéndose solo de otro tipo de material. Los chasis que ya e encuentren corriendo, debiendo tener capot, piso del lado del conductor panel para-llamas, separando el motor del habitáculo. El cardan de transmisión deberá estar cubierto totalmente por una chapa de 3 mm. de espesor como mínimo que será fijada al chasis con tornillos pasantes con tuercas no menos de 6 (seis), esta prohibido uso de tornillos auto perforantes, remaches rápidos y otros.

Además tener caños laterales o pontones que cumplan la función de protectores anti-montaje no superando estos en su construcción el ancho del vehículo con sus ruedas. El techo del auto deberá sobrepasar la cabeza del piloto con el casco colocado por 5 cm. entre ambos. El piloto deberá acceder al vehículo de forma fácil por el lateral izquierdo del mismo.

ART.4:  TREN  DELANTERO:

Libre.-

ART.5:  DIFERENCIAL :

De gran serie, preparación, ancho y anclajes LIBRES. Siendo prohibido trabado o deslizamiento controlado y autoblocantes de cualquier tipo.

ART.6:  CAJA DE VELOCIDADES:

Nacional.  Original de gran serie de hasta 4 marchas de avance y M. A. obligatoria. En caso de usar cajas de 5 marchas hacia delante se deberá anular cualquiera de ellas, desde el engranaje propiamente dicho.El comando será de LIBRE preparación interno y externo.Queda permitido al solo efecto de adaptar total o parcialmente la directa, así cajas de velocidad de distintas marcas. En alargar o acortar y cambiar como también la cola de caja.

En todas las cajas se podrá extraer los frenos sincronizados. Queda permitido platina de adaptación. Queda PROHIBIDO cajas especiales de cualquier tipo. Considerándose dentro de éstas a la ZF242. O similar en su relación. Queda permitido disponer en el vehiculo de competición. La ubicación mecánica de la siguiente manera.El motor en todos los casos será de ubicación delantera, luego la caja de velocidad y posteriormente el diferencial. NO permitidas cajas puentes. En todos los casos la 4ta. O  5ta. Velocidad deberán ser directa 1 a 1

ART.7:  EMBRAGUE:

Embrague monodisco seco, placa original o sustituto de repuesto, pudiéndose reforzar la misma, se permite el uso de disco fijo, forros pegados y remachados.

ART.8:  PESO:

El peso del vehiculo será de 730 Kg. Como mínimo,  con piloto incluido y el auto en las condiciones que arribo al final de la competencia.-

ART.9:  COMBUSTIBLE:

Será de uso comercial de hasta 100 octanos y cada piloto deberá llevar el mismo a cada competencia.

ART.10:  LLANTAS:

Serán libres con un ancho de 8 pulgadas como máximo.

Art. 11: NEUMATICOS:

Serán libres siempre y cuando sean de uso común de calle y se consigan en lugares comunes del ramo. No podrán utilizarse cubiertas precuradas o recauchutadas, con dibujos o tacos especiales confeccionadas a tal fin, se podrán remarcar y ampliar su marca en forma libre.

Art. 12: RADIADOR Y ELECTROVENTILADOR:

Libres. Los vehículos que tengan radiador de agua en la parte trasera, deberán poner una protección para el piloto.

Art. 13: BOMBA DE NAFTA:

Libre. Filtro de nafta, libre, al igual que su ubicación.-

Cañerías y conexiones incluídas las del carburador, deberá ser metálicas o de teflón mallado.-

Art. 14: BOMBA DE AGUA:

Original. Circuito de agua, caños, soportes, abrazaderas y conexiones de instrumental libre.

Art. 15: INSTALACIÓN ELECTRICA:

Libre.-

Art. 16: CIRCUITO DE ACEITE:

Libre.

Art. 17: RADIADOR DE ACEITE:

Adaptación y canalización libre.

Art. 18: FILTRO DE AIRE :

Libre.

Art. 19: MÚLTIPLE Y TUBO DE ESCAPE :

Libres.

Art.20: ENCENDIDO:

Libre. Bobina, cables, bujías serán libres. Distribuidor de encendido libre de fabricación nacional. Se podrá cambiar su posición original.

Art. 21: VOLANTE MOTOR:

Para todos los motores homologados en este reglamento, se ajustaran a lo siguiente:

El diámetro debe ser original, se podrá alivianar sin límites.

OBLIGATORIO:  Al cubre volante original se le deberá colocar exteriormente una planchuela de acero de 3 mm. de espesor como mínimo y de 150 mm. de ancho, esta deberá conformar un arco de 180º,deberá ser fijada al motor o al chasis, soldada o con tornillos pasantes. Se permite soldar la corona por seguridad, pero no como aporte de material.

En todos los casos se permite agregar guías de volante. Los  Tornillos de volante, podrán ser de libre material y diámetro.-

Art. 22: CIGUEÑAL:

Original del motor. Se puede rectificar a súper medida, balancear por medio de agujeros en la zona prevista por el fabricante, no pudiéndose desplazar el mismo.

Art. 23: BIELAS:

Originales del motor, se puede rectificar el alojamiento del cojinete y axial. Zona de balanceo en el ojo y pie de la biela. Rugosidad original. Prohibido pulir y/o modificar.

Art. 24: COJINETES DE BIELA, BANCADAS Y AXIALES:

Libres.

Art. 25: PISTONES:

Originales o sustituto de repuesto del motor. Se puede maquinar los mismos en la cabeza únicamente

Para el motor Peugeot 1800 o 2000 cm3., permitido pistón forjado de fabricación nacional, respetando medidas originales.-

Art. 26: PERNO DE PISTON:

Original al modelo del pistón. Se permite perno flotante.

Art. 27: AROS DE PISTON:

Libres.  manteniendo la cantidad original.

Art.28: BOMBA DE ACEITE:

Original, se prohíbe cualquier modificación. Se permite asegurar tapa de válvula de alivio.

Art. 29: LUBRICACION :

Libre en todo el motor. Lubricación externa en bancada, ranurado de cojinetes y cigüeñal. Canal de lubricación en bancadas de árbol de levas y alojamiento de botadores, cigüeñal y galerías de aceite. Prohibido el uso de carter seco.

Art. 30: ÁRBOL DE MANDO SECUNDARIO:

Original, montado sobre cojinetes.

Art. 31: ENGRANAJE DE MANDO DE BOMBA DE ACEITE:

Libre. Idem distribuidor libre en diseño material y forma.

Art. 32: CARTER DE ACEITE :

Original. Se permite el aumento de su capacidad y rompe olas libre.

Art. 33: JUNTAS DE MOTOR:

Libres.

Art. 34: TAPA DE CILINDROS:

Original. Se permite el rectificado de la base de la misma. Las guías de válvulas deberán ser de tipo original, permitiéndose el entubado  de las mismas. La rectificación de los asientos es libre en el casquillo.

Se prohíbe modificar el alcance de las guías, deberá mantener la distancia original entre guías. Se puede encasquillar en supermedida.

Prohibido maquinar y/o pulir el interior de la tapa, conductos de admisión, escape y cámara de combustión. Por razones de rotura se permite soldar y remaquinar a medidas originales o permitidas. En caso que la misma sea en la cámara de combustión, deberán igualarse a las originales en forma, dimensión, tamaño, rugosidad y/o porosidad. No esta permitido el pulido de las cámaras.

Se permite fresar base asiento de resorte de válvulas, para que gire la leva y no toque en la tapa de cilindros, debido a que su alzada es libre.-

La tapa de cilindros al igual que el block, se podrá cepillar o maquinar en forma plana, no inclinada. Se permite maquinar base apoyo de resorte.

Art. 35: VÁLVULAS:

Serán de tipo y material original. Se permiten válvulas sustitutas de fabricación ídem al original. Prohibido válvulas especiales (titanio, etc.) pulido y alivianado de las mismas.

Para el motor Peugeot 1800 o 2000 cm3., permitido válvulas de competición, de fabricación nacional, respetando medidas originales.-

Art. 36: RESORTES DE VÁLVULAS:

Libres, manteniendo el numero se 2 (dos) por válvulas.

Art.37: PLATILLOS DE VÁLVULAS Y SEGUROS:

Libres.

Art. 38: ÁRBOL DE LEVAS:

Libre en cruce y alzada.

Art. 39: BOTADORES:

Se permiten reemplazar los originales por botadores cabeza plana, y ajustar su regulación con pastillas por la parte inferior de dicho elemento. No variando su diámetro exterior y largo. Se pueden empastillar o endurecer.

Art.40: DISTRIBUCIÓN:

Engranajes de distribución libres, correa distribución libre, rulemán tensor libre.

Art.41: POLEA DE BOMBA DE AGUA Y CIGÜEÑAL :

Llibre al igual que su correa.

Art. 42: RETENES :

Libres.

Art. 43: MÚLTIPLE DE ADMISIÓN:

Original de fabrica. Se pueden anular los pasos de calefacción. Prohibido pulir su interior, cambiar su ángulo de apoyo en tapa de cilindro y base de brida.

En los vehículos que son equipados de fabrica con sistemas de inyección de combustible, sus motores no tienen un múltiple de admisión propicio para la instalación de un carburador, por tal motivo se permite la colocación de un múltiple fabricado y/o adaptado a la necesidad de cada motorista. El mismo deberá mantener las medidas que se encuentran en la ficha técnica de múltiples de admisión permitidos en su largo y centrado.(motores Audi y Fiat). No se permite aumentar el diámetro del mismo en su interior con respecto al diámetro del tubo de admisión de la tapa de cilindros. No se permite cámara compensadora. Regulación, altura y largo deberán ser idénticos a los múltiples de Audi y Fiat. No se permite pulir. Se pueden fabricar en caño o en su defecto aluminio fundido. Permitido arenar.

IMPORTANTE: El único múltiple autorizado a usar en el motor AUDI, es el que tiene los pelitos debajo después del Carburador.-

Art. 44: CARBURADOR:

Deberá ser para todos los motores 1600 CC. de  dos bocas de hasta 36 mm. cada una y libres en su interior.

Para los motores 1800 CC varilleros (Peugeot) de  dos bocas de hasta 36 mm. cada una y libres en su interior.

Para los motores 2000 CC varilleros (Peugeot) de dos bocas de hasta  36 mm. cada una y  libres en su interior.

Art.45: BRIDA RESTRICTORA:

Para los motores Audi,  Fiat Tipo 1.6, Ford Rocam,  y  Chevrolet Corsa se deberá colocar OBLIGATORIAMENTE, entre el múltiple de admisión y el separador (en el caso que lo tuviera)  un brida restrictora de 33 mm. de diámetro uniforme por boca y un espesor de  9 mm. +/-  0,3 mm.   incluidas las juntas.-

Art.46: SEPARADOR:

Para los motores de 1600 CC. Será de 25 mm. De altura como máximo con juntas incluidas y para los 1800 y 2000  (Peugeot) de 50 mm. Ídem al anterior.

ART.47:  ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

- GRUPO SANGUÍNEO DEL PILOTO: Deberá estar pintado o ploteado en los laterales del auto, y en el techo del mismo.-

- BUZO ANTIFLAMA, CASCO, BOTAS O ZAPATILLAS Y CUELLERA: Su uso es obligatorio para entrenamiento, clasificación y competencia. Deberá llevar bordado el nombre y apellido del piloto, como así también el grupo sanguíneo.

- BUTACA Y CINTURONES DE SEGURIDAD: De y de hebilla rápida. Anclajes competición y con apoya cabeza,  puede usarse fabricación de chapa soldada al habitáculo, cinturón, tipo arnés a la estructura, jaula o largueros del piso. Firmemente soldada o abulonada.

- MATAFUEGO: De polvo químico de 2 kg. Como mínimo con manómetro, firmemente fijado al piso y al alcance del piloto sentado con el cinturón colocado. Opcionalmente esta permitido el sistema integral contra incendio, mayor carga y accionamiento exterior. Deberá tener la fecha de carga del mismo.

- ESPEJO RETROVISOR: Deberán ser como mínimo 1 (uno).

- CORTACORRIENTE:  Un corta corriente exterior y uno Interno al alcance del piloto sentado y con el cinturón de seguridad colocado.

- BATERIA: Libre ubicación, tendrá que estar instalada con una base metálica firme, tensores y amarras metálicas. Es obligatorio que se encuentre cubierta por una  caja construida en fibra o plástico, firmemente asegurada, a la bandeja metálica.-

- LUZ DE STOP: Es obligatorio el uso de 2 (dos) faros de color rojo 80 mm. como mínimo,  claramente visibles de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehiculo.

- LUZ PERMANENTE:  OBLIGATORIA, deberá encenderse al poner en contacto el Motor, sin llaves secundarias . Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso.

EN COMPETENCIA DE TIERRA :  DEBERAN ESTAR ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO  CUANDO  EL AUTO  SALGA  A  PISTA.-

Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

En las competencias nocturnas se deberá colocar una luz igual en la parte delantera.-

Sobre el techo, o en la parte inferior del  parabrisas, sobre  la carrocería.-

- TANQUE DE COMBUSTIBLE: Libre capacidad, forma y deberá estar instalado en un lugar seguro. Deberá tener válvula de seguridad y tapa hermética.

- NUMERO IDENTIFICATORIO: Le será otorgado por la asociación sport 4 sureño y se deberá pintar o plotear en los laterales del vehiculo siendo visible a 50 metros.

- ENGANCHE PARA REMOLQUE: Deberá tener uno delantero y otro trasero debidamente identificados y pintados de forma visible y señalizado con una flecha. Diámetro mínimo 50 mm.

- BARREROS: Los autos deberán tener en sus ruedas traseras barreras de goma y tela de 5 mm. de espesor mínimo. El ancho que cubra la cubierta y llegar como mínimo a 5 cm. del piso, siendo el anclaje libre.

Mendoza, 12 de Febrero de 2010

.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                             JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                  Presidente de Fe.M.A.D.

# FICHA TECNICA MOTOR AUDI

## BLOCK MOTOR

Carrera                                                    77.40mm. Tolerancia  +/ - 0.2 mm.

Diámetro                                                  81 mm. +/ - 1,5 mm. Tolerancia 0.2mm

Cilindrada                                                         1596 CC

PESOS MINIMOS

Biela                                                                     615 grs.

Cigüeñal                                                              10.200 kg.  +/-  700 grs.

VALVULAS

Admisión                                                            38.00 mm. +/-  0.2 mm.

Escape                                                               33.30 mm. +/-  0.2 mm.

Vástago  ( O )                                                    8.00 mm. ó  7  mm.

Largo admisión 8 mm.                                      98.50 mm.  +/-  1 mm.

Largo escape 8 mm.                                         98.50 mm.  +/-  1 mm.

Largo admisión 7 mm.                                      91.50 mm.  +/-  1 mm.

Largo escape 7 mm.                                         91.50 mm.  +/-  1 mm.

FICHA  TECNICA MOTOR FIAT  TIPO 16OO CC.

### BLOCK

Carrera                                                                  67.40 mm.  +/-  0.2 mm.

Diámetro                                                               86.40 mm.  +/-  1.5 mm.

Cilindrada                                                             1600 cc

### PESOS MINIMOS

Biela                                                                    560 grs.

Cigüeñal                                                             8.750 Kg.   +/-   700 grs.

### VALVULAS

Admisión                                                           39.70 mm.  +/-  0.2 mm.

Escape                                                              31.00 mm.  +/-  0.2 mm.

Vástago (O)                                                       7.97 mm.

Largo admisión                                                 108.50 mm.  +/-  1 mm.

Largo escape                                                     108.50 mm. +/-  1 mm.

# FICHA TECNICA MOTOR PEUGEOT TU5JP

### BLOCK MOTOR 1.6- TU5JP   8   VALVULAS

Carrera                                                              78.50 mm.  +/-  0.2 mm.

Diámetro                                                            82.00 mm.  +/-  1.5 mm.

Cilindrada                                                          1587 CC.

### PESOS MINIMOS

Biela                                                                  615 grs.

Cigüeñal                                                           11.965 Kg.  +/-   0.250 gr.

### VALVULAS

Admisión                                                          39.35 mm.  +/-   0.2 mm.

Escape                                                             31.40 mm.  +/-   0.2 mm.

Vástago (O)                                                     6.96 MM.

Largo admisión                                               110.50 mm.  +/-   1 mm.

Largo escape                                                  110.50 mm   +/-   1 mm.

# FICHA TECNICA MOTOR FORD ROCAM

### BLOCK MOTOR

Carrera                                                                       75.48 mm.  +/-  0.2 mm.

Diámetro                                                                    82.00 mm.   +/-  1.5 mm.

Cilindrada                                                                  1597 cc

### PESOS MINIMOS

Biela

Cigüeñal

### VALVULAS

Admisión                                                                     40.13 mm.  +/-  0.2 mm.

Escape                                                                        34.13 mm.  +/-  0.2 mm.

Vástago (O)                                                                5.98 mm.

Largo admisión                                                    109.37- 109.83   +/-  1mm.

Largo escape                                                       109.59 – 110.05  +/- 1mm.

# FICHA TECNICA MOTOR CORSA

BLOCK MOTOR 1.6 B14NZ (8 válvulas)

Carrera                                                              79.00mm.  +/-   0.2 mm.

Diámetro                                                           81.50 mm.  +/-   1.5 mm.

Cilindrada                                                         1598 CC

PESOS MINIMOS

Biela

Cigüeñal

VALVULAS

Admisión                                                               38.00 mm. +/-   0.2 mm.

Escape                                                                  31.00 mm  +/-   0.2 mm.

Vástago (O)                                                          7.00 mm.

Largo admisión                                                    101.00 mm. +/-   1 mm.

Largo escape                                                       101.00 mm. +/-   1 mm. .

# FICHA TECNICA MOTOR PEUGEOT 1800

### BLOCK MOTOR

Carrera                                                                         81.00 mm. +/-   0.2 mm.

Diámetro                                                                      85.00 mm.  +/-   1.5 mm

Cilindrada                                                                    1838 CC

### PESOS MINIMOS

Biela

Cigüeñal

### VALVULAS

Admisión                                                                      42.50 mm. +/-   0.2 mm.

Escape                                                                         35.50 mm. +/-   0.2 mm.

Vástago (O)

Largo admisión

Largo escape

### TAPA DE CILINDROS: Permitido el rellenado del cielo para aumentar la compresión y maquinar el cielo hasta la medida de 88,7 mm.

### MÚLTIPLE DE ADMISIÓN: Se permite el múltiple de admisión del modelo GAMA.-

ATENCIÓN: Para el modelo con motor 2.000 cm3, la tapa y el múltiple de admisión deberán ser originales.-

# FICHA TECNICA MOTOR FIAT 125

### BLOCK MOTOR

Carrera                                                                              80.00 mm  +/- 0.2 mm.

Diámetro                                                                            80.00 mm  +/- 1.5 mm.

Cilindrada                                                                          1608 cc.

### PESOS MINIMOS

Biela

Cigüeñal

### VALVULAS

Admisión                                                                           42.40 mm. +/-  0.2 mm.

Escape                                                                              36.20 mm. +/- 0.2 mm.

Vástago (O)

Largo admisión

Largo escape