CAMPEONATO

CUYANO

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA   JUNIORS

AÑO 2010

CATEGORÍA  JUNIORS   SUDAM   125 CC.

Importante:  Lo que no este expresamente autorizado en el presente reglamento,  esta prohibido.

Es obligatorio el uso de elementos homologados CNK-CDA-ACA, y poseer la ficha de homologación de chasis, motor, neumáticos,  en los casos que así lo establezca el presente reglamento. Todos los elementos deben respetar las  fichas de homologación

- Licencias: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, de  FEMAD o FSAD, y

licencia de concurrente de FEMAD o FSAD. Los menores deben tener autorización del padre y la

madre ante  Escribano Publico o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- Edad: Pilotos: Pilotos de las clases  1994- 1995 – 1996.-

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

CDA-ACA

- Números Distintivos: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números NEGROS, sobre fondo

BLANCO. Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones

laterales, se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm.

como mínimo.

- Peso Mínimo: 140 Kg.-

- Motor: Tiene que ser homologado deberá ser de 125 CC a flappers. Se podrán sellar 2 motores por carrera. Motores que no estén verificados antes de clasificar y  precintados por la técnica serán excluidos automáticamente. En caso de fecha doble se podrán sellar 2 motores reparar 1.

Importante: En todos los motores se podrán usar elementos piezas de otros, con las mismas dimensiones y  medidas de las originales.

- Cilindrada: Deberá ser 125 CC.

- Cigüeñal: Deberá responder al modelo original en todas sus medidas  y especificaciones.

- Biela: Deberá ser Original o responder al modelo original en todas sus especificaciones y similar en forma y distancia entre centros, que deberá ser de 102 mm. Peso mínimo 122 grms.

- Camisa: Deberá responder al modelo original. Se permite agrandar sus conductos no achicar, en todas sus medidas y especificaciones. Diámetro máximo 54,30 mm. Carrera 54 mm. +/- 0,2 mm.

- Cárter: Original del motor. Libre preparación, a excepción de las modificaciones realizadas por el fabricante. Deberá conservar  su forma original. En el exterior solo se puede agregar material en caso de rotura. Se permite el acondicionamiento del cárter en modelos anteriores, apara adecuarles la “Caja de flappers” correspondientes a nuevas homologaciones sin cambiar su aspecto exterior. Se utilizara Flappera grande si ningún tipo de modificaciones y se utilizara también brida grande, no pudiendo alterar el orden.

- Cilindro: Original del motor. Queda prohibido crear nuevos conductos.

- Tapa: Original del motor similar con las mismas dimensiones medidas de los originales. Se

permite tornear o agrandar la cámara de combustión en forma concéntrica con la bujía.  La atura

desde la bujía (colocada y apretada en la tapa) hasta el asiento de la tapa será de 14,5 mm.

+0,2mm. No se permite tocar el largo de la rosca de la bujía. Tiene que conservar su forma

original.

Todas las medidas inferiores a 14,5 mm. +0,2mm están permitidas

PERMITIDO rellenar. Se autoriza el embujado,  o postizo de la tapa (cámara postiza) no puede

Ser roscada ni  sellada con ningún elemento, en el caso de ser cámara postiza esta deberá

contener la bujía con su correspondiente rosca y asiento, funcionando la tapa de cilindro

simplemente como elemento de fijación de la cámara postiza.-

- Encendidos: Homologado CNK-CDA-ACA .  Marcas autorizadas :   PVL,  SELETA,   MVR.-

No se permite encendido variable.  Rodamiento de motor y retenes de origen

- Bujía: Libre origen tiene que tener su arandela. Esta prohibido su torneado

- Pistón: Deberá responder al modelo original en todas sus especificaciones y dimensiones

Diámetro 53,90 a  54,18 mm. Diámetro exterior del perno 14 mm.

- Aros: Deberá responder al modelo  original en todas sus especificaciones.

- Carburador: Homologado CIK 92/94  o posteriores, u homologación CNK-CDA-ACA, de hasta 24 mm. máximo de difusor, deberá ser de mariposa concéntrica, y de  dos chiclers.

- Brida: será obligatorio el uso de una brida limitadora de un diámetro uniforme máximo de 17mm., y un espesor máximo uniforme  de 15 mm. +/- 0,5 mm..-

Las juntas a utilizar, entre la brida y la caja de flappers, y entre la caja de flappers y el carter del motor, serán de material elástico, con un espesor máximo de 1,5 mm. Tienen que ser totalmente plana y no tienen que tener cortes que orienten a la brida.

Se determina dos ejes de referencia “A” y “B” para crear una zona llamada libre de elementos, en dicha zona no podrá haber ningún elemento ajeno a la brida, agregado de material o pieza postiza, ya sea individual o perteneciente a otra pieza del motor.-

- Escape: Será mono-diseño, según el Reglamento Técnico Argentino  de Karting 2010 (Según plano anexo adjunto ).-

- Transmisión: piñón, corona y cadena libre origen.

- Chasis: Homologados CNK-CDA-ACA., vigente a la fecha. Eje trasero no se permite del material titanio y deberá se  de material magnético.

PERMITIDO 1 solo chasis durante toda la temporada ,  se puede remplazar solamente el bastidor

en  caso de rotura, quedando a consideración de la comisión técnica. El bastidor será precintado

por  técnica y el número del precinto permanecerá archivado.

Trocha trasera: máxima 1.400 mm.

- Trompa; pontones laterales, panel frontal y paragolpe trasero : OBLIGATORIOS. Homologados  CNK-CDA-ACA., vigentes a la fecha.

- Lubricante de motor:   provisto por el equipo, debiendo ser incorporado al combustible en presencia de la técnica en envase sellado de origen.

- Combustible: provisto por el organizador. Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener bidones de seguridad, con capacidad suficiente para contener en su mezcla un litro de aceite.-

- Flappera: Grande: Su largo total es de 76,20 +/- 0,20 mm., siendo su interior 72,70, donde se ubica la brida Flappers: libre material y cantidad de laminas.

- Silenciador de carburador: Homologados  CNK-CDA-ACA El ataque del porta filtro tiene que tener un largo de 26 mm., interior libre

28. Relación de compresión: El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón

P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18 cc. Sin tolerancia. “se medirá una sola

vez, motor que no de la medida quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite YPF,

ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

29. Prueba de vacio (estanqueidad): se realizara una sola vez. Por el único lugar que debe tomar

aire un motor, es por el carburador, por lo tanto no se tomara como valida ninguna otra toma de

aire, aunque sea circustancial, por desgastes de retenes u otros motivos. En prueba de

estanqueidad por vació solo se permite sacar la cola de escape, ante una  falla de la junta de la

misma y tapar el orificio que corresponda. Se establece que como mínimo deberá tomar un vacío

de 10 pulg. Hg. y resistir un mínimo de 5 pulg. Hg. Si no dan los valores normales los técnicos

la consideran fuera de reglamento.

30.Gomas: Homologadas o Habilitadas por la CNK-ACA. Serán argentinas marca AVS,  y se usara

un juego cada 2 fechas como mínimo. Provistas por el organizador, registrando el número de cada

una para ser controladas por la técnica. Las gomas de lluvia serán de la misma marca, tipo y

compuesto, y se usara 1 juego para clasificación, Pre-final y Final. En caso de rotura o

pinchaduras, se procederá para su recambio se reparan o se cambiaran por gomas usadas con

un desgaste similar a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de gomas usadas por el

participante. En caso de perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego nuevo, debiendo

penalizar con una carga de  15 Kg. a los que ya tiene acumulativos.-

Miercoles, 31 de Marzo de 2010.-

RUPERTO CARLOS CUELLO                               JOSE A. SCORDO LARA

Presidente FSAD                                                     Presidente  FEMAD

GABRIEL ABARCA                                           EDUARDO MOYANO MARINI

Secretario FSAD                                                      Secretario FEMAD