# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 6 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

Art.9: CAJA DE VELOCIDADES:

Se permite para la marca FORD modelo ESCORT,  colocar relación de diferencial  19/70

( 3.68 )

Se permite para la marca RENAULT modelo CLIO K7M- 8 válvulas, el uso de las siguientes relaciones:

1)   37 / 11   3.36

2)   41 / 22   1.86

3)   37 / 28   1.32

4)   35 / 34   1.02

5)   32 / 39   0.82

M / A    26 / 39

Diferencial = 15 / 61

NOTA: Estas relaciones se permitirán por el termino de  2 carreras para verificar performance del vehículo, transcurrido dicho plazo la comisión técnica evaluara dicho comportamiento en las distintas competencias y procederá a la homologación o no de las mismas si es aceptable la competitividad del mencionado vehículo.

Art.19  MOTOR:

19.5 BIELAS:

Largo de biela original

Fiat Tipo       =       128.50  mm.

Ford Fiesta   =       130       mm.

Peugeot 207 =       135.50  mm.

Renault Clio  =       128       mm.

Volkswagen  =       144       mm.

Para toda las medidas de biela se permite una tolerancia en su largo de + / -  0.20  mm.

Para todas las bielas de motores especificados se permite rectificado lateral en el alojamiento de cojinete en cigüeñal de 0.50 mm. por lado para obtener mayor luz axial, no se permite rectificado lateral en alojamiento de perno de pistón.

19.16 TAPA DE CILINDROS

La altura de casquillos de válvulas original será la siguiente.

Chevrolet Corsa  =  6      mm.

Fiat Tipo              =  8      mm

Ford Fiesta          =  6      mm.

Peugeot  207       =  8      mm.

Renault  Clio        =  6.50 mm.

Volkswagen         =  8      mm.

Para todos los casos mencionados la tolerancia en altura del casquillo es de (+/- 1mm.)

Para la marca Renaul Modelo Clio, se permite reforzar la fijación del eje de balancines sin realizar aportes de material o maquinado de ningún tipo en la tapa de cilindros.

19.21 BOTADORES:

La altura de botadores  original será la siguiente.

Fiat Tipo      =  30.50 mm.   y   37  mm.  de diámetro

Volkswagen =  Se permite el uso de dos medidas

26 mm.    y   35 mm.   de diámetro

29 mm.    y   35 mm.   de diámetro

Par los casos mencionados se permite una tolerancia en altura de + / - 0.50 mm.

19.27  CARBURADOR:

El conjunto brida y sistema anti vibrador, serán medidas desmontadas del múltiple de admisión, para los casos que la brida esta soldada al múltiple, se medirá en forma individual y la suma de las dos medidas no deberá superar en ningún caso 26 mm.  con juntas incluidas.

Mendoza, 20  de Julio de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                             JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                      Presidente de Fe.M.A.D.-