# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  T.C.   JUNIORS-TRADICIONALES

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría T.C. JUNIORS-TRADICIONALES, que la Comisión Técnica,  ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión (1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

FIAT BERLINA Y COUPE CON MOTOR FIAT 125 -  B 038

Art. 4: Motores:

4.2 – Particularidades:

- Motor Fiat 125:

Tapa de cilindro original del modelo B O 38, se permite agrandado y

Pulido ( ver ficha técnica).

Permitido pistones forjados y válvulas de competición (fabricación Nacional)

Prohíbido válvulas de Titanio.

Múltiple de admisión original, permitido pulir  y agrandar, conductos internos

y  base del carburador, en forma rectangular y hacia el interior en forma

recta, hasta donde permita el material del mismo, según ficha tecnica.-

( 82,4 mm. X   43 mm. ) ambas medidas máximas.-

Múltiple de escape libre.

Se permiten los 3 (tres) tipos de pistones que vienen para este motor

( pistones de baja, intermedia y alta). Carburador de una (1) boca de hasta

43 mm. , con venturi libre.

Árbol de levas alzada original.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mendoza, 14 de Abril de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-