# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO PISTA  1100

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO PISTA  1100  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

Art.8  Frenos:

Se permite eliminar los bujes originales que le permiten el movimiento al caliper sobre el porta caliper, por bujes de metal, de libre elección el material, puede ser bronce, acero etc, no se permite ningún tipo de modificación  sobre el porta caliper o caliper, solamente los bujes.
 
Nota 1:   Entiéndase por porta caliper al elemento que va atornillado al porta maza y en su mayoría es  donde van alojadas o colocadas las pastillas  freno.
 
Nota 2 : Entiendase por caliper al elemento que presiona las pastillas para ejecutar el freno sobre el disco.

Mendoza, 5 de Septiembre de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-