Reglamento Técnico

Año 2011

TURISMO

CLASE   1

REGLAMENTO CATEGORÍA TURISMO CLASE 1

## PARA AÑO 2011

## IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre la interpretación del presente Reglamento el interesado podrá consultar con la Fe.M.A.D. por escrito, y esta responderá de igual modo.-

Se prohíbe el uso de fibra de carbono y titanio.

Todo automóvil que se presente por primera vez en la categoría deberá estar a disposición de los Comisarios Técnicos para su verificación, y correspondiente ficha de homologación, como así también su habilitación. Lo mismo deberá hacerse luego de toda modificación importante que involucre elementos NO libres que haya sido realizada con posterioridad a su última verificación técnica.

Las modificaciones otorgadas para equiparar rendimientos de las distintas marcas, serán verificadas por Fe.M.A.D., hasta la tercera fecha inclusive, luego de la cuál se evaluará si los objetivos han sido alcanzados,  o si hubiera que realizar correcciones reglamentarias.-

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido, deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión peso y material ídem al original y queda prohibido modificarlo.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la próxima competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados, en la competencia anterior.-

VIGENCIA: El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2011.

Artículo  1: AUTOMÓVILES ADMITIDOS

Todos aquellos fabricados en la República Argentina y vendidos al público a través de los concesionarios oficiales, como mínimo 1000 unidades de los tipos denominados coupé o sedán, con techo de chapa de acero comprendidos dentro de los siguientes modelos.

| MARCA | MODELO | MOTOR |
| --- | --- | --- |
| RENAULT | Gordini 4 L – 4 S | 850, 1020, 1100 |
| FIAT | Fiat 600 Fiat 800 Coupé | 877 o 1,100 |

Artículo 2: CARROCERÍAS Y CASCO

Retirar para-golpes delanteros y traseros con sus respectivos soportes para todas las marcas.

Se puede  reemplazar conjunto de guardabarros delanteros, capot, rejilla de ingreso de aire y faros delanteros por una o más piezas de libre diseño y construcción, Para todas las marcas quitar material de insonorización, reemplazar parabrisas por uno triple o laminado. Colocar un seguro en las puertas delanteras del tipo flexible con hebillas de cinturón de seguridad que estando abrochado permita una apertura de 15cm sujeto con bulones pasantes de 8 mm. como mínimo. Colocar dos espejos laterales y uno interior. Las puertas traseras deberán estar soldadas o abulonadas al casco y la jaula. Retirar alfombras, tapizados y todos los accesorios interiores, retirar faros traseros, boca de llenado de combustible, baguetas embellecedoras y todos los accesorios exteriores. Tapar libremente los orificios que quedaran al sacar dichos elementos. Reemplazar vidrios laterales por policarbonato o acrílicos trasparentes e incoloros pudiéndose remachar o atornillar a los marcos de las puertas. Remplazar luneta por policarbonato o acrílico trasparente e incoloro. Cerraduras y manijas originales no cierre tipo pasador. Remplazar la tapa de baúl por otra de libre material y forma  con cierre accionado exteriormente. Alivianar internamente puertas, habitáculo y baúl manteniendo forma original. Se permite modificar los pasa ruedas traseros en forma y tamaño.

En todas las marcas el motor y la caja deberán estar aislados con chapa hermética del habitáculo.

Se permite reforzar libremente el casco del vehículo no alterando su forma original exterior. Las reparaciones que se realicen en el chasis y el casco deberán mantener  material igual al original.

AERODINÁMICA: Se permite alerón que no supere el área frontal original, y con despegue máximo hacia atrás con respecto a la luneta, en su parte inferior de 300mm.

Espoiler delantero libre, con un despegue hacia adelante respecto de la trompa de 200 mm.

Piso plano libre, no alterando la altura original de la carrocería. Interior Libre.-

Se autoriza un zócalo carenado, que se extienda desde la rueda delantera, hasta la trasera, sobre el ancho de la trocha máxima, que permita el libre accionamiento de las puertas.-

Artículo  3: SUSPENSIÓN DELANTERA

La suspensión delantera es libre, conservando los anclajes originales.-

Articulo 4: SUSPENSIÓN TRASERA

La suspensión trasera es libre, conservando los anclajes originales.-

### Articulo 5: AMORTIGUADORES

De libre elección, acción a la compresión y expansión libre, no presurizados ni con depósitos externos, ni regulables desde el exterior.

Se podrá modificar en altura las torretas de anclaje de los amortiguadores delanteros y traseros, y el anclaje para estos es libre. Cantidad de amortiguadores, 1 por rueda.

Para la marca Renault, se permite desplazar el anclaje superior de amortiguadores traseros.-

Articulo 6: ALTURA

La altura mínima se medirá, con las cubiertas desinfladas, y el piloto con todo los elementos tal cuál arribo ( buzo, botas, guantes, casco, etc.) y en esa condición no deberá tocar el piso ningún elemento del vehículo.-

Articulo 7: TROCHA DELANTERA Y TRASERA

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Es OBLIGATORIO, colocar un elemento de libre diseño, para evitar el enganche con otro vehículo, que no supere la línea  externa de la goma. Ej. ; Pasa ruedas.-

Articulo 8: DISTANCIA ENTRE EJES

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 9: MAZA DELANTERA

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 10: LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Las llantas son libres, para todos los vehículos homologados. Los neumáticos deberán ser de Industria Nacional.

El reglamento de uso de los neumáticos, será el siguiente:

a – En la primera competencia se podrán sellar hasta 6 cubiertas NUEVAS O  USADAS.

b– A partir de la segunda competencia se podrán sellar hasta 4 cubiertas NUEVAS O

USADAS, las cuáles pasarán a integrar el stock de cada piloto.

c - Si en una competencia el piloto no comprase , ni sellase cubiertas, o no se presentase

a competir, no podrá acumular su número de cubiertas para sellar. SOLO SELLARÁ

LAS DOS QUE CORRESPONDEN A DICHA COMPETENCIA.-

d– Se llevará un registro de cubiertas selladas por Federación, en donde se acumularán

todos los números de cubiertas correspondientes a cada piloto. NINGUN piloto podrá

utilizar en clasificación y/o carrera una cubierta que no figure en dicho registro.

Las cubiertas selladas para un piloto no podrán ser utilizadas por otro piloto.-

NEUMÁTICOS DE LLUVIA:  Es OBLIGATORIO, que cada Auto presente, sus neumáticos ARMADOS DE LLUVIA, los mismos deberán ser ancorizados de competición de Industria nacional.

Permitidas las gomas intermedias, construidas sobre cubiertas de competición slick de fabricación nacional.-

Articulo 11: FRENOS

Para todos los vehículos homologados, OBLIGATORIOS en las cuatro ruedas de libre elección.-

Articulo 12: CAJA DE DIRECCIÓN

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 13: COLUMNA DE DIRECCIÓN Y SOPORTE

Es libre para todos los vehículos homologados. OBLIGATORIO, el volante desmontable.-

Articulo 14: EXTREMOS Y BARRAS

Es libre para todos los vehículos homologados.-

ARTICULO 15: REGLAJES

Las cotas de alineación son libres, es decir, avance, comba, divergencia o convergencia, para las cuatro ruedas del auto.

### Articulo 16: PEDALERA

Es libre para todos los vehículos homologados.-

### Articulo 17: VOLANTE MOTOR

Es libre para todos los vehículos homologados.-

### Articulo 18: EMBRAGUE

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 19 CAJA DE VELOCIDADES

Para todas las marcas homologadas palieres libres en forma y material

IMPORTANTE: Para todas las marcas homologadas  se deberá mantener de cinco marchas, cuatro hacia delante y una de retroceso, relaciones libres y todas en funcionamiento.

Para el Renault se permite la caja partida. -

Para el Fiat, se permite una ventana, para cambio de relación, medidas máximas 30 cm x 40 cm-

PROHIBIDO AUTOBLOCANTE. Para todas las marcas, marcha atrás opcional.-

Articulo 20: BLOCK MOTOR

Deberá ser el original de la marca declarada, manteniendo los puntos de apoyo sobre el falso-chasis o bastidor. Patas de motor forma y material libres posición original.

Se permite rectificar o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación. Modificar conductos de lubricación, tapones de agua y aceite, cepillar los planos manteniendo paralelismo original. Cojinetes libres. Para el Renault 1020 y 1100, se permite fresar las camisas         ( para que no toquen las válvulas ) .-

Para el FIAT motor 1100, el diámetro del cilindro será de 80 mm. + 1 mm. Y la carrera de 55.5 mm.    +  0,5 mm.

Para  Renault motor 1100, el diámetro del cilindro será de 68 mm. Y la carrera de 77 mm. + 0,5 mm.

Para  Renault motor 1020, el diámetro del cilindro será de 65 mm. Y la carrera de 77 mm. +  0,5 mm.

NOTA En caso de cambiar motor durante o después de la clasificación el automóvil perderá los tiempos acumulados en la prueba debiendo largar la final desde el fondo de la grilla.

Se permite Block Motor Renault Junior,  bancada grande,  respetando diámetro camisa interior y carrera cigüeñal.-

Articulo 21: CIGÜEÑAL

Para todas las marcas, original con su respectiva rugosidad de fabrica, se permite rectificar y balancear.

El peso mínimo para el motor FIAT 1.100 es de 9,250 Kg para el Cigüeñal fundido y de 11,000 Kg. Para el Cigüeñal estampado, SIN CHAVETA Y SIN ENGRANAJE.

El peso mínimo para el motor Renault 1020  y  1100 es de 9,800  Kg para el Cigüeñal fundido           SIN CHAVETA Y SIN ENGRANAJE.

Para los motores FIAT 850 y 877 libre.

Es obligatorio para todos los motores tener trinquete, para girar el cigüeñal, para medir la compresión.-

### Articulo 22: BIELAS

Para Renault  - 1.020  forma y diseño original.  Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,480  Kg

Para Renault  - 1.100  forma y diseño original.  Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,480  Kg

Para FIAT 600 - 1.100 forma y  diseño original. Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,680   Kg

Se permite equiparar los pesos, manteniendo una biela INALTERABLE. Se permite maquinar en forma axial,  en 0,5 mm por lado.-

Para FIAT con  motores 850 y 877,  libres.

### Articulo 23: PISTONES

Para  motores 1020 o 1100, se permite rectificar la cabeza en forma plana, para darle altura, balanceo manteniendo uno original( solo tocada la cabeza. Para el Fiat 600 -1100, se permite rectificar cavidad de válvula. Altura de pistón con respecto al block 0 ( cero ) +/- 0,1mm. Se permite el ranurado para el seguro seeger. Se permite maquinar la cabeza del pistón para que no toquen las válvulas.-

Para Renault  - 1020, Peso mínimo:            Kg-

Para Renault  - 1100, Peso mínimo:  0,215 Kg-

Para FIAT 600    - 1100, Peso mínimo: 0,350 Kg-

Para los motores 850 y 877 libres.

Para todos los motores, los pistones deben conservar la posición original.-

### Articulo 24: PERNOS Y SEGUROS

Originales de fabrica para todos los modelos. Se permite seguro de teflón o seeger para pernos flotantes.

Para Renault – 1020.  Largo libre. Diámetro Interior 13 mm. Diámetro Exterior 20 mm.

Para Renault – 1100.  Largo libre. Diámetro Interior 13 mm. Diámetro Exterior 20 mm.

Para FIAT 600    - 1100.  Largo libre. Diámetro Interior 15 mm. Diámetro Exterior 22 mm.

Para los motores 850 y 877 libres.

### Articulo 25: AROS

Cantidad original (3), tipo original o sustituto de repuesto.-

Medidas:

Para Renault–1020 o 1100. -    1er. aro: 1,50 mm.  - 2do. aro: 2,00 mm.  -   3er. aro: 4,00 mm.

Para  FIAT 600 – 1100.-            1er. aro: 1,50 mm.  - 2do. aro: 2,00 mm.  -   3er.aro: 3,90 mm.

Para los pistones del 850 y 877 libres.

### Articulo 26: ÁRBOL DE LEVAS

Para FIAT 850 Y 877 material, tratamiento de dureza y  diámetro de la caña libre. Cruce  libre.-

Para Renault  1020 y 1100: material y tratamiento de dureza libre.-

Por diámetro de la caña y medida máxima de apoyo original. Cruce libre.-

Para Renault alzada máxima medida sobre la válvula sin luz.-

Para FIAT alzada máxima medida sobre el botador, girando la leva sin luz, con la torreta afuera

| Fiat 1.100 | Hasta 9,10 mm Máx. |
| --- | --- |
| Renault 1.020 / 1.100 | Hasta 9,10 mm Máx. |
| 850 y 877 | Libre |

Articulo 27:  BOTADORES

Originales para motores 1020 y  1100.

Permitido tratamiento de dureza.-

Libres para motores 850 y 877. -

### Articulo 28:  DISTRIBUCIÓN

Para el motor Renault 1 020  y/o 1.100 de cadena y engranajes, original o de tipo original.

Para Fiat 600 con motor 1100, distribución original, sin alivianar.-

Para  el  motor  Fiat y Renault se permite engranaje corrector de punto de leva, sobre engranaje original. Tensor de correa libre.

### Para los  motores  850,  877  libre.

### Articulo 29: TAPA DE CILINDROS

Nacional y original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo paralelismo original, colocar guías de bronce, o tubos de bronce. PERMITIDO maquinar conductos de admisión y escape, encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 45°. Junta de tapa libre. Se permite hermanar la tapa con el múltiple en un máximo de 10 mm de profundidad

Tapa de válvulas, libre.-

Diámetros de Conductos : En el primer tramo, hasta el inicio de la curva descendente, hacia el casquillo, a continuación,  totalmente original.-

Para Renault :    Admisión: 	  Hasta 31,00   mm. Sin Tolerancia.-

Escape:	  Hasta 28,00   mm. Sin Tolerancia.-

Para Fiat  :          Admisión: 	  Hasta 27,00   mm. Sin Tolerancia.-

Escape:	  Hasta 27,00   mm. Sin Tolerancia.-

Diámetro  de casquillos :

Para Renault :    Admisión: 	  Hasta 30,50   mm.  + 0,50 mm.

1100                      Escape:	  Hasta 25,50   mm.  + 0,50 mm.

Para Fiat  :          Admisión: 	  Hasta 30,70   mm.  + 0,50 mm.

1100               Escape:	  Hasta 27,20   mm.  + 0,50 mm.

Prohibido pasar la altura del cielo de la tapa.-

Para las tapas del 850 y 877 la preparación es libre.

NOTA:  Si por algún motivo debiera sacar la tapa de cilindros durante o después de la clasificación, deberá lastrar con 20 Kg.. Si cambia el motor, perderá los tiempos obtenidos y largará al final de la grilla con el nuevo motor.-

### Articulo 30: VÁLVULAS

Serán del tipo y material original, de fabricación nacional. A continuación tabla de medidas para las distintas tapas:

| Fiat 1.100 | Adm. 36,00 mm + 0,5 mm. Máx. | Esc. 31,45 mm + 0,5 mm. Máx. | Vast. 8 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Renault 1.020 / 1.100 | Adm. 33,25 mm + 0,5 mm. Máx. | Esc. 30,5 mm + 0,5 mm. Máx. | Vast. 7 mm |
| 850 y 877 | Libre | Libre | Libre |

Se permite válvula Renault 1400, torneada a la medida del Renault 1100.-

### Articulo 31: RESORTES, TRABAS Y PLATILLOS

PERMITIDO para los motores 1020  y  1100  posición trabas  y  platillos,  LIBRES.

Material  y  Dureza,  LIBRES.    Prohíbido TITANIO.-

Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.

Para los motores 850, 877, libres.-

### Articulo 32: BALANCINES

Originales de fabrica, para el 1 020  y/o 1.100 se permite soportes laterales de R12.-

Para el 850 y 877 libres.

### Articulo 33: RELACIÓN DE COMPRESIÓN

Los valores máximos para cada marca son:

| Fiat 850 y 877 | Hasta 10 a 1 | La medición de la compresión se efectuará con una máquina electrónica marca KATECH WHISTLER con la cual la Comisión Técnica medirá un solo cilindro, sin tolerancia como termina la clasificación o carrera.- |
| --- | --- | --- |
| Renault 1.020/1.100 | Hasta 10 a 1 |  |
| Fiat 1.100 | Hasta 10 a 1 |  |

Articulo 34: MÚLTIPLE DE ADMISIÓN

Para Fiat y Renault, múltiple original, sin tocar, solo se permite, lo siguiente:

Para el Fiat 600-1100, original de 128, IAVA 1300, TV o 147 SORPAZO anular pasos de agua, prohibido modificar la base. Se permite hermanar el múltiple con la tapa en un máximo de 10 mm y pulir el mismo.

Para el Renault 1.020: original de fábrica para dos bocas de 1400 cc. Se permite un adaptador que no supere los 50mm con juntas.

Para el Renault 1.100: original de fábrica para dos bocas de 1400 cc. Se permite un adaptador que no supere los 50mm con juntas.

Para el 850 y 877 libre.

### Articulo 35: MÚLTIPLES Y CAÑOS DE ESCAPE

LIBRES, estos NO deberán sobresalir de los laterales del auto con el solo fin de no engancharse con otros competidores.

Silenciador en Boxes y Patio de Boxes: OBLIGATORIO. En caso de encender el motor de un auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de silenciador, Salvo cuando los autos van a salir a la pista a cumplimentar cualquiera de las Pruebas Oficiales que comprenden el evento

El no-cumplimiento de esta disposición será sancionado por los Comisarios Deportivos con una multa de $ 200, la cuál será duplicada por cada reincidencia producida en el Campeonato. ( art. 26 del R.D.A. ).-

Articulo 36: CARBURADOR

Para el 850 y 877 de dos bocas  40-40  como máximo. Preparación libre.

Para el   Renault  1.020 de dos bocas  34-34  como máximo. Preparación libre.

Para el  Renault 1.100, de dos bocas, marca  Solex 34-34,  y un difusor máximo hasta  27mm,              con una tolerancia de hasta  + 0,20 mm. Preparación Libre.

Para el  FIAT 600 - 1100, de dos bocas, marca  Solex 34-34,  y un difusor máximo hasta  27mm,        con una tolerancia de hasta  + 0,20 mm. Preparación Libre. Ubicación original, altura de brida con juntas, máximo 9mm. -

Para todos los carburadores los difusores son de libre diseño y material ( respetando medida interna )

IMPORTANTE: Para todos los carburadores mantener exteriormente cuerpo y tapa original, modificar pasos calibrados de nafta y aire, eliminar sistema de cebador completo, sistema de acelerador libre.-

La toma de aire es de libre diseño, no pudiendo sobresalir más de 350 mm. De la base del carburador del automóvil. Se permite toma de aire en vidrio lateral trasero, sin sobresalir más de 100 mm

Articulo 37: LUBRICACIÓN

Bomba original o sustituto de repuesto,  ubicación original,  filtro libre.

Carter posición original, forma e Interior libre. No se permite Carter seco. Todos los respiraderos del motor deberán colocarse en un recipiente ( 2 lts.)  con venteo en la parte superior

Se permite radiador de aceite. Para 850 y 877, libre.-

Articulo 38: REFRIGERACIÓN

Bomba de agua  libre, sujeción y posición libre. Canalización de aire libre.

Articulo 39: ENCENDIDO

Encendido original o sustituto de repuesto. Cables y bobina libre, manteniendo posición original.

Orden de Encendido original :  1 - 3 - 4 – 2. Sentido  Horario.-

OPCIONAL: Encendido electrónico.

Para el 850 y 877, LIBRE.-

Articulo 40: COMBUSTIBLE

Es OBLIGATORIO el uso de Combustible provisto por las entidades organizadoras, a cargo del piloto  y cargado en el autódromo, en el camión dispuesto para tal fin. No se permite el uso de aditivos al combustible. La verificación técnica se podrá realizar en cualquier momento de las tandas cronometradas y/o Parque Cerrado, y el combustible extraído del vehículo deberá encontrarse en un 100% de acuerdo a la nafta patrón retirada del camión.-

A la carga de combustible, cada equipo se presentará con un bidón metálico, con cierre hermético a rosca, y una capacidad máxima de 50 lts. El mismo se deberá transportar hasta el box, en forma segura, para evitar el derramamiento y el contacto con cualquier fuente de calor.-

Articulo 41: BATERÍA

Cantidad original. Deberá estar sujeta con un marco de hierro con dos tensores roscados de 10 mm. o una faja o suncho que pase por sobre la batería y que esté sujeta en sus dos extremos al piso del vehículo. Se cubrirá en su totalidad con una tapa hermética y anti-chispas,

Articulo 42: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De libre diseño.

Articulo 43: LUCES DE STOP

Deberán colocarse 2 dos luces de cómo mínimo 64 cm cuadrados de superficie, en el interior del habitáculo contra la luneta trasera en la parte superior, una a cada lado de esta, de color rojo con lámparas de como mínimo 20w accionadas por el pedal de frenos únicamente.

Articulo 44: LUZ DE LLUVIA

Es obligatorio el uso de una luz para tal fin, de como mínimo 64 cm cuadrados de superficie, colocada dentro del habitáculo en el centro de la luneta trasera, de color amarillo brillante con lámpara de como mínimo 20w accionada por el piloto con una llave independiente del sistema de frenos.

Articulo 45: MOTOR DE ARRANQUE

OBLIGATORIO. Ubicación original, en funcionamiento.

Articulo 46: INSTRUMENTAL

De libre elección.

Articulo 47: GENERADOR DE CORRIENTE

Opcional.

Articulo 48: DISTRIBUIDOR

Distribuidor original, posición original, libre preparación, respetando Art. 39. -

Para 850, y 877, libre.-

Articulo 49: BUJÍAS

Libres, cantidad (1) por cilindro,  posición original.

Para 850 y 877, libres.-

Articulo 50: LIMPIA Y LAVA PARABRISAS

Es obligatorio el uso del limpia parabrisas, siendo libre el contar con una o más escobillas. La llave de

comando deberá estar  al alcance del piloto sentado en la butaca con cinturón colocado. La marca y tipo del equipo limpiaparabrisas es libre.

Articulo 51: TANQUE DE COMBUSTIBLE

Deberá ser uno solo de libre diseño, con una única boca de llenado en la parte superior, sujeto con dos sunchos longitudinales y uno transversal. El tubo de pesca o chupador deberá estar en la parte superior. Prohibido el uso de medidores eléctricos.

Se permite utilizar tanques con depósito chupador incorporado.

Articulo 52: CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE

Metálica. Es obligatorio el uso de cañerías con malla de acero y conexiones roscadas de alta presión

Articulo 53: FILTRO DE NAFTA

De libre elección, cantidad libre, ubicación en el baúl o vano motor.

Articulo 54: BOMBA DE NAFTA

Eléctrica o mecánica, ubicación libre.

Articulo 55: CORTE DE CORRIENTE

Es obligatoria la instalación de dos cortes de corriente, uno en el interior del habitáculo al alcance del piloto y el segundo en el exterior del lado derecho del torpedo junto al parante, identificado con un rayo rojo sobre un triángulo azul de 100 mm. de lado.

Articulo 56: CORTE DE NAFTA

Prohibido el uso de cualquier corte de combustible dentro del habitáculo, solo se admite la llave que pone en funcionamiento la bomba eléctrica.

Articulo 57: EXTINTORES DE INCENDIO

Se deberá utilizar un sistema de extinción manual OBLIGATORIO.

Sistema manual: matafuego. Cantidad uno, de capacidad mínima 2 Kg de polvo químico con reloj indicador de carga sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto. Deberá llevar el símbolo ( E ) extintor.

Deberá estar indicada la tara y el peso completo y pintar el número del coche, en dicho matafuego.-

Sistema de extinción automático: OPCIONAL, deberá contar con dos sistemas, uno al vano del motor y otro al habitáculo.

Fijación: cada botellón deberá estar montado de tal manera que sea capaz de resistir una aceleración de 25 Kg en cualquier dirección de aplicación de un esfuerzo.

Articulo 58: ARNESES DE SEGURIDAD

Es obligatorio para el piloto el uso de arneses de seguridad homologados, de cinco puntos de anclajes, con hebilla de apertura rápida.

Deberán hallarse adecuadamente anclados  a la jaula de seguridad, abrazado  al caño que va de torreta a torreta, con una abrazadera con tornillos de 10mm como mínimo.

Todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del piloto cuando se encuentre con los arneses colocados.

Los cinturones deben ser reemplazados cada dos años o luego de toda colisión severa, también deberán ser reemplazados si los mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metálicas o hebillas están deformadas u oxidadas.

Articulo 59: NUMERO DEL AUTO

Los números que no figuren en el ranking inicial del año 2010, serán entregados en Fe.M.A.D..-

Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser ubicados en los laterales, sobre los acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del piloto con su grupo sanguíneo.

### Articulo 60: PESO DE LOS AUTOS

Según el motor con el que estén equipados y con piloto incluido como termine la clasificación o final

| Motor 850 y 877 | 630 Kg |  | Fiat 600 motor 1.100 | 690 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 1.020 Y 1.100 | 690 Kg |  |  |  |

LASTRE: Cada vehículo deberá cargar 1 Kg. De peso por cada punto obtenido en una competencia, éstos se acumularán hasta llegar a 60 Kg.

#### IMPORTANTE:   El  excedente de peso se tomara como lastre.-

Articulo 61: PRECINTOS

Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la caja de velocidades, en dos bulones de la tapa de cilindros, en un espárrago de la base y el cuerpo del carburador, dos en el cárter y el block de manera de poder precintar en puntos diagonales, y un orificio en el múltiple de admisión. El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto ocurriera será excluido de la competencia.

Articulo 62: TUERCAS, BULONES, TORNILLOS, ESPÁRRAGOS Y ARANDELAS

Libres, salvo que este reglamento en algún articulo diga lo contrario.

Se permite colocar insertos, manteniendo medidas originales.-

Articulo 63: BUTACAS

Es obligatorio el uso de butacas homologadas.-

Las butacas deberán estar fijadas a la jaula directamente o a través de soportes, con  cuatro puntos de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera usando pernos de acero 10 mm. , como mínimo.

IMPORTANTE:  Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm. de la línea del parante de la puerta izquierda.-

La butaca y los montajes deben adecuarse al reglamento de la Fe.M.A.D. No pueden utilizarse asientos que tengan mas de cinco años de antigüedad.

Articulo 64: ENGANCHE PARA REMOLQUE:

Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la zona donde originalmente se encuentra la toreta de suspensión; o sea este gancho estará sobre la parte superior de la trompa; quedando el agujero de enganche en el exterior de la misma; de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm; y si la sección es rectangular o cuadrada, la sección mínima será de 80 mm. cuadrados.-

Artículo 65: JAULA ANTIVUELCO

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el requisito mínimo de jaula de seguridad.

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes Longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío

sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

PROHIBIDO: AGUGEREAR LOS CAÑOS.-

DIMENSIONES MÍNIMAS

| Diámetro mínimo | Espesor Mínimo |
| --- | --- |
| 30 mm | 2 mm |

Miércoles, 16 de Febrero de 2011.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                                         JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                                 Presidente de Fe.M.A.D.