CAMPEONATO

CUYANO

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  125.RF - CLUB

AÑO 2011

#### REGLAMENTO TÉCNICO

#### CATEGORIA 125.RF-CLUB

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

- LICENCIAS: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, de  FEMAD o FSAD, y    licencia

de concurrente de FEMAD o FSAD. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante

Escribano Publico o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- EDAD:   Pilotos de las clases  1997- 1998 – 1999 – 2000 – 2001 -

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

- NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números NEGROS, sobre fondo AMARILLO.

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- PESO MINIMO:  130 Kg.- El lastre solo podrá colocarse (firmemente fijado) en la butaca.-

6.- MOTOR

El motor será únicamente marca RF-125, de acuerdo a las siguientes características:

- Cilindrada: 125 cc.

- Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Tapa de Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Piston: Marca IAME.-

- Cubicacion: 18 cc. Hasta el borde superior de la rosca de bujía.-

- Brida Marca “ RF “, Original, respetando forma, tamaño dimensiones y medidas.-

- Encendido: Marca PVL, fijo en su regulaciòn, PROHIBIDO modificar avance.-

- Carter: Marca “ RF “conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Carburador: Marca Tillotson  HL 360 A 922.-

- Escape y Codo: Marca RF: Largo Total entre extremos 770 mm. +/- 5mm.

7.- NEUMÁTICOS

Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ NARANJA “  se usara 1 juego para  clasificación, Pre-final y

Final, TRES FECHAS COMO MINIMO., registrando el número de  cada una para ser controladas por  la

técnica. Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran  por gomas

usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de  gomas usadas por el

participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego nuevo, debiendo penalizar con

una carga de  15  Kg.   independientes, de los que ya tiene acumulados.-

8.- CHASIS

Libre de origen, con eje rígido, sin suspensiones especiales. Ningún elemento podrá superar el perímetro

delimitado por las cubiertas,  respetando todas las normas de seguridad y funcionamientos indicadas en el

R.K.T., vigente.

9-  BUJIAS :

PERMITIDAS solo las bujías :    Marca NGK B10 EGV

10.- FRENOS

Deberán ser efectivos y actuar sobre un disco de freno montado en el eje trasero. Prohibido la utilización de

frenos delanteros.

11.- TRANSMISIÓN

Relaciòn de trasmisión: Piñon de 9 dientes y Corona de 72 dientees.-

12.-  SORTEO:

Motor, codo y escape, serán sorteados en cada fecha del campeonato 2011.-

13.- CARBURACIÓN

En Baja la regulación es Fija. En alta es regulable hasta un mìnimo de 1 ¼.-

14.- PRECINTADO DE LOS ELEMENTOS

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén correctamente colocados. La

constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el tramo correspondiente, no

haciendo lugar a reclamo alguno.

15.- FILTRO DE AIRE

Filtro de Aire: Rectangular, con dos entradas superiores.-

16.- TROCHA TRASERA:

Trocha Trasera Maxima 1,40 mts. Sin Tolerancia.-

17.- COMBUSTIBLE

Se utilizarà el mismo para todos los competidores, y se entregara en Parque Cerrado.-

18.- CODO Y ESCAPE :

Seran Sorteados en cada fecha del Campeonato 2011.-

RUPERTO CARLOS CUELLO                               JOSE A. SCORDO LARA

Presidente FSAD                                                     Presidente  FEMAD

GABRIEL ABARCA                                           EDUARDO MOYANO MARINI

Secretario FSAD                                                      Secretario FEMAD