REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  PRE - JUNIORS

AÑO 2011

CATEGORÍA  PRE – JUNIORS SUDAM 125 CC.

Importante:  Lo que no este expresamente autorizado en el presente reglamento,  esta prohibido.

Es obligatorio el uso de elementos homologados CNK-CDA-ACA, y poseer la ficha de homologación

de chasis, motor, neumáticos,  en los casos que así lo establezca el presente reglamento. Todos

los elementos deben respetar las  fichas de homologación

- Licencias: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, de  FSAD, y licencia

de concurrente de FSAD. Los menores deben tener autorización del padre y la  madre ante

Escribano Publico o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- Edad: Edad:  Pilotos de las clases  1998 - 2000

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

CDA-ACA

- Números Distintivos: Cuatro (4) placas de dieciocho (18) centímetros por veinte (16) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números NEGROS, sobre fondo AMARILLO.

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo: 130 Kg.-

- Motor: Parilla, provistos por el Club APAC y sorteados en presencia de los pilotos y concurrentes una

hora antes de iniciar el mitin entre  quienes confirmen su participación con la antelación prevista en el

RPP.

- Cilindrada: Deberá ser 125 CC.

- Bujía: Libre origen tiene que tener su arandela. Esta prohibido su torneado

- Escape: Será mono-diseño, según el Reglamento Técnico Argentino  de Karting 2011 (provisto por el club APAC)

- Transmisión: piñón, de 9 dientes corona 71 dientes y cadena paso 15 milímetros libre origen.

- Chasis: Homologados CNK-CDA-ACA., vigente a la fecha. Eje trasero no se permite del material titanio y deberá se  de material magnético. PERMITIDO 1 solo chasis durante todo el Torneo ,  se puede remplazar solamente el bastidor en  caso de rotura, quedando a consideración de la comisión técnica. El bastidor será precintado por  técnica y el número del precinto permanecerá archivado.

Trocha trasera: máxima 1.400 mm.

- Trompa; pontones laterales, panel frontal y paragolpe trasero : OBLIGATORIOS. Homologados  CNK-CDA-ACA., vigentes a la fecha.

- Combustible: provisto por el organizador. Todo jefe de equipo o mecánico deberá presentarse a cada prueba con el tanque vacio, y retirar y reintegrar el combustible sobrante en parque cerrado.

- Silenciador de carburador: Homologados  CNK-CDA-ACA provisto por el club organizador.

15. Neumaticos

Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ NARANJA “  se usara 1 juego para  clasificación, Pre-final y

Final, TRES FECHAS COMO MINIMO., registrando el número de  cada una para ser controladas por  la

técnica. Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran  por

Gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de  gomas

usadas por el participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego nuevo,

debiendo penalizar con  una carga de  15  Kg.   independientes, de los que ya tiene acumulados.-

Martes, 01 de marzo de 2011.-

GABRIEL ABARCA                                                  RUPERTO CARLOS CUELLO

Secretario FSAD                                                                Presidente  FSAD

EDUARDO MOYANO MARINI             	                          JOSE A. SCORDO LARA

Secretario FEMAD                                                             Presidente  FEMAD