CAMPEONATO

CUYANO

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  SUPER  4 TIEMPOS

“A” - “B”

AÑO 2011

# CATEGORÍA  SUPER  4T  “A” - “B”

Importante:  Lo que no este expresamente autorizado en el presente reglamento,  esta prohibido.

Es obligatorio el uso de elementos homologados CNK, y poseer la ficha de homologación de chasis, motor, neumáticos,  en los casos que así lo establezca el presente reglamento. Todos los elementos deben respetar las  fichas de homologación

- Licencias: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y Deportiva, de  FEMAD o FSAD.-

- Edades: Se establecen 2 divisiones de Categorías, a saber :

Categoría “A” : Para pilotos clase 1975 en adelante.-

Categoría “B” : Para pilotos clase 1974 y anteriores.-

| 150 cc “A” | 180 Kg. | Clase 1975 en adelante.- |
| --- | --- | --- |
| 150 cc “B” | 180 Kg. | Clase 1974 y anteriores.- |

- Seguridad de Piloto:  Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos,

Homologado CNK-CDA-ACA,  buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas

con protección de tobillo, cuellera y chaleco.-

- Números Distintivos: Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría A: Blancos  con fondo negro.--

Categoría B: Blancos  con fondo marrón.-

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo:   180 kg.

- Motor: Tiene que ser homologado deberá ser de 150 CC 4 tiempos marca Kayak o Sumo Origen

Chino. Se podrán sellar 2 motores por carrera, antes de la clasificación. Motores que no estén

verificados y  precintados por la técnica serán excluidos automáticamente. Todos los motores

estarán al finalizar las competencias en Parque Cerrado, a fin de verificar los precintos, la rotura de

de los mismos dará lugar a la exclusión de la competencia. La verificación técnica se realizará al

terminar las competencias, a los tres primeros ubicados, y a un cuarto designado por Técnica.-

En todos los motores se podrán usar elementos piezas de otros, con las mismas dimensiones y

medidas de las originales.

- Cilindrada: Deberá ser máximo 150 cc, y de  4 tiempos.-

- Cigüeñal: Deberá responder al modelo original en todas sus medidas  y especificaciones.

- Biela: Deberá ser Original o responder al modelo original en todas sus especificaciones y similar

en forma y distancia entre centros de 103,5 mm. Diámetro del perno 15 mm.

Permitida biela CG 125 con 103,5 mm. de entre centros.-

- Cárter: Original del motor.

- Caja de cambios: Original del motor, relación original, a saber :

1º   36 – 13

2º   32 – 17

3º   28 – 20

4º   26 – 23

5º   24 – 25

- Árbol de levas:Original del motor Alzada escape 7,2mm, Alzada admisión 7,25mm +/- 0,20 mm.,

Anticipo de Admisión 2,2mm, Retardo escape 0,95. Dimensiones Circulo base 25,18mm

Admisión alzada 6,40mm Escape alzada 6,18mm.-Medición sin luz de válvula, comparador en

platillo de válvula.-

- Resortes de válvulas :Originales del motor.-

diámetro exterior  18,80  mm. +/- 0,1 mm.                    diámetro interior  12,40  mm. +/- 0,1 mm.

espesor                  3,80  mm. +/- 0,1 mm.                    espesor                 2,50  mm. +/- 0,1 mm.

7 ¼   vueltas                                                                 9 3/4   vueltas

- Válvulas: Dimensiones:

Admisión diámetro 31,45mm. +/- 0,20 mm. Vástago 5,50mm largo total 91,30mm.

Escape    diámetro 25,92mm  +/- 0,20 mm. Vástago 5,50mm largo total 90,50mm.

Permitido: Sustitutos de repuesto, manteniendo material, forma y medidas idem a los

originales.-

- Cilindro: Original del motor Diámetro 61mm (se permite rectificar hasta 1mm diámetro máximo

62,00mm) Carrera 49,3mm . +/- 0,20 mm

- Tapa: Original del motor con 18,2cm3. No se permite tocar el largo de la rosca de la bujía. Tiene

que conservar su forma original. Altura de tapa de plano de apoyo de tapa de válvula a plano de

apoyo de tapa de cilindro 82,00mm. +/- 0,20 mm

- Encendidos: Original o sustituto de repuesto, del motor con todos sus elementos funcionando.-

- Bujía: Libre origen tiene que tener su arandela. Esta prohibido su torneado

- Pistón: Original o sustituto de repuesto, en todas sus especificaciones y dimensiones.

Diámetro 61 mm. Altura del perno a la cabeza 16 mm. Falda 52,50 mm.

- Aros: Deberá responder al modelo  original en todas sus especificaciones.

1º ranura:  1 mm.        2º ranura:  1 mm.          3º ranura:   2 mm.

Permitido: Sustitutos de repuesto, manteniendo material, forma y medidas idem a los

originales.-

- Carburador: un solo carburador original del motor PZ 27 de hasta 27mm. Estándar interior y exterior,  a cortina cilíndrica aguja y chicler libre, sin bomba de pique.-Labio exterior porta filtro libre, insulador origen comercial interior libre. Cebador en funcionamiento.-

- Nota: entre el carburador y tapa de cilindro no podrán colocarse elementos postizos , solamente insulador de origen comercial, boquilla y filtro libre.-

- Escape:  Silenciador libre marca y modelo.-

- Transmisión: piñón, corona y cadena libre origen y relación

- Chasis: Homologados CNK., vigente a la fecha. PERMITIDO: Chasis de Fabricación Nacional, de fabricante reconocido y previamente verificado por la Comisión Técnica.-

Eje trasero hasta 50 mm. no se permite del material titanio y deberá se  de material magnético.

PERMITIDO 1 solo chasis durante toda la temporada ,  se puede remplazar solamente el bastidor

en  caso de rotura, quedando a consideración de la comisión técnica. El bastidor será precintado

por  técnica y el número del precinto permanecerá archivado.

Trocha trasera: máxima 1.400 mm.

- Trompa; pontones laterales, panel frontal y paragolpe trasero : OBLIGATORIOS. Homologados  CNK., vigentes a la fecha.

- Lubricante de motor:   provisto por el equipo, debiendo ser incorporado al combustible en presencia de la técnica en envase sellado de origen.

- Combustible: provisto por el equipo nafta 95 octanos, Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener bidones de seguridad, deberán poseer al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

28. Relación de compresión: El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón

P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18,20 cc. Sin tolerancia. “se medirá una

sola vez, motor que no de la medida, quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite

YPF,   ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

- Gomas:  Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ NARANJA “  se usara 1 juego para  clasificación, Pre-final y  Final, DOS FECHAS COMO MINIMO., registrando el número de  cada una para ser controladas por  la técnica. Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran

por gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de

gomas usadas por el participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego

nuevo, debiendo penalizar con una carga de  15  Kg.   independientes, de los que ya tiene

acumulados.-

Lunes, 1 de Marzo de 2011.-

RUPERTO CARLOS CUELLO                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Presidente FSAD                                                    	         Presidente  FEMAD

GABRIEL ABARCA                                       	         EDUARDO MOYANO MARINI

Secretario FSAD                                                                    Secretario FEMAD