# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2012

# REGLAMENTO   PRE-JUNIORS  R.F.

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos y concurrentes licenciados participantes en la Categoría PRE-JUNIORS R.F. ,  del CAMPEONATO MZ-KART 2012, que en razón de las solicitudes de los encargados de la categoría, esta Federación ha resuelto modificar el reglamento técnico vigente, de acuerdo a lo siguiente:

5.-   HANDICAP DE PESO:

El piloto que exceda por su contextura física, el peso mínimo establecido (135 Kg), podrá

agregar un diente de corona a la permitida ( 72 dientes ) por cada 5 kilos de exceso.-.

6 .-  MOTOR:

El motor será MONOMARCA RF-125. provisto por la categoría, y adjudicado por SORTEO.

Si el piloto se presentase con su propio motor, el mismo deberá estar totalmente en  reglamento,

y en condiciones, luego de lo cuál  se lo colocará con el resto de los motores para ser sorteado.-

IMPORTANTE: Pará entrar en el sorteo, el concurrente del piloto, no podrá tener deudas

pendientes, con la categoría por ningún concepto.-

- Cilindrada: 125 cc.

- Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Tapa de Cilindro: Standart, conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Piston: Marca IAME.-

- Cubicacion: 18 cc. hasta el borde superior de la rosca de bujía.

El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18,20 cc. Sin tolerancia. “se medirá una sola vez, motor que no de la medida, quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite YPF,   ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

- Brida Marca “ RF “, Original, se puede tornear hasta 25 mm. (sin tolerancia)

- Encendido: Marca PVL, fijo en su regulaciòn, PROHIBIDO modificar avance.-

- Carter: Marca “ RF “conservando forma original (no se permite quitar o agregar material)

- Carburador: Marca Tillotson  HL 360

- Escape y Codo: Marca RF: Largo Total entre extremos 770 mm. +/- 5mm.

- IMPORTANTE.   Es obligatoria la válvula en el escape, provista por la categoría.-

11.- TRANSMISIÓN

Relación de trasmisión:  Piñon de 9 dientes,  y  Corona de 72 dientes.-

La misma puede ser revisada en cualquier momento de la actividad oficial. La constatación de una

relación distinta, dará lugar a una sanción que puede llegar a la exclusión de la competencia.-

12.-  SORTEO:

Motor, codo y escape, serán sorteados OBLIGATORIAMENTE en cada fecha del campeonato 2012.-

20.    MOTORES  DE  DEBUTANTES:

Los pilotos que deseen debutar con su propio motor, deberán ajustarse OBLIGATORIAMENTE  a  lo

establecido en el artículo 6 del presente Reglamento Técnico.-

Mendoza, 24 de Octubre de 2012.

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-