# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2012

# REGLAMENTO  TECNICO  T.C.TRADICIONAL

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría T.C. TRADICIONAL, del Campeonato Mendocino de Categorías Tradicionales, se ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión(1-2012), en los siguientes puntos, a saber:

ART.35: CARBURADOR:

Para los motores del Grupo “B”:

A partir de la disputa de la 3er. Fecha del Campeonato :

Los motores CHEVROLET,  deberán colocar una BRIDA de 40 mm. (+/-) 0.20mm de diámetro, dicha brida deberá tener un espesor de 9.5 mm. (+/-)  0.50 mm., espesor total máximo, incluidas juntas  10 mm.  La brida deberá ir colocada entre la base del múltiple de admisión y el separador del carburador.-

El separador del carburador deberá respetar las siguientes dimensiones:

Alto:  150 mm. ( +/- 1 mm. )

Diametro  Uniforme : 43 mm. (+/- 0,20 mm. ), en toda su longitud.-

Mendoza, 25 de Abril de 2012.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-