# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2012

# REGLAMENTO  TECNICO  T.C. CUYANO

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría T.C. CUYANO,

que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2012), en los siguientes puntos, a saber:

# ARTÍCULO 2 - CARROCERÍA Y CASCO:

Artículo 2.2.1

La nueva pieza (trompa) deberá  cumplir las siguientes condiciones:

IMPORTANTE:  Se deja expresa constancia, se permite usar las trompas de nuevo modelo,

Tal cuál las provee el fabricante, es decir sin ningún tipo de elemento fijo o postizo, que

genere carga aerodinámica, NO PERMITIDA.-

# ARTICULO 87 -  JAULA ANTIVUELCO

# Cuadro  de  Dimensiones  Estructura  Lateral

| MARCA | Medidas | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| FORD | Ancho: 1950 mm. | + / - 20 mm. |
| CHEVROLET | Ancho: 1940 mm. | + / - 20 mm. |
| DODGE | Ancho: 1960 mm. | + / - 20 mm. |
| TORINO | Ancho: 1920 mm. | + / - 20 mm. |
| FAIRLANE | Ancho: 1960 mm. | + / - 20 mm. |

Mendoza, 23 de Marzo de 2012.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-