# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2013

# REGLAMENTO  TECNICO  SUPER  4 T.

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos y concurrentes licenciados participantes en la Categoría SUPER  4 T., del CAMPEONATO MZ-KART 2013, que se ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión (1-2013), en los siguientes puntos, a saber:

ART. Nº 12: ARBOL DE LEVAS

UNICO provisto por FEMAD el cual estará registrado para cada piloto. Los mismos podrán poseer más de uno, en caso de venta del motor o karting el piloto propietario deberá comunicarlo inmediatamente al comisario técnico de FEMAD para su nuevo registro, caso contrario será pasible de la sanción correspondiente. Se permite agrandar agujeros de los tornillos de fijación del engranaje de leva original para puesta a punto de la misma. Con la entrega de la leva se proveerán los datos técnicos correspondientes.

ART. Nº 14. VALVULAS

Originales o sustituto de repuesto (permitidas válvulas MPI fabricadas por la empresa 3B) deberán mantener medidas que a continuación se detallan:

ADMISION diámetro 31,45mm +/- 0,20mm VASTAGO 5,50mm largo total 91,30mm +/- 0,2mm

ESCAPE diámetro 25,92mm +/- 0,20mm VASTAGO 5,50mm  largo 90,50mm +/- 0,20mm

ART. Nº 15.  CILINDRO

Original del motor diámetro 61mm (se permite rectificar hasta 1,5mm diámetro máximo 62,5mm) carrera 49,3mm +/- 0,20mm altura máxima 68mm +/- 0,20mm

Mendoza, 12 de Septiembre de 2013.

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-