Reglamento Técnico

Año 2013

TURISMO

CLASE  2

REGLAMENTO  CATEGORÍA TURISMO  CLASE 2

Ante cualquier duda sobre la interpretación del presente reglamento el interesado deberá dirigirse por escrito a femad. Esta responderá de igual forma.

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido, deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión peso y material ídem al original y queda prohibido modificarlo.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la próxima competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados, en la competencia anterior.-

El presente Reglamento Técnico se considera ABIERTO, debido a  las modificaciones dispuestas, y que serán evaluadas por la comisión técnica,  a fin de efectuar de ser necesario, las correcciones reglamentarias pertinentes.-

Art. 1: VIGENCIA:

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1 de enero del 2013 hasta  31 de Diciembre del 2013.

Art. 2: AUTOMÓVILES ADMITIDOS:

Serán admitidos los automóviles Homologados por Fe.M.A.D. de Fabricación Nacional y/o Brasileña,  hasta 1600 cc, de aspiración normal a carburador y/o Inyección, y dotados de 8 o 16  válvulas, que se encuentren en el cuadro adjunto. Cualquier solicitud de nueva Homologación, deberá solicitarse por escrito a Femad, y está deberá responder de igual modo.

Las marcas y modelos homologados, son los siguientes:

| MARCA | MODELO |
| --- | --- |
| CHEVROLET | Chevrolet Corsa |
| FIAT | Fiat Uno Fiat Regatta Fiat Palio Fiat Palio-ELX-1.6 |
| PEUGEOT | Peugeot 206 -207 |
| FORD | Ford Escort Ford KA Ford Fiesta |
| RENAULT | Renault Clío |
| VOLKSWAGEN | VW Gacel VW Senda VW Gol BX VW Gol AB9- 2º,3º y 4º Generación VW Polo Clasic |

IMPORTANTE: Los automóviles de fabricación nacional, hasta 1600 cc, de aspiración normal a carburador y dotados de dieciséis (16) válvulas, solo estarán homologados a partir  de la publicación de la ficha técnica del automóvil. Asimismo luego de la puesta en pista de la unidad,  la Comisión Técnica de Fe.M.A.D., efectuara una evaluación de los rendimientos logrados, y revisará la unidad presentada, sin importar su ubicación en la competencia mencionada.-

Art. 3:  ORIGINALIDAD:

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser: original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material ídem al original  y queda   prohibido modificarlo.

Art. 4: REVISIÓN TÉCNICA:

Todos los participantes de una competencia están obligados a la revisación técnica de su automóvil sin protesta alguna.

Se deja expresa constancia que la deserción y/o desclasificación por anomalías técnicas o disturbios en la revisación serán motivo de la sanción  correspondiente establecida por la reglamentación vigente.

Art.5: PRECINTOS:

Es obligatorio el orificio para el posible precintado a cargo de los técnicos de la federación, en los siguientes elementos: Tapa de cilindros, caja de velocidades (intermedia y cola), carburador, múltiple de admisión y cárter.

Art.6: CAMBIO DE ELEMENTOS:

Todo participante que saque la tapa de cilindros por cualquier motivo, cargará 20 Kg de lastre adicional, pero conservará los tiempos obtenidos.-

Si cambia el motor, perderá los tiempos realizados con dicho motor, y largará al final de la grilla, con un nuevo motor.-

Art.7: FICHA DE HOMOLOGACION:

Todo piloto o preparador; que prepare un auto de nueva generación, marca o modelo, deberá pedir por escrito la ficha técnica de homologación del mismo.

Art.8: MOTORES ADMITIDOS:

Serán todos los originales de los automóviles nombrados en él artículo 6 de 1600 cc.-

Se permite intercambiar, los elementos de los motores entre sí de la misma marca y modelos.-

Art.9: CAJA DE VELOCIDADES:

La caja de velocidades será la homologada para cada vehículo, deben conservar todos los engranajes, peso, forma, diámetros y material original de fábrica. Anillos de sincronizado libres en su material, manteniendo forma, diseño, diámetro y espesor original de fabrica.

Relaciones: ver ficha técnica de homologación.

Se permite para los modelos: Gacel, Senda, Gol BX; el uso en caja de velocidades de la relación de cuarta  0,97 – 31/32, esta misma deberá ser original Volkswagen.

Art.10: DIFERENCIAL:

No se permite ninguna modificación. Prohibido trabar satélites, planetarios y cambiar cualquier función original. Prohibido uso de autoblocante. Relaciones ver ficha técnica de homologación.

Art.11: ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Nombre y Grupo sanguíneo del piloto: Deberá estar pintado o ploteado sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán  8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

Buzo anti flama, casco, botas o zapatillas: Su uso es obligatorio para entrenamiento, clasificación y competencia (RDA. Deberá llevar bordado el Nombre y Apellido del piloto, como así también el Grupo Sanguíneo.

Hans =  OBLIGATORIO su uso año 2013

Parabrisas: Laminado triple. Permitido el desempañador térmico. PROHIBIDO Parabrisas común.-

Butacas: HOMOLOGADAS, de competición con apoya cabeza y hombreras integradas. Deberán estar ancladas a la estructura o jaula del vehículo,  soldadas o abulonadas con bulones de acero de 10 MM de diámetro como mínimo.

IMPORTANTE: Su posición deberá respetar una separación NO MENOR de 200 MM de la línea del parante de la puerta izquierda.

Es obligatorio colocar malla protectora de ventanilla ó laterales; firmemente tomada de la jaula, para protección del piloto

Cinturones de seguridad:

Es obligatorio para el piloto el uso de arneses de seguridad homologados de cinco puntos de anclaje con hebilla de apertura rápida, anclados a la jaula del vehículo por medio de bulones (los delanteros) de 10 MM y por medio de una abrazadera envolvente de planchuela de 5 MM de espesor mínimo y 50 MM de ancho (los traseros) fijada a través de bulones de 10 MM al caño de la jaula que une las dos torretas. Las tiras traseras que sostienen los hombros deben orientarse hacia la parte trasera y deben instalarse de tal forma que no formen un ángulo de 45º respecto de la horizontal desde el borde superior del respaldo, lo que se recomienda es que este ángulo no exceda los 10º. Las tiras de la cintura y la entrepierna no deben pasar sobre los costados de la butaca sino a través de ella, con el fin de atar y sostener la región pelviana sobre la mayor superficie posible. Las tiras de la cintura deben ajustarse apretadamente en el ángulo que se forma entre la cresta pelviana y el muslo superior, bajo ningún concepto debe usarse sobre la región abdominal. Todos los comandos  del vehículo deberán estar al alcance del piloto cuando se encuentre con los arneses colocados. Los cinturones deben ser reemplazados cada dos años o luego de toda colisión severa, también deberán ser reemplazados si los mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metálicas o hebillas están deformadas u oxidadas.

Extintores de incendio;

Se deberá usar un sistema de extinción manual o automático.

Sistema manual: matafuego , cantidad uno de capacidad mínima 2 KG de polvo químico con reloj indicador de carga, sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto, deberá llevar el símbolo ( E ) extintor, deberá estar indicada la tara y el peso completo y pintar el numero del coche en dicho matafuego.

Sistema de extinción automático: deberá contar con dos sistemas de extinción, uno al vano motor y otro al habitáculo.

Fijación: cada botellón deberá estar montado de tal manera que sea capaz de resistir una aceleración de 25 Kg en cualquier dirección de aplicación de un esfuerzo.

Espejo retrovisor:

Serán tres, uno en el interior del vehículo, el 2º exterior sobre la puerta delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha, en todos los casos superar los 100 MM cuadrados de espejo.

Cortacorriente:

Dos llaves, una externa y otra interna al alcance del piloto sentado y con cinturón de seguridad puesto. La llave externa tendrá que estar señalizada con un triangulo de 10 Cm por lado, fondo azul con un rayo en su interior de color rojo.

Batería:

Libre ubicación, tendrá que estar instalada con una base metálica firme, tensores metálicos con amarra metálica, es obligatorio que se encuentre cubierta en su parte inferior y superior por una caja construida en fibra o plástico , firmemente asegurada a la bandeja metálica. Dicha caja plástica deberá  poseer una salida al exterior en caño plástico o PVC para la evacuación de gases  y líquido acido en caso de accidente o vuelco.

Traba de puertas:

Deben poseer un cinto de seguridad de apertura rápida para la traba de las puertas delanteras, la cual una vez abierta debe mantener una apertura de 10Cm como mínimo y su ubicación en el interior deben ser accesibles. Para las puertas traseras deberá colocarse una correa que entrelace a ambas, permitiendo una apertura de 10Cm como mínimo, de libre ubicación y firmemente asegurada en sus anclajes.

Luz de stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento, diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo.

Opcional: En la posición original, debidamente protegidos con cinta adhesiva transparente.

Deben ser en ambos casos solo funcionar a través del pedal de freno.-

Luz de lluvia: Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso, dicha luz se usará exclusivamente en caso de lluvia, niebla, o falta de luz natural. En entrenamientos, clasificación y competencia. Será accionada por el piloto independientemente  de la luz de stop. Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

Recuperador de aceite: Fijado firmemente con capacidad mínima   de 2 litros, en el compartimiento del motor y lejos de las ruedas, llantas, frenos  y escape.

Tanque de combustible: Libre capacidad, forma y con, boca de llenado rápido, respiradero y drenaje al exterior por medio de caño de goma, bronce o cobre.

UBICACIÓN: En Ubicación Original, podrá ser el original del vehículo, aluminio o acero inoxidable, con su correspondiente boca de llenado y sus respiraderos, deberán salir hacia abajo, por la carrocería, no cerca del cortacorriente.-

En el caso de los tanques ubicados en la parte inferior, el escape deberá salir indefectiblemente, hacia el costado, pudiendo embutirse en el piso.-

En el único caso en que se permite el tanque dentro del vehículo, en la parte posterior del mismo, es si se trata de un tanque homologado “TIPO  ATL”  o similar para competición.-

Su fijación deberá respetar, la más estricta seguridad.-

Cañería de Nafta: Metálica o de Teflón Mallado.-

Número Identificatorio Los números que no figuren en el ranking inicial del año 2012, serán entregados en Fe.M.A.D..-

Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser ubicados en los laterales, sobre los

acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del piloto con su grupo sanguíneo.

Levanta cristales: Cristales y  luneta trasera se deben eliminar. Para el caso de los cristales y luneta trasera es obligatorio su reemplazo por acrílicos transparentes de un espesor de 4mm, poli carbonato transparente de 2mm, en ambos casos estas medidas son mínimas, fijados por medio de remaches o tornillos firmemente asegurados.

En caso de luneta trasera, utilizar acrílico o poli carbonato, sujeto con dos varillas

verticales que divida a este en tres partes.  PROHIBIDO, todo tipo de polarizados.-

Enganche para remolque: Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados, debajo de la línea del paragolpes, sin sobresalir de la carrocería, de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm

Los vehículos deberán tener en la parte delantera y trasera, una flecha blanca, pintada o ploteada, claramente visible, que indique la posición del enganche para remolque.-

Paragolpes: Delantero y trasero de uso obligatorio. De forma y anclaje original. Se permite perforar paragolpes delantero para ventilación. Se pueden cambiar soportes y bulones para mayor firmeza.

PROHIBIDO, cortar los paragolpes.-

Equipo limpiaparabrisas: Es obligatorio que se encuentre instalado y con un óptimo funcionamiento, acotando las siguientes partes: llave de comando al alcance del piloto sentado en la butaca con cinturón colocado. La marca y tipo del equipo limpiaparabrisas es libre.

Art.12: COMBUSTIBLE:

Es OBLIGATORIO el uso de Combustible  de expendio Comercial  provisto por las entidades organizadoras, si el R.P.P. de la competencia estableciera la provisión del mismo en el autódromo.  No  se permite el uso de aditivos al combustible. La verificación técnica se podrá realizar en cualquier momento en Parque Cerrado, y el combustible extraído del vehículo deberá  encontrarse en un 100% de sus parámetros de acuerdo a la nafta patrón.-

A la carga de combustible, cada equipo se presentará con un bidón metálico, con cierre                 hermético a rosca, y una capacidad máxima de 50 lts. El mismo se deberá transportar hasta el

box, en forma segura, para evitar el derramamiento y el contacto con cualquier fuente de calor

Art.13: CARROCERIA, CHASIS:

NO  se permite alivianar ni modificar ninguna parte exterior, como así también los anclajes de suspensión que deberán mantenerse inalterables. Las puertas delanteras, traseras, capot, tapa de baúl o portón trasero, deberán ser originales e inalterables no de fibra u otro material, salvo que esté expresamente permitido. Estos deberán abrir y cerrar. No se permite cambiar las formas originales ni cortar el guardabarros delanteros, capot, baúl y portón trasero. No se permite alterar la altura del cierre y las bisagras del capot para mejorar la aerodinámica y/o venteo.

Se permite sacar o eliminar el torpedo con todos sus elementos, tablero e instrumental completo.

Instrumental de tablero permitido= Cuentavueltas, (RPM) Reloj de temperatura de agua de motor, presión de aceite, temperatura de aceite, presión de combustible, Reloj sensor de temperatura de gases de escape. (Pirómetro)

NOTA:   Cualquier otro instrumento a utilizar, consultar con comisión técnica de FEMAD.

Es obligatorio sacar alfombras, asientos, paneles de puertas,  tapizados completos incluido el techo y material de insonorización.

En obligatorio re tapizar las puertas, deberá hacerse en chapa metálica, firmemente remachada o atornillada o material ignífugo.-

Se puede retirar ópticas, antena, cerraduras de capot, baúl y portón trasero, cajón de calefacción y faros traseros. Las puertas delanteras y traseras deberán tener un  sistema de apertura y cierre  original.-

Para el caso de las ópticas y faros traseros su lugar debe ser tapado con chapa, fibra, poli carbonato o tela metálica, atornilladas o remachadas. En caso de utilizar faros originales. Es obligatorio recubrirlos con una cinta adhesiva protectora firmemente colocada. Evitando de esta manera el desprendimiento de vidrios o acrílicos en la pista en caso de choques o vuelcos y así de esta forma evitar daños y riesgos a los demás competidores.

Para el capot, baúl y portón trasero será obligatorio el uso de trabas de apertura y cierre rápido. En todos los casos será metálico.

IMPORTANTE: Para todos los vehículos se permite fabricar un cajón, para embutir el escape, si esto fuese necesario.-

REFUERZOS:   Libres, en chapa, tubo o planchuela, copiando la forma original de la carrocería. Se permite modificar las pestañas del guardabarros traseros. Soldaduras libres.

JAULA: Libre, siempre dentro del habitáculo. Los caños de la misma deberán tener un diámetro mínimo de 30mm y un espesor de pared de 2 mm como mínimo.

Se permite vincular las mismas.-

No se permite intercambiar partes de la carrocería de distintos modelos, como ser trompas, guardabarros, capot, puertas, tapa baúl y portón trasero.

Se permite cortar zócalos y pasa ruedas, a solo efecto de embutir el caño de escape. Para

Para  los vehículos con motor transversal, se permite fabricar cajón para embutir el escape, si el mismo fuera necesario.

FALSO CHASIS: Se permite  reforzar y soldar libremente.-

Los anclajes de suspensión deben permanecer inalterables en medidas, posición y formas, entiéndase originales al modelo del vehículo. Se permite la reparación o cambio de un anclaje de carrocería en caso de deterioro, siempre y cuando conserve las medidas originales.

Se permite colocar un corrector de comba y avance, rotulado de libre diseño y material en las torretas delanteras y traseras, soldado ó abulonado en reemplazo de las cazoletas ó bujes originales.

Bulones, tuercas, arandelas, espárragos, insertos y entre-roscas,   libres.

Art14. : SUSPENSION, AMORTIGUACION Y DIRECCION:

Todas las partes de la suspensión deberán conservarse inalterables en forma, medidas, dimensiones y material (idénticos a las originales del vehículo. A continuación se detallan las partes: barra estabilizadora, porta mazas delanteros y traseros, parrillas de suspensión delanteras y traseras, caja de dirección, tensores traseros y delanteros, puente trasero.

Las parrillas de suspensión deberán conservar sus rótulas originales o sustitutas de repuesto, de regulación de comba, conservando el anclaje original.-

Bujes de suspensión: Originales o de grillón, siempre conservando los agujeros concéntricos y ocupando los alojamientos originales. Prohibido la rotulación fija o regulable. Los bujes deberán cumplir únicamente su función específica.-

Se autoriza únicamente para el Fiat Uno, rótula fija en el anclaje del brazo rótula con el chasis.

Para todos los autos que tengan brazo de rotula inferior en la suspensión se le podrá

modificar el buje en forma y material libre, a los efectos de poder alinear, conservando el

brazo original.-

Puente trasero: original, anclajes originales. Bujes concéntricos originales o de grillón (ídem originales.

Para el Fiat Palio se permite modificar el anclaje inferior trasero del espiral y  para el Ford Orión, Fiat Palio, Fiat Uno y Fiat Regatta se permite reforzar el puente trasero.-

Las barras de dirección son libres al igual que sus rótulas. El anclaje de las mismas en la caja de dirección deberá ser original. Del lado del brazo de dirección su anclaje será libre en posición,  forma, medida,  separación y bulón fijador. El brazo de dirección no se puede modificar en su giro vector.

Topes de suspensión libres.

Para el Ford Escort, se permite colocar conjunto espiral-amortiguador trasero, espiral concéntrico, en la posición del amortiguador, para eliminar apoyo original del resorte en el eje.-

Espirales: Los espirales de suspensión y paquete de elásticos o ballesta son libres conservando cantidad y posición original. Barras de torsión originales en su posición. Diámetro y dureza libre.

Para el Fiat Uno se puede utilizar paquete de elásticos de dos (2) o tres (3) hojas de espesor libre.-

Se permite colocar corrector de altura de espiral de libre diseño, en el amortiguador delantero, trasero o telescópica (pierna o mangueta) giratorio o soldado.

Amortiguador  delantero: Original del automóvil; ó sustituto de repuesto ídem al original,  respetando  forma,  tamaño,  largo  y  posición de funcionamiento. Se permite modificar cárter del amortiguador para el solo efecto de poder colocar  una tuerca roscada para la apertura y cierre del mismo, el pistón y la válvula libre, reten y aceite libre. Vástago, cárter y tubo de carga deberá ser original en medidas correspondientes a su largo y diámetro. PROHIBIDO precarga y presurizar.

Importante: Los diámetros interiores de los tubos de carga de los amortiguadores delanteros de todos los vehículos homologados serán hasta 30 mm. máximo,  excepto el modelo PEUGEOT 206-207 el cual podrá ser hasta 36 mm. máximo.-

Amortiguador trasero: Original del automóvil ó sustituto de repuesto. Se permite modificar cárter para el solo efecto de así poder colocar una tuerca roscada para la apertura y cierre del mismo, pistón y válvula libre, reten y aceite libre, está permitido  colocarle  rótulas de libre diseño y medida. Para todos los modelos de automóviles, se permite un cárter de 53mm de máximo diámetro y vástago de 20 mm de máximo diámetro. Largo del vástago extendido debe ser el  original. PROHIBIDO precarga y presurizar.

Importante: Los diámetros interiores de los tubos de carga de los amortiguadores traseros de todos los vehículos homologados serán hasta 30 mm. máximo.-

La tolerancia tanto para los largos de los distintos carteres como así también para los vástagos será de +/- 5 mm. ( para las medidas que figuran en el reglamento, como para los sutitutos de repuesto ).-

Prohibido modificar porta mazas, soporte telescópico, piernas, manguetas  y brazos  Akerman.-

Rodamientos de rueda delanteros libres, manteniendo sus medidas originales. Masas de rueda libre material, conservando sus medidas, diámetro y forma.

Trocha: Se medirá en la parte superior  e inferior del perfil J de la llanta, promediándose ambas medidas. Los valores de la misma se encuentran en la ficha técnica del vehículo. Se permite colocar platinas para regular medida de trocha.-

Punta de eje trasera, masa trasera, rodamiento trasero, tuerca y arandela, libres. Manteniendo su ubicación original.

Alineación: las cotas de alineación delanteras y traseras son libres. Entiéndase por cota de alineación a las medidas de avance, comba y convergencia. No se puede modificar ni alterar brazos o parrillas de suspensión. Esta permitido alinear ruedas traseras por medio de cuñas o arandelas entre punta de eje y puente trasero.

Altura o despeje del automóvil: con piloto incluido con todos sus atuendos correspondientes, se desinflarán los neumáticos y no deberá friccionar ninguna parte o elemento del vehículo en el piso.

Solamente en Ford Orión, se permite colocar rótula regulable en parrilla inferior delantera, manteniendo su trocha original.

Para la marca Ford modelo Fiesta se permite el reemplazo de la caja de dirección asistida hidráulicamente por una sin asistencia hidráulica, dicho reemplazo debe ser realizado por una caja que este comprendida dentro del equipamiento original de los modelos Fiesta. Se permite si fuese necesario modificar anclajes manteniendo posición original. Se permite reforzar cajón de anclaje de punta de eje y colocar refuerzo en la parte inferior del amortiguador delantero.

Permitido rotular lado chasis y alojamiento de barra estabilizadora en los vehículos que posean brazos de rotula en la suspensión delantera (solamente en el ojo del brazo rotula, no en el anclaje de la barra).

Permitido para todas las marcas que posean eje arrastrado colocar el conjunto espiral amortiguador concéntrico en la suspensión trasera. Las marcas que tengan anclajes de amortiguadores superiores, este conjunto deberá ser tomado del mismo (Ej.=Escort, Palio). Las que no los tengan (Ej.=Peugeot 206, 207, Clío) se permite fabricar anclaje que pueda ser tomado a la jaula o platina soldada y alojar mediante rotula. Permitido trabajar interiores de pasa ruedas. Se permite aparte del abulonado original, soldar la araña al chasis. Cabe destacar que en todos los casos el conjunto espiral/ amortiguador conserve la posición vertical.

Art.15. FRENOS

A disco adelante y Tambor atrás. Está permitido intercambiar las piezas de los distintos modelos, de la misma marca.-

Bomba de Frenos deberá ser de doble circuito con un diámetro máximo de 22 mm.

Discos Originales de las marcas homologadas, macizos o  ventilados, diámetro máximo 240 mm. , espesor máx. 22 mm.

Cálipers originales de las marcas y modelos, homologados. Posición Original

Tambores traseros, originales de la marca.

Se permite válvula reguladora de frenos traseros.

Se autoriza la colocación de tomas de aire, sin que modifique carrocería ni cumpla funciones aerodinámicas.-

Cañería de freno, metálica o de teflón mallado.

Conexiones, reguladores de Presión, pastillas, y él  líquido de frenos, libre.-

Está permitido eliminar el freno de mano.-

Es obligatorio el uso de servofreno o ayuda pedal original de la marca y modelo del automóvil, sin ninguna modificación.-

Art.16: PESO DE LOS VEHICULOS:

El pesaje se efectuará con piloto, buzo y casco incluido, y en las condiciones que termine la competencia, no  pudiéndose agregar ningún líquido, y con el combustible sobrante de dicha competencia

El peso mínimo estipulado para cada una de las marcas homologadas es el siguiente:

Fiat Uno, Regatta    									850 kg

Gacel, Senda, Gol BX, Orión, Ford Ka, Corsa, Palio,  Peugeot 206 			850 kg

Ford Escort línea vieja cigüeñal original                                                                              880 Kg

Gol  AB9, 2º, 3º y 4º generación, Polo Clasic 			   	           	             920 Kg

Fiesta, Renault Clío 		     		                      	                                       920 Kg

Ford Escort línea vieja cigüeñal forjado                                                                               920 Kg

Vehículos con motores 16 válvulas 			                           	 	970kg

Para los vehículos Fiat Uno, Fiat Regatta, Fiat Palio,  Ford Orión, Ford Fiesta, y VW Polo Clasic, este PERMITIDO capot  y  tapa de baúl en plástico o de fibra de vidrio.-

Art. 17: HANDICAP DE PESO:

Es el peso agregado al automóvil, correspondiente a un determinado Piloto y se aplicará según las clasificaciones obtenidas en cada evento del Campeonato 2012.-

Su aplicación se hará de acuerdo al mejor resultado de la prueba final obtenido en pista, independientemente de cualquier sanción posterior de índole técnica.

Por una sanción deportiva posterior a la competencia, la carga o descarga se realizará según la clasificación confirmada.-

Los pesos con que se aplica el Hándicap, se establecerán conforme a la siguiente tabla, aumentando o disminuyendo según se indica a continuación:

Variación del Hándicap

1er  Puesto                                carga 25 Kg.-

2do Puesto                                carga 15 Kg.-

3er  Puesto                                carga  5 Kg.-

4to. – 5to. – y 6to. Puesto         NO carga NI  descarga lastre.-

7mo Puesto y subsiguientes descargan 15 Kg.

CARGA MAXIMA PARA TURISMO CLASE 2 -     70 Kg.-

Todo participante para poder descargar peso, deberá largar la Serie Clasificatoria. A los efectos del Hándicap, los kilos obtenidos en un evento, serán tenidos en cuenta para el lastre del evento siguiente.-

En caso de que un piloto cambiara de vehículo, el hándicap adquirido se trasladará al nuevo automóvil.-

El excedente de peso se considerará como lastre, y válido para el cumplimiento del Handicap que corresponda a cada vehículo.-

La ubicación del lastre deberá ser dentro del habitáculo. Dicho lastre deberá tener un sistema de bulones de mínimo 12 mm., agujereado para colocar precinto.-

Art.18: GENERALIDADES:

18.1  LLANTAS: Las llantas serán de material libre. Un ancho máximo de 7,5 pulgadas y un

Diámetro de 13 pulgadas, el labio exterior e interior o perfil “J”, deberá tener una altura

Máxima de 20mm.

18.2 NEUMÁTICOS: De competición tipo slick, Monomarca   PIRELLI,  compuesto único,

y de  medidas   7 x 13.

IMPORTANTE :

SOLO se sellarán cubiertas provistas por  la   FEDERACION  MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, la que brindará a cada competidor el comprobante respectivo que acredite el origen de las cubiertas.-

El reglamento de uso de los neumáticos, será el siguiente:

a – En la primera competencia se podrán sellar hasta 6 cubiertas NUEVAS O  USADAS.

b– A partir de la segunda competencia se podrán sellar hasta 2 cubiertas NUEVAS O

USADAS, las cuáles pasarán a integrar el stock de cada piloto.

c - Si en una competencia el piloto no comprase , ni sellase cubiertas, o no se presentase

a competir, no podrá acumular su número de cubiertas para sellar. SOLO SELLARÁ

LAS CUATRO QUE CORRESPONDEN A DICHA COMPETENCIA.-

d– Se llevará un registro de cubiertas selladas por Federación, en donde se acumularán

todos los números de cubiertas correspondientes a cada piloto. NINGUN piloto podrá

utilizar en clasificación y/o carrera una cubierta que no figure en dicho registro.

Las cubiertas selladas para un piloto no podrán ser utilizadas por otro piloto.-

NEUMÁTICOS DE LLUVIA : Es OBLIGATORIO, que cada Auto presente, sus neumáticos ARMADOS DE LLUVIA, los mismos deberán ser ancorizados de competición, de Industria Nacional.-

Permitidas las gomas intermedias, construidas sobre cubiertas de competición slick de Marca

PIRELLI.-

18.3  BULONES, TUERCAS, ARANDELAS, ESPÁRRAGOS, ENTRE ROSCAS E INSERTOS:

Libres.-

18.4  CAJON PALANCA DE CAMBIOS Y SISTEMA A CABLE O LEVAS: Para todas las marcas,

accionamiento y comando de caja de velocidades libre hasta la entrada de la caja.

Prohibido  sistema secuencial o electrónico.

Se permite reubicar cajón de palanca de cambios, por desplazamiento de butaca.-

18.5 SOPORTE DE MOTOR Y CAJA: Se permite el uso de teflón, grillón  o metal en reemplazo

de las partes de goma que poseen los mismos. Se permite eliminar el sistema anti-vibrador

frontal y como así también el lateral de caja a chasis.

Para la línea Volkswagen motor Audi, se permite el reemplazo del soporte original por uno de

teflón, grillón o metal de forma libre, manteniendo las siguientes medidas:

Soporte  de  motor, de altura,  53 mm  (+/-)  1mm.

Soporte  de  caja   , de altura,  60 mm. (+/-)  1mm.

18.5.1 Altura de bujes falso brazo o araña:

Desde el larguero o pierna del chasis a la parte superior de la araña,  15 mm.

(+/-) 1 mm., y de la parte inferior del apoyo de la araña hasta la arandela de

sujeción o tope del buje   10 mm.  (+/-) 1 mm. -

18.6  RADIADOR Y ELECTRO VENTILADOR: son libres. Cantidad uno. Los canalizadores podrán

reemplazarse por otro de cualquier material, siendo su uso opcional.

18.7   BOMBA DE NAFTA: Cañerías metálicas o de teflón mallado.

Filtro de nafta, y las conexiones, incluidas las del carburador, son totalmente libres al igual

que su ubicación.

18.8   ALTERNADOR Y SOPORTES:   Libres.

18.9   INSTALACION ELECTRICA:   Libre.

18.10 BOMBA DE AGUA: Original  o sustituto de repuesto.-

Circuito de agua, caños, soportes, abrazaderas y conexiones de instrumental, libres.

18.11 CIRCUITO DE ACEITE:   Libre.

18.12 RADIADOR DE ACEITE: adaptación y canalización libre.

18.13 CALEFACCIÓN:   Libre.

18.14 FILTRO DE AIRE:

Libre forma y dimensión. Deberá cumplir la función específica de filtrar partículas

nocivas para el motor. No se permitirá ningún otro tipo de función que no sea la mencionada

anteriormente. Tiene que estar colocado sobre el carburador únicamente. No se permite

ninguna otra toma de aire adicional ni orientador hacia el mismo.

Se permite eliminar el filtro, como así también colocar una malla o tela metálica

protegiendo la entrada del carburador. Todo el aire que ingrese al interior del motor

deberá hacerlo a través de los difusores del carburador.

18.14 FILTRO DE AIRE: Se puede eliminar completo, permitiéndose colocar una tela en la boca

del carburador fijada firmemente.

18.15 MULTIPLE DE ESCAPE: Libre.

18.16 TUBO DE ESCAPE: Libre.  Debe terminar bajo la carrocería y encuadrado en el perímetro

del automóvil.-

PERMITIDO: que el escape pueda salir al costado de la carrocería, mediante un cajón, y encuadrado en el perímetro del auto.-

PERMITIDO:    El uso de sensor de temperatura de gases de escape (Pirómetro)

.

18.18 SILENCIADOR EN BOXES Y PATIO DE BOXES: OBLIGATORIO. En caso de encender el

motor de un auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de silenciador,

Salvo cuando los autos van a salir a la pista a cumplimentar cualquiera de las Pruebas

Oficiales que comprenden el evento.  El no-cumplimiento de esta disposición será

sancionado por los Comisarios Deportivos con una multa de $ 200, la cuál será duplicada por

cada reincidencia producida en el Campeonato.( Art. 26 del R.D.A)..-

18.19 ENCENDIDO: Bobina, cables, bujías serán libres. Distribuidor de encendido libre de

Fabricación nacional, deberá mantener la cantidad de un platino y un condensador. Esta

permitido el uso del encendido electrónico original del auto.

ORDEN DE ENCENDIDO: 1 – 3 – 4 – 2

18.20 COLUMNA DE DIRECCION: Debido al desplazamiento de la butaca, se permite modificar

el anclaje de la columna de dirección, la misma podrá ser de libre diseño.

Volante extraíble, OBLIGATORIO.-

18.21 PEDALERA: Posición original, se permite desplazar, embrague, freno y acelerador, pedales

libres, fijación pedal de acelerador libre.

Art.19  MOTOR:

Se permite potenciar el motor únicamente con las liberaciones del presente reglamento que a continuación se detallan, anulando todas las reglamentaciones anteriores al mismo. Cualquier  interpretación que no esté escrita en éste, será motivo de desclasificación del participante, anulando cualquier reclamo del mismo. Únicamente se permite lo que a continuación se detalla pieza por pieza.

19.1  BLOCK: Original. Se permite cepillado hasta 1.2 mm. en plano paralelo. La altura del mismo

será indicada en cada ficha técnica Se permite  encamisar cilindro. Se permite ranurar y

agrandar conducto de lubricación.              -

## Se modifica la tolerancia para todos los motores en lo referente a la  Carrera, quedando

## establecida la misma en  ± 0.5mm

19.2  EMBRAGUE: Mono disco de tipo original con un solo diafragma. Se permite el uso de  disco

fijo, forros pegados y remachados. Placa de embrague, carcasa, diafragma y fundición de

acero, original. Se permiten remaches libres, laminas de despegue libres en cantidad y

espesor, el diámetro máximo en ambos casos será de 210mm.

Balanceo por medio de agujeros y agregado de material firmemente soldado. Prohibido el

uso de discos con material sinterizado. Prohibido en placa de embrague, fundición de

Aluminio u otro material que no sea el original.

Para todos los vehículos que posean cables de embrague con autorregulación se permite la

eliminación de este sistema por uno convencional de regulación manual.

Para todos los vehículos que posean porta rodamiento de empuje de material plástico o

similar, se permite reemplazar por otro tipo de material.

19.3  VOLANTE: Original al modelo del motor o auto. Se permite por razones de seguridad que el

material del mismo, sea en acero; respetando su forma, dimensión, tamaño y locación de

corona de arranque al original. Se permite el aumento del diámetro de la locación del bulón

que fija el volante al cigüeñal. El peso mínimo del volante del motor será controlado con

corona de arranque y pilones-guías de locación de la placa embrague (sin bulones); el

mismo se encuentra indicado en la ficha técnica del modelo o tipo de vehículo. Se permite

balancear por medio de agujeros o agregado de material firmemente soldado

19.4 CIGÜEÑAL: Original del motor o modelo del vehículo

.

Se puede rectificar a

súper medida, balancear por medio de agujeros en la zona prevista por el fabricante.

Se permite sobre dimensionar los agujeros de locación del volante de motor. Tratamientos

libres. Prohibido pulir y/o modificar.

PERMITIDO: Cigüeñal de acero, solo en los vehículos, Escort, Polo y Orión,   peso mínimo

establecido en la ficha técnica del automóvil.

19.5 BIELAS: Originales del motor. Se puede rectificar el alojamiento del cojinete y axial. Zona de

balanceo en el ojo y pie de biela. Peso mínimo ver ficha técnica. Rugosidad original.

Prohibido pulir y/o modificar.

Para todas las bielas de motores especificados en ficha técnica se permite rectificado lateral

en el alojamiento de cojinete en cigüeñal de 0.50 mm por lado para obtener mayor luz axial,

no se permite rectificado lateral en alojamiento de perno de pistón.

Se permiten las bielas de competición , para Ford Fiesta, Renault Clío, Corsa y Peugeot.

19.5  COJINETES DE BIELA, BANCADAS Y AXIALES: de marca libre.-

19.6  PISTONES:   Originales o sustituto de repuesto del motor. Balanceo libre en la falda del

pistón. Por razones de maquinado en base de block, se deberá igualar  los cuatro pistones

en saliente cero (0). La negatividad y su cavidad, será igual al original de fábrica, según el

Tipo de pistón colocado. Por razones de maquinado, en los casos de pistones con tetones

salientes al (0), se pueden eliminar.-

Para peso y/o medidas, ver ficha de homologación del vehículo.-

Para todos los motores que usan pistones originales o sustituto de repuesto, la posición

de este dentro del cilindro debe ser con el desplazamiento del perno, en posición original..

OPCIONAL: Se permiten Pistones Forjados para todas las marcas de motores de vehículos

Homologados exceptuando los motores AUDI, los cuales no podrán usarlos. Deberán ser de

Fabricación Nacional, respetando las siguientes limitaciones:

- Aros, cantidad y medidas originales.-

- Posición de las ranuras del pistón, libres.-

- Desplazamiento del perno de pistón, Libre.-:

Se permite rebaje del pistón en su plano y cavidad manteniendo el dibujo físico sin respetar

el diámetro y profundidad original para lograr relación de compresión.-

Para el modelo FORD FIESTA, se permite realizar cavidad de válvulas.-

19.7 PERNO DE PISTON: Original al modelo del motor o sustituto de repuesto.-

Para peso y/o medidas, ver ficha de homologación del vehículo.-

Nota: Se desestima el peso y largo  para la utilización de seguros  de Teflón u otro material

en los extremos del mismo.

19.8 AROS DE PISTON: Original o sustituto de repuesto, mantener espesor y cantidad original.

( tres) –

Para peso y/o medidas, ver ficha de homologación del vehículo.-

19.9  BOMBA DE ACEITE: Original o sustituto de repuesto. Se permite reforzar chupador,

libremente.  Se permite asegurar tapa de válvula de alivio.

19.10LUBRICACION: Libre en todo el motor. Lubricación externa en bancada, ranurado de

cojinetes y cigüeñal. Canal de lubricación en bancada de árbol de levas y alojamiento de

botadores, cigüeñal, galerías de aceite. Prohibido el uso de cárter seco. Se permite el uso de

radiador de aceite.-

19.11ARBOL DE MANDO SECUNDARIO: Original montado sobre cojinetes. Peso libre. Permitido

tornear.-

19.12 ENGRANAJE DE MANDO DE BOMBA DE ACEITE Y DISTRIBUIDOR: Libre en diseño,

material y forma.

19.13 CARTER: Original. Se permite aumento de capacidad y rompe olas libre.

19.14 JUNTAS DE MOTOR: Son libres

19.15 BULONES DE MOTOR, TUERCAS, ARANDELAS, ESPÁRRAGOS, INSERTOS, ENTRE

ROSCAS:   Libres.

19.16 TAPA DE CILINDROS:   Original. Se permite el rectificado de la base de tapa, manteniendo

paralelismo. Se permite la rectificación lateral (múltiple de admisión y escape) a condición

de mantener el ángulo original. Las guías de válvulas deberán ser del tipo original. Se

permite entubado en bronce. Se permite colocar guías con topes.  Se prohíbe modificar el

ángulo de alcance de las guías, deberá mantener la distancia original entre guías.

Se puede mecanizar el casquillo de las válvulas libremente.-

Se Permite: para todas las marcas, retocar borde de aluminio exterior hasta una medida de

2 mm. por lado del diámetro de cada válvula,  se debe conservar el ángulo de asiento a 45°.

Prohibido maquinar y/o pulir el interior de la tapa, conductos de admisión, escape y cámara

de combustión. Se permite colocar cojinetes en bancada de árbol de levas. Se permite

suplementar la base del resorte de válvula en el apoyo con la tapa de cilindro al solo efecto

de obtener la altura de armado del mismo, material libre. Profundidad libre en apoyo ó

alojamiento del resorte de válvula.

Se permite  re mecanizar el alojamiento del botador al solo efecto de que pueda girar

libremente el árbol de levas.

Por razones de roturas, se permite soldar y re maquinar a medidas originales o permitidas.

En caso de que la misma sea en las cámaras, deberán igualarse a las originales, en forma,

dimensiones, tamaño, rugosidad y/o porosidad. No está permitido el pulido de las cámaras.

Para la marca Renault, modelo CLIO motor 8 válvulas, se permite reforzar la fijación del eje

De balancines sin realizar aportes de material o maquinado de ningún tipo

Se permite a todas las marcas y modelos encasquillar a mayor diámetro exterior.

19.17 VÁLVULAS: Originales o sustituto de repuesto, libres en forma y material, manteniendo

medidas originales, ángulo de 45º, debe respetarse ficha técnica en válvulas,

PERMITIDO: Válvulas de competición de origen nacional, libres en forma y material,

manteniendo medidas originales.-

19.18 RESORTES DE VÁLVULAS: Libres, manteniendo el número de dos por válvula.

19.19 PLATILLO Y SEGUROS: Libres

19.20 ARBOL DE LEVAS: Libre material, respetando diámetro de apoyo en bancadas y  la alzada

máxima original de la ficha técnica de cada motor.

19.21 BOTADORES: Se permite reemplazar los originales por botadores cabeza plana, y ajustar

La regulación con pastillas por la parte inferior de dicho elemento, no variando su diámetro

Exterior y largo. En el caso de aquellos botadores que no se puedan reemplazar por cabeza

plana se permite sistema de regulación a rosca con seguros de libre diseño, forma, largo y

diámetros.

Para motores de nueva generación que posean tapa de válvulas de plástico, se permite

sustituir por otra de libre material y diseño.

Para la marca FORD modelo FIESTA 8V, se permite rellenar alojamiento de botadores.-

19.22  RELACION DE COMPRESION:

Máxima  10:1 en los cuatro (4) cilindros. La cual será controlada, a través de la maquina de

compresión de Fe.M.A.D.

Se autoriza para el Fiat Uno, Fiat Regatta,  Fiat Palio y  Ford Orión,   11:1 Máxima.-

ATENCION: Para los vehículos 16 válvulas. 9:1 de Relación de Compresión, Máxima.-

19.23  DISTRIBUCIÓN: Engranajes de distribución, libre, correa de distribución, libre, rulemán

tensor, libre. Se permite el uso de un rodamiento tensor auxiliar para evitar flexión de correa

19.24  POLEAS DE BOMBA DE AGUA Y CIGUEÑAL: Libres al igual que sus correas.

19.25  RETENES: Libres.-

19.26  MULTIPLE DE ADMISIÓN:

Original de fábrica. Se permite anular los pasos de la Calefacción. Para Motores

Transversales, se permite rellenar la brida del múltiple, cepillar la  base del mismo,

manteniendo la altura, paralelismo y centrado original, al solo efecto de adaptar y colocar

un separador, para posicionar el carburador. Altura y medidas máximas de interior, ver ficha

técnica. Se permite igualar medidas máximas interiores del separador con la brida del

múltiple. Por razones de maquinado para su igualdad en dimensiones, el adaptador y la

brida del múltiple, deben mantener la rugosidad y uniformidad del maquinado.

Permitido arenar.

Prohibido pulir su interior, cambiar su ángulo de apoyo en tapa de cilindro y base de brida,

(donde se instala el adaptador), modificar los diámetros de los agujeros de locación a la

tapa de cilindro, ya dispuestos por el fabricante.

Separador o adaptador del carburador para todos los modelos de vehículos, ver ficha de

Homologación.

En los vehículos que son equipados de fábrica con sistemas de inyección de combustible,

sus motores no tienen un múltiple de admisión propicio para la instalación de un

carburador. Por tal motivo se permite la colocación de un múltiple fabricado y o adaptado a

las necesidades de cada motorista. El mismo deberá mantener las medidas que se

encuentran en la ficha técnica de múltiples de admisión permitido en su largo y centrado

(motores Audi y Fiat. No se permitirá aumentar el diámetro del mismo en su interior con

respecto al diámetro del tubo de admisión de la tapa de cilindros; no se permite cámara

compensadora. Regulación, altura y largo deberán ser idénticos a los múltiples de Audi y

Fiat. No se permite pulir. Se pueden fabricar en caño o en su defecto en aluminio fundido.

19.27  CARBURADOR:

Original marca Solex  o  sustituto de repuesto,  doble boca de 34 mm. de apertura

simultanea, podrá tener simple o doble estrangulación en garganta que se encuentra

ubicada debajo del sistema de estárter y poseer la doble canalización para el inyector

de pique, se puede eliminar el sistema de cebador, el diámetro de los difusores o

tubos venturi serán de 26 mm o 27 mm. (+ 0.20 mm), debe poseer los dos tubos de

sobrealimentación que van alojados en la tapa del carburador. Se permite tapa con

una sola estrangulación en garganta.

Difusores o tubos venturi = Originales Solex, sustituto de repuesto o permitido libre

fabricación del mismo en forma interna y material, manteniendo diámetro externo y altura

original.

Estará permitido modificar  los pasos calibrados de asiento y aguja de entrada de nafta, y

surtidores de alta y baja, tubos emulsores (venas), inyector de bomba de de aceleración

(pique), e inyector de potencia.

Importante: Se permite unificar solamente el alojamiento de las venas emulsionadoras, a

una medida de 4,90 mm. máximo, sin tolerancia, que será controlado con el patrón en

poder de la Comisión Técnica.-

Asimismo, todos estos elementos deberán ser del tipo original en su forma.- Asimismo se

puede reemplazar el filtro de aire por una tela.-

Está prohibido cualquier modificación en el cuerpo y en la tapa del carburador, como así

también, agregar algún elemento no previsto por el fabricante.

La brida adaptadora del carburador al múltiple de admisión, para la línea Volkswagen

deberá ser la original, de aluminio, según ficha de homologación.

Se permite colocar sistema anti vibrador de libre diseño y material, la ubicación deberá ser

sobre la brida adaptadora, y junto con la cual no deberán sobrepasar los 26 mm. Con

juntas, ver plano adjunto.-

Para los vehículos con motor ubicado transversalmente, el conjunto de la brida adaptadora

y sistema antibibrador, no podrá sobrepasar los 26 mm. Con juntas.

Se permite soldar brida adaptadora que podrá no ser la original, pero respetando las

medidas del plano adjunto.-

El anclaje del cable de acelerador será libre. Se permite colocar insertos en las roscas que

estén dañadas.

El conjunto brida y sistema anti vibrador serán medidas desmontadas del múltiple de

admisión, para los casos que la brida esta soldada al múltiple se medirá en forma individual

y la suma de las dos medidas no deberá superar en ningún caso 26 MM con juntas

incluidas.

Se permite colocar soporte (tipo bancada) en los ejes, libre forma, diseño y material.

Art. 20: JAULA ANTIVUELCO:

Será OBLIGATORIA su instalación y deberá estar construida con elementos tubulares de acero sin costura de excelente calidad.-

Se permitirá usar la jaula antivuelco como parte estructural del chasis o monocasco y no necesariamente siguiendo la línea de parantes, puertas, techo, etc.-

Material: caños o tubos de acero al carbono, estirado en frío, sin costura.

Resistencia mínima a la tracción =350N/mm.

Dimensiones mínimas: Diámetro del caño 30mm, espesor mínimo  de pared: 2mm.

Se permitirá posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario, dichos caños podrán ser de distintas medidas pero se deberá respetar, las medidas mínimas, y las características de resistencia mínimas obligatorias.

Se deberán posicionar caños cruzados o longitudinales preferentemente de las mismas dimensiones del cubo del habitáculo que, por lo menos, cubra desde la altura media entre el hombro y el codo del piloto y, en diagonal, hacia delante y hacia atrás, y llegue hasta la altura de la

bisagra, por un lado, y él esquinero del zócalo, por el otro, de la puerta delantera dicha defensa estructural se basa en probables choques o golpes laterales.-

Dicho refuerzo no deberá sobrepasar desde su parte inferior ½ (un medio) de la altura total de la abertura de la  puerta.-

Será obligatoria la incorporación de un panel protector  entre la puerta y la jaula lateral, fijado en la jaula, de material compuesto y libre diseño.-Se colocará del lado del piloto.-

Se permitirá pasar de la estructura principal de la jaula, hacia ambas torretas de la suspensión delantera, los caños necesarios que el constructor crea conveniente, por lo tanto se autoriza perforar el monocasco para tal fin.- Desde las torretas de suspensión o de la jaula principal, se permitirá disponer de los caños que el constructor crea conveniente para reforzar los anclajes (araña o soporte de la suspensión delantera.-

Se autoriza, asimismo, la unión de los mencionados caños en forma transversal, sin modificar anclajes del radiador de agua u otro elemento del chasis interpuesto entre ambas uniones.-

Desde la jaula principal se permitirá disponer de los caños necesarios, para reforzar los anclajes de la suspensión trasera (dentro del habitáculo).-

En el interior del habitáculo toda forma del mono casco o falso chasis,  que interrumpa al querer pasar o cruzar un caño, de  un lado hacia otro,  se permitirá realizar una abolladura  de como máximo el radio del caño autorizado o elegido.-

Viernes, 15 de Febrero de 2013.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                             Presidente de Fe.M.A.D.

ADAPTADOR DE CARBURADOR A MÚLTIPLE

Medidas máximas de boca y espesor del adaptador

Espesor Total del conjunto Brida y Anti – Vibrador  ( 26 mm. )

Multiple audi

MODIFICACIÓN MÚLTIPLE de ADMISIÓN MOTOR FIAT TIPO

LA PLACA AISLANTE Y JUNTAS TENDRAN UN MÁXIMO DE 11.00mm

CENTRADOR ORIGINAL CARBURADOR SOLEX 34-34

Todas estas medidas detalladas en el gráfico, tienen una tolerancia de  (  0.03 mm

CARBURADOR  SOLEX     34-34

Cavidad de tubos emulsores (venas) medida máxima 4,90 mm. sin tolerancia.-

Tubos emulsores (venas) homologados.

Esta permitido colocar pozo de aire roscado cambiable.

Pasos calibrados de vena y aire, libres.

Diagrama de medidas maximas para los motores Audi en alojamiento de resortes, altura entre bancada de leva y base de resorte y diametro de alojamiento de botador.

# Ficha tecnica senda / gacel / gol bx y gol ab9  2º, 3º y 4º gener.

## BLOCK MOTOR

### Carrera	                                   		77.40 mm, tolerancia ± 0.5mm

Diámetro                                     	81mm + 1 mm., tolerancia 0.2mm

Cilindrada                                    		1653cc. Máximo.-

Altura del block                           		278 ± 1.2mm

## PESOS MINIMOS

Biela       		                              615   gr

Cigüeñal                                         	  9.500   gr.

Volante con corona                          	  7.450   gr.

## PISTON

- Peso:     Vieja  generación                        308 gr    Mínimo

Nueva generación (3ra.)             288 gr   Mínimo

- Ranuras:                 1ra.                    2da.                          3ra.

Vieja Generación   1,50mm.           1,80mm.                   3,00mm.

Nueva Generación 1,20mm.           1,50mm.                   2,00mm.

Desestimar altura de compresion

BIELAS

Largo						144 mm. + / - 0.20 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:                        Desestimar peso

- Diámetro Interior     12,90  mm.

- Diámetro Exterior    20,00  mm.

- Largo                       Desestimar largo

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 36.50 mm. +/- 0.50 mm.                         Vastago  8 mm.

42.50 mm. +/- 0.50 mm.                        Vastago  8 mm.

36.50 mm. +/- 0.50 mm.                        Vastago  7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	        Hasta   	38.20 mm     Máximo

Escape            			        Hasta  	33.50 mm     Máximo

Vástago  ()	     		   	    	  8.00 mm   ó   7.00 mm

Largo admisión	para 8 mm		  	98.50 mm   ±   1      mm

Largo escape	para 8 mm	 	  	98.50 mm   ±   1      mm

Largo admisión	para 7 mm		  	91.50 mm   ±   1      mm

Largo escape	para 7 mm	   	  	91.50 mm   ±   1      mm

## CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                  33,50 mm   Máximo

Diámetro interior escape                                     28,50 mm   Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

Altura del mismo= 8 mm. +/- 1 mm.

## BOTADORES

Se permite el uso de 2 medidas

26 mm.   +/- 0.50 mm.  de altura y  35 mm.  de diámetro

29 mm.   +/- 0.50 mm.  de altura y  35 mm.  de diámetro

## EJE DE LEVAS

Alzada						10.15 mm.  Máxima

## LEVA

Alzada de leva 		           			10.15 mm.  Máxima

## CAJA DE VELOCIDADES          PR / PXA

1º			38/11	3.45

2º			35/18	1.94

3º			36/28	1.29

4º			30/33	0.90

5º			27/37	0.73

m/a			38/12	3.17

diferencial		9/37		4.11

MEDIDAS DE TROCHA Y LARGO ENTRE EJES

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera						1606  mm. Máxima

Trocha trasera							1647  mm. Máxima

Largo entre ejes						2382  mm. Máxima

Gol AB 9 2ª y 3ª generación					2485  mm. Máxima

## ANCHO DE CARROCERÍA

Gol BX				      	   			1667 mm   Máxima

Gacel, Senda			         				1620 mm   Máxima

Gol AB9	2º y 3º Generación 				1641 mm   Máxima

## AMORTIGUADORES

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			42,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			191  mm    Máximo

Largo de cárter		                 			367  mm    Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			271  mm    Máximo

Largo de cárter		                 			352  mm    Máximo

TELESCOPICAS, PIERNAS O MANGUETAS: Se pueden intercambiar entre sí, las de los modelos Gacel, Senda, Gol BX, AB9 2º y 3º generación.

# FICHA  TÉCNICA:   VW- POLO CLASIC-1600

## BLOCK MOTOR

### Carrera	                                                   77.40 mm, tolerancia ± 0.5 mm

Diámetro                                             	81      mm + 1 mm., tolerancia ±   0.2mm

Cilindrada                                    		1635cc. Máximo.-

Altura del block                           		278 ± 1.2mm

## PESOS MINIMOS

Biela       		                              615  gr.   Mínimo

Cigüeñal                                         	  9.500  gr.   Mínimo

Volante con corona                   		  7.450  gr.   Mínimo

## Cigüeñal de acero                                   10.200  gr.  Mínimo

## PISTON

- Peso:     Vieja  generación                   	     308 gr.    Mínimo

Nueva generación (3ra.)        	     288 gr     Mínimo

- Ranuras:                 1ra.                    2da.                          3ra.

Vieja Generación   1,50mm.           1,80mm.                   3,00mm.

Nueva Generación 1,20mm.           1,50mm.                   2,00mm.

Desestimar altura de compresion

## BIELAS

Largo						144 MM + / - 0.20 MM

## PERNO DE PISTON

- Peso:                          Desestimar peso

- Diámetro Interior        12,90 mm.

- Diámetro Exterior       20,00 mm.

- Largo                          Desestimar largo

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 36.50 mm. +/- 0.50 mm..                           Vástago 8 mm.

42.50 mm.  +/- 0.50 mm.                            Vástago 8 mm.

36.50 mm.  +/- 0.50 mm.                            Vástago 7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	        Hasta   	38.20 mm     Máximo

Escape            			        Hasta  	33.50 mm     Máximo

Vástago  ()	     		   	    	  8.00 mm   ó   7.00 mm

Largo admisión	para 8 mm		  	98.50 mm   ±   1      mm

Largo escape	para 8 mm	 	  	98.50 mm   ±   1      mm

Largo admisión	para 7 mm		  	91.50 mm   ±   1      mm

Largo escape	para 7 mm	   	  	91.50 mm   ±   1      mm

## CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                  33,50 mm   Máximo

Diámetro interior escape                                     28,50 mm   Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.

Altura del mismo= 8 mm. +/- 1 mm.

## BOTADORES

Se permite el uso de 2 medidas

26 mm.   +/- 0.50 mm.  de altura y  35 mm.  de diámetro

29 mm.   +/- 0.50 mm.  de altura y  35 mm.  de diámetro

## LEVA

Alzada de leva 		           			10.15 mm

## CAJA DE VELOCIDADES          MQ

1º			34/9	3.77                   33/10   3.30

2º			36/17	2.11                   35/18	1.94

3º			35/24	1.45                   34/26	1.31

4º			35/34	1.02                   35/34   1.03

5º			36/43	0.83                   36/43	0.83

m/a			39/9	3.80                   39/9	3.80

diferencial		70/19	3.68                   71/18

MEDIDAS DE TROCHA Y LARGO ENTRE EJES

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera						1667  mm. Máxima

Trocha trasera							1669  mm. Máxima

Largo entre ejes						2468  mm. Máxima

## CARROCERÍA

Ancho 				      	   			1680  mm. Máxima

Largo								4184  mm. Máxima

## AMORTIGUADORES

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,10 mm.  Máximo

diámetro del cárter		                 			47,00 mm.  Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,10 mm   Máximo

diámetro del cárter		                 			55,00 mm   Máximo

# Ficha tecnica ford escort y orion

## BLOCK MOTOR

Carrera   	                                                   77.40 mm, tolerancia  ±    0.5 mm.

Diámetro          	             			 81.00 mm. + 1 mm.,tolerancia ±   0.2mm

Cilindrada                     	           	                         1653 cc

Altura del block              	    		 278 ± 1.2mm

## PESOS MINIMOS

### Biela                                      	               	     615  gr.  Mínimo

Cigüeñal                                       	   	  9.500  gr.  Mínimo

Volante con corona                   			  7.450  gr.  Mínimo

## Cigüeñal de acero                                               10.200  gr   Mínimo

## PISTON

- Peso:     Vieja  generación                    	     308 gr.   Mínimo

Nueva generación (3ra.)          	     288 gr.   Mínimo

- Ranuras:                 1ra.                    2da.                          3ra.

Vieja Generación   1,50mm.           1,80mm.                   3,00mm.

Nueva Generación 1,20mm.           1,50mm.                   2,00mm.

Desestimar altura de compresión

BIELAS

Largo						144 mm..  + / -  0.20 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:              					    Desestimar peso

- Diámetro Interior  				   12,90 mm.

- Diámetro Exterior  				   20,00 mm.

- Largo                     				   Desestimar largo.

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 36.50 mm. +/- 0.50 mm.                              Vastago 8 mm.

42.50 mm. +/- 0.50 mm.                              Vastago 8 mm.

36.50 mm. +/- 0.50 mm.                              Vastago 7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	     Hasta	  38.20 mm   Máximo

Escape            		         	     Hasta             33.50 mm   Máximo

Vástago ( )      			                 8.00 mm   ó  7.0  mm

Largo admisión para 8mm	                           98.50 mm   ±  1    mm

Largo escape para 8mm	                           98.50 mm   ±  1    mm

Largo admisión para 7mm	                           91.50 mm   ±  1    mm

Largo escape para 7mm	                           91.50 mm   ±  1    mm

## CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                  33.50   mm

Diámetro interior escape                                     28,50   mm

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.

Altura del mismo=8 mm. +/- 1 mm.

Prohibido el pulido y mecanizado de conductos

## BOTADORES

Se permite el uso de 2 medidas

26 mm.   +/- 0.50 mm.de altura y  35 mm.de diámetro

29 mm.   +/- 0.50 mm de altura y  35 mm.de diámetro

## LEVA

Alzada de leva 		        Escort      		 10.15 mm    Máxima

Orion                       11.10 mm    Máxima

## CAJA DE VELOCIDADES     MQ

1º			34/9	3.77

2º			36/17	2.11

3º			35/24	1.45

4º			35/34	1.02

5º			36/43	0.83

m/a			39/9	3.80

diferencial		71/18	3.94

Se permite  colocar relación de diferencial  19/70 ( 3.68 )

MEDIDAS DE TROCHA Y LARGO ENTRE EJES

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera			           1637  mm .máx.             orion 1672  máx.

Trocha trasera		 		           1639  mm. máx.             ORION 1672  máx.

Largo e/ ejes ESCORT                                      2424  mm. máx.

### Largo e/ ejes ORION                                         2536  mm. máx.

## ANCHO DE CARROCERÍA

ESCORT					1657 mm  Máximo

ORION                          		    		1720 mm  Máximo

## AMORTIGUADORES

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			47,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			171  mm    Máximo

Largo de cárter		                 			342  mm    Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			201 mm     Máximo

Largo de cárter		                 			362 mm     Máximo

Se permite prolongar directa y colocar guía o torrington en la culata del cigüeñal.-

FICHA TECNICA Fiat / regatta / uno / duna / palio

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               67.40 mm, tolerancia  ± 0.50 mm

Diámetro                			                  86.40 mm.+ 1 mm., tolerancia 0.2mm

Cilindrada                                			     1636cc

Altura del block                              		   	246  ±  1.2 mm

## PESOS MINIMOS

Biela                                		  	       560  gr.   Mínimo

Cigüeñal                                    	 		    8.050  kg   Mínimo

Volante con corona              	   		    6.550  kg   Mínimo

## PISTON

- Peso:                    			  	     298    gr.   Mínimo

- Altura:                         				     22,30 mm.

- Ranuras:                 1ra.                    2da.                          3ra.

1,55mm.            1,79mm.                   3,00mm.

Desestimar altura de compresion

## BIELAS

Largo							128.50 mm.  + / -  0.20 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:             		  			             Desestimar peso

- Diámetro Interior 			  	 	13,00 mm.

- Diámetro Exterior   					 22,00 mm.

- Largo            		           				 Desestimar largo

GUIAS DE VALVULAS

Largo =

## VÁLVULAS

Admisión              	  			      39.90 mm    Máximo

Escape            				                   33.20 mm   Máximo

Vástago ()  		  	                                  7.97 mm

Largo admisión			                 	     108.50 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     108.50 mm   ±  1mm

CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                        37,00  mm    Máximo

Diámetro interior escape                                           28,50  mm    Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

Se permite el pulido, hasta la medida máxima de los conductos.-

Admisión                                                                    28,00  mm   ±   0,5 mm

Escape                                                                       27,00  mm   ±   0,5 mm

Altura del mismo =8 mm. +/- 1 mm.

BOTADORES

30.50 mm.  +/- 0.50 mm. de altura   y 37 mm. de diámetro

## LEVA

Alzada de leva 		                  		      11.10 mm     Máxima

CARBURADOR:

Hasta 36 mm. de diámetro del cuerpo.-

CAMARA DE COMBUSTION: Se Permite trabajar en la misma, con el fin de equiparar el rendimiento con las demás marcas.-

## CAJA DE VELOCIDADES: Están permitidas las siguientes:

1º			43/11        3.909                    1º			43/11        3.909

2º			47/21	    2.238                    2º			47/21	    2.238

3º			38/25	    1.520                    3º			38/25	    1.520

4º			37/32	    1.156                    4º			37/32	    1.156

5º			35/37        0.946                    5º			36/37        0.971

m/a			                 3.909                    m/a			    3.909

diferencial		15/59	    3.933                    diferencial		15/59	    3.933

1º			43/11        3.909

2º			47/21	    2.238

3º			38/25	    1.520

4º			37/32	    1.156

5º			35/37        0.872

m/a			15/59	    3.909

diferencial		17/64	    3.765

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

REGATTA      	PALIO		DUNA   	UNO

Trocha delantera Máx.en (mm) 	    1409     	 1652 		1409  		1596

Trocha trasera	   Máx.en (mm)     1431		 1652     	1431		1596

Largo entre ejes  Máx.en (mm)      2475 	 2384		 2386		 2386

ANCHO DE CARROCERÍA

PALIO					1634 mm   Máximo

### REGATA	       			1605 mm   Máximo

## AMORTIGUADORES: FIAT REGATTA, DUNA, UNO.-

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1  mm  Máximo

diámetro del cárter		            		     	      45 - 48    mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            184   mm   Máximo

Largo de cárter		                 	    	            337   mm   Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Máximo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            211   mm   Máximo

Largo de cárter		                 		            382   mm   Máximo

## AMORTIGUADORES: FIAT  PALIO

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Máximo

diámetro del cárter		                 			53,0 mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            166   mm   Máximo

Largo de cárter		                 		            337   mm   Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Mínimo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm   Mínimo

Largo vástago extendido	                 			161 mm    Mínimo

Largo de cárter		                 			247 mm    Mínimo

PERMITIDO  para todos los FIAT, colocar conjunto espiral-amortiguador trasero (espiral concéntrico) en la posición original del amortiguador, para eliminar sistema de  elásticos.-

# Ficha tecnica peugeot 206 – 8 VÁLVULAS

## BLOCK MOTOR 1.6 – TU5JP      8  VÁLVULAS.

Carrera                       				   82.00 mm. + 1 mm, Tolerancia 0.5 mm

Diámetro                                                                78.50 mm., tolerancia   ±  0.5 mm

Cilindrada                         	         		  1587 cc

Altura del block              	    		  265.23 mm ± 1.2 mm

## PESOS MINIMOS

### Biela          	                           	    	       615 gr      Mínimo

Cigüeñal           		                    	   	  11.715 kg     Mínimo

Volante con corona       		       	   	    5.520 kg     Mínimo

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 40 mm. +/- 0.50 mm.                                  Vástago 7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  		 	   39.55 mm    Máximo

Escape            					   31.60 mm    Máximo

Vástago  (Ø)           				     6.96 mm

Largo admisión					    110.50 mm   ±  1 mm

Largo escape				   	    110.50 mm   ±  1 mm

Casquillos

No debe sobresalir del cielo de la tapa.

Altura del mismo= 8 mm. +/- 1 mm.

## LEVA

Alzada de leva 					    11.10 mm    Máxima

## CAJA DE VELOCIDADES :   CD38 y CD76

1º				41/12	 	3.416

2º				38/21	 	1.809

3º				37/29	            1.275

4º				39/40		0.975

5º				33/43	            0.767

m/a				23/31	 	0.741

diferencial			60/14		4.285

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera	  	Hasta	           1650  mm.   Máximo

Trocha trasera			Hasta	           1641  mm.   Máximo

Largo entre ejes		Hasta	           2467  mm.   Máximo

Suspensión  delantera:  Se permite remplazar en parrilla de suspensión,  bujes  por  rótula ó  boll.-

# Ficha tecnica ford KA

## BLOCK MOTOR

Carrera  			                         75.48 mm., tolerancia   ±  0.5 mm

Diámetro                        			82.00 mm. + 1 mm., tolerancia  0.2 mm

Cilindrada                     	       			1597 cc

Altura del block                                                      195 MM +/- 1.2 MM

## PESOS MINIMOS

### Biela      					    350 gms Mínimo material libre diseño original                                               Piston                                                                       248 gms mínimo

### Cigüeñal     					    7.960 Kg mínimo

Volante con corona                                                 7.700 Kg mínimo

PISTON

Se permite cavidad para válvulas

Ranuras de aros      1º =  1.20 mm   2º 1.50 mm    3º   2.00mm

PERNO DE PISTON

Diámetro exterior =                                                          18.00 mm.

Diámetro interior =                                                           10,50 mm.

Peso=                                                                               Desestimar

Largo=                                                                              Desestimar

BIELAS

Largo						  129 mm.  + / - 0.20 mm.

Peso                                                                       350 grms.

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 42 mm. +/- 0.50 mm.                                    Vastago 6 mm.

.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	   Hasta	 	     40.33 mm      Máxima

Escape            			   Hasta	                  34.33 mm      Máxima

Vástago ( )      			 	       5.98 mm

Largo admisión			                	    109.37 – 109.83 mm   ±  1 mm

Largo escape			                             109.59 – 110.05 mm   ±  1 mm

CASQUILLOS

No debe sobresalir del cielo de la tapa.

Altura del mismo = 6 mm. +/- 1 mm.

## LEVA

Alzada de leva 		                  		    10.15 mm    Máxima.-

## CAJA DE VELOCIDADES     IB5

1º					3.15:1

2º					1.93:1

3º					1.28:1

4º					0.95:1

5º					0.76:1

m/a					3.62:1

diferencial				3.588:1  o  4.059:1

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera                                 Hasta	      1407  mm.   Máximo

Trocha trasera			         Hasta     	      1425  mm.   Máximo

Largo e/ ejes		                      Hasta  	      2473  mm.   Máximo

## ANCHO DE CARROCERÍA  (mm)     Hasta	      1648 mm.    Máximo

Nota:  Los datos faltantes en las fichas técnicas del Ford Ka, serán provistas por FEMAD en el futuro, dado que las mismas han sido solicitadas a los respectivos fabricantes.-

Ante cualquier duda sobre las mismas, consultar por escrito a FEMAD, la cual contestará de la misma manera.-

# Ficha tecnica chevrolet  corsa – 8 VÁLVULAS

## BLOCK MOTOR  1.6 B14NZ  ( 8válvulas )

Carrera             			    		81,50 mm., tolerancia  ±  0.5 mm

Diámetro                      			  	79      mm.+ 1 mm., tolerancia   ±   0.2 mm

Cilindrada                     	       			     1656 cc

Altura del block

## PESOS MINIMOS

### Biela

Cigüeñal

Volante con corona

## BIELAS

Largo                                                  	128.75 MM  +/- 0.20 MM

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 45 mm. +/- 0.50 mm.                                 Vástago 7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  			     38.20 mm   Máximo

Escape            		  		                  31.20 mm   Máximo

Vástago ( )      			                    7.00 mm

Largo admisión			       	                101.00 mm   ±  1 mm

Largo escape			                             101.00 mm   ±  1 mm

CASQUILLOS DE VALVULAS

No debe sobresalir del cielo de la tapa

Altura del mismo 6 mm. +/- 1 mm.

LEVA

Alzada de leva 		               		    11.10 mm    Máxima

( Medida en el platillo de válvula )

CAJA DE VELOCIDADES

1º						3,73

2º						1,96

3º						1,32

4º						0,95

5º						0,76

m/a						3,31

diferencial					4,29 : 1=F13 Wi de Ratio – relación larga

4,19 : 1=F15 Wi de Ratio - relación larga

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera                                 Hasta	      1401  mm.   Máximo

Trocha trasera			         Hasta     	      1402  mm.   Máximo

Largo e/ ejes		                      Hasta  	      2468  mm.   Máximo

## ANCHO DE CARROCERÍA  (mm)     Hasta	      1786 mm.    Máximo

## AMORTIGUADORES: CHEVROLET CORSA

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			45,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			148  mm    Máximo

Largo de cárter		                 			342  mm    Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm    Máximo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm    Máximo

Largo vástago extendido	                 			171 mm     Máximo

Largo de cárter		                 			262 mm     Máximo

FICHA TECNICA -  RENAULT  CLIO – K 7 M – 8 VÁLVULAS

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               80,5   mm, tolerancia  ±  0.5 mm

### Diámetro                			                  79,5   mm.+ 1,5 mm., tolerancia  ±  0.2 mm

Cilindrada                                			     1598cc

Altura del block                              		     200 mm. +/- 1.2 MM

## PESOS MINIMOS

Biela   sin cojinetes                      		     520 gr.

Cigüeñal                                    	 		  8.260 kg    Mínimo

Volante con corona              	   		  6.065 kg    Mínimo

## PISTON

- Peso:                    			  	 293 gr.   Mínimo Se permite cavidad para válvulas

- Ranuras:                     1ra.                    2da.                          3ra.

1,50 mm.            1,50 mm.                      2.50 mm

## BIELA

Largo  					                  128 mm.  + / -  0.20 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:             		  			      Desestimar peso

- Diámetro Interior 			  	      11.00 	mm.

- Diámetro Exterior   				       19.00	mm.

Largo                                                                        Desestimar largo

GUIAS DE VALVULAS

Largo =  ADMISION   42 mm. +/- 0.50 mm.            Vastago 7 mm.

ESCAPE       49 mm. +/- 0.50 mm.            Vastago 7 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	      Hasta	      37.70 mm    Máximo

Escape            			      Hasta	      33.70 mm    Máximo

Vástago ()  		  	                        	        7.00 mm

Largo admisión			                 	     107.70 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     107.75 mm   ±  1mm

Angulo de asiento                                                       30 grados.-

CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión               Hasta                 35,30 mm.   Máximo

Diámetro interior escape                  Hasta                 29,00 mm.   Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.

Altura del mismo= 6.50 mm. +/- 1 mm.

## LEVA

Alzada de leva máxima	                  	   		      10,15 mm  Máxima.-

Balancines se permiten los del motor Twingo.-

## CAJA DE VELOCIDADES:   J B 3

1º			34/11        3.09

2º			41/22	    1.86

3º			37/28	    1.32

4º			29/30	    0.96

5º                                   37/39        0.79

M/A                                59/14        4.21

Diferencial                      15 / 61      3.86

1)                                   37 / 11     3.36

2)                                   41 / 22     1.86

3)                                    37 / 28     1.32

4)                                    35 / 34    1.02

5)                                   32 / 39      0.82

M / A                               26 / 39

Diferencial =                   15 / 61      3.86

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

Trocha delantera en (mm) 	 1646 mm.  Máximo

Trocha trasera	   en (mm)    	 1641 mm.  Máximo

Largo entre ejes (mm)                 2497 mm.  Máximo

ANCHO DE CARROCERÍA

Abajo                                      Arriba

1660    mm  Máximo           1630 mm.   Máximo

Largo entre ejes                           2492   mm  Máximo

LARGO DE CARROCERÍA    3729	mm  ±  20 mm

## AMORTIGUADORES:

- Delanteros

diámetro del vástago		                 20,05 mm.  Máximo

diámetro del cárter		                 44,50 mm.  Máximo

Largo vástago extendido	                172    mm.   Máximo

Largo de cárter		                352    mm.   Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 20      mm.   Máximo

diámetro del cárter		                 53      mm.   Máximo

Largo vástago extendido	                 212    mm.   Máximo

Largo de cárter		                 347    mm.   Máximo

FICHA TECNICA -  FORD  FIESTA

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               75,48 mm.    Tolerancia  ±  0.5 mm

### Diámetro                			                   82,00m. + 1,00 mm.,    Tolerancia  ±  0.2 mm

Cilindrada                                			     1595,47 cc. Máximo  1645 cc.

Altura del block                              		      195   ±  1,2  mm

## PESOS MINIMOS

Biela  sin cojinetes                      		 350   gr. - Mínimo - Material libre.-                                  	 	           7.960  kg    Mínimo

Volante con corona              	                        7.700  kg    Mínimo

## PISTON

- Peso:             			  	          248  gr.  Mínimo- Se permite cavidad para válvulas

- Ranuras:                     1ra.                    2da.                          3ra.

1,20 mm.            1,49 mm.                   2,00 mm.

## BIELAS

Largo                                                                        129 mm.  + / -  0.20 mm.

Peso                                                                         350 grms.

PERNO DE PISTON

- Diámetro Interior 			  	      10.50   mm.

- Diámetro Exterior   			                   18.00   mm.

Peso =                                                                      Desestimar

Largo =                                                                     Desestimar

GUIAS DE VALVULAS

Largo = 42 MM +/- 0.50 MM                                    Vastago 6 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  	Hasta		      40,07 –  40,23   mm    Máximo

Escape            			Hasta	                  34.07  -  34,33   mm    Máximo

Vástago ()  		                          	       5,967 -  5,985   mm

Largo admisión			                 	     109.37 – 109,83 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     109.59 – 110,05 mm   ±  1mm

CASQUILLOS DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                    Hasta            37,00 mm   exterior   42 mm.  Máximo

Diámetro interior escape                       Hasta            30,50 mm   exterior   37 mm.  Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

Altura del mismo=  8 mm ( +/- 1  mm.)

## LEVA

Alzada de leva 	                  	   		      10,15 mm  Máxima

## CAJA DE VELOCIDADES:     I B 5

1º	43 - 12		3.58 - 1

2º	52 - 27		1.93 - 1

3º	41 - 31		1.28 - 1

4º  	41 - 39		0.95 - 1

5º	45 - 34		0.76 - 1

m/a			3.62 - 1

diferencial    69 - 17	4.070-4.25

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

Trocha delantera en (mm) 	Hasta      1742   Máximo

Trocha trasera	en (mm)    	Hasta      1691   Máximo

Largo entre ejes (mm)                Hasta      2513   Máximo

ANCHO DE CARROCERÍA

1785  mm.   Máximo

LARGO DE CARROCERÍA

### 3928  mm.   Máximo

## AMORTIGUADORES:

- Delanteros

diámetro del vástago		                 20,05  mm.   Máximo

diámetro del cárter		                 53,05  mm.   Máximo

Largo vástago extendido	                177      mm.   Máximo

Largo de cárter		                332      mm. 	Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                  20      mm.   Máximo

diámetro del cárter		                  53      mm.   Máximo

Largo vástago extendido	                 147     mm.	Máximo

Largo de cárter		                 362     mm.	Máximo

Capot de fibra  ( Manteniendo forma original)

Portón trasero de fibra ( manteniendo forma original)

Colocar conjunto espiral amortiguador trasero (espiral concéntrico) en la posición del amortiguador para eliminar apoyo original del resorte en el eje.

Trabajar pasa-rueda trasero para pasar el conjunto amortiguador y hacer nuevo anclaje, soldado a la jaula y alojar una rotula en su posición original.

Butaca desplazada hacia el centro, para seguridad en 200mm.-

Reacomodar pedalera, selectora de cambios y columna de dirección.-

Parrillas delanteras: Eliminar anclaje trasero de la misma por una rótula diámetro ¾.-

Se permite soldar la araña en lugar de abulonar.-

# Ficha tecnica peugeot 207 – 16 VÁLVULAS

## BLOCK MOTOR 1.6 – TU5JP4    16  VÁLVULAS.

Carrera                       				   82.00 mm. +/- 0.5  mm.

Diámetro                                                                78.50 mm. (+ 1 mm.) (+ 0.2 mm.) 79.70 máximo

Cilindrada                         	         		  1587 cc

Altura del block              	    		  265.50 mm ± 1.2 mm

## PESOS MINIMOS

### Biela          	                           	    	       480 gr      Mínimo

Cigüeñal           		                    	   	  11.950 kg     +/-  250 gr.

Volante con corona       		       	   	    5.750 kg     +/-  250 gr.

Piston                                                                          235 gr.    Mínimo

## BIELAS

Largo                                                                     133.50 mm.  +/-  0.20 mm.

## VÁLVULAS

Admisión              	  		 	   31.50 mm    +/- 0,2 mm.

Escape            					   24.80 mm    +/- 0,2 mm.

Vástago  (Ø)           				     5.98 mm

Largo admisión					 104.00 mm    ±  1 mm

Largo escape				   	 104.40 mm    ±  1 mm

GUIAS DE VALVULAS

Largo                                                                     40.55 mm +/- 0.50 mm

Casquillos de válvulas

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa

Altura del mismo = 8 mm. +/- 1 mm.

## LEVA 2 (DOS)

Alzada de leva máxima  			    9.90  mm    +/-  0,1 mm.

## CAJA DE VELOCIDADES :    MA/5S   y  MA/5N

MA/5S                                                                               MA/5N

1º				41/12                              1º             	              41/12

2º				39/20	 	              2º                                   38/21

3º				38/28	                           3º                                   41/32

4º				39/37		              4º                                   39/40

5º				35/41	                           5º                                   33/43

m/a				23/31	 		 m/a                                 23/31

diferencial			60/14		              diferencial                      60/14

## MEDIDAS (mm)

Trocha delantera	  	Hasta	           1665  mm.   Máximo

Trocha trasera			Hasta	           1665  mm.   Máximo

Largo entre ejes		Hasta	           2470  mm.   Máximo

SUSPENSION DELANTERA:  Se permite remplazar en parrilla de suspensión,  por otro material manteniendo los 3(tres) anclajes originales, bujes por rótula o bóll.-

SUSPENSIÓN TRASERA: Se permite puente trasero de Peugeot 307, sin freno a Disco.-

Se permiten Pistones Forjados, deberán ser de Fabricación Nacional, respetando las siguientes limitaciones:

- Aros, cantidad y medidas originales.-

- Posición de las ranuras del pistón, libres.-

- Desplazamiento del perno de pistón: Opcional.

- Permitido perno centrado.

Medidas del Perno de Pistón:

- Motor  PEUGEOT TU5JP4 16 válvulas

Diámetro exterior : 18 mm.

Diámetro interior  :   8,80 mm.

Peso y largo, libre.-

CARROCERIA: VERSION 3 – 5  puertas

Ancho                          1652 mm.  -   1673 mm.

Altura                           1425 mm.  -   1435 mm.

Largo                            3835 mm.

## AMORTIGUADORES:

- Delanteros

Diámetro del vástago		                 22,00  mm.   Máximo

Largo vástago extendido	                560      mm.   Máximo

Largo de cárter		                            338,5    mm. 	Máximo

- Traseros

Diámetro del vástago		                  15,82 mm.   Máximo

Largo centro de ojos    	                 548     mm.	Máximo

Largo de cárter		                 289     mm.	Máximo

FICHA  TECNICA  RENAULT  CLIO  16 VALVULAS

Block motor 1.6 K4M 16 valvulas

Carrera                                                    80.50 mm.  +/- 0.5  mm.

Diámetro                                                 79.50 mm.  +  0.50 mm.

Cilindrada                                                1598  cc.

Altura                                                       200   mm.   +/- 1.2  mm.

Pesos minimos

Biela (sin cojinete)                                   514 Gr

Cigüeñal                                                  8.400 Kg

Volante C/corona                                    5.800 Kg

Piston

Peso                                                        205 Gr  (minimo) Se permite cavidad de válvulas

Ranuras de aros                                       1º=  1,5  mm.      2º= 1.5 mm.    3º= 2.5 mm.

Ranuras de aros                                     1º=  1,2  mm.      2º= 1.5 mm.    3º= 2.5 mm.

Altura de compresión                              Se desestima

Perno de piston

Largo                                                         Se desestima

Diámetro interno                                       13 mm.

Diametro externo                                      20 mm.

Peso                                                         Se desestima

Bielas

Largo                                                        128 mm. +/- 0.2  mm.

Guias de válvulas

Largo                                                          40.50 mm. +/- 0.50 mm.

Casquillos de válvulas

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa

Diametro interno Admision                         28.80 mm.  Maximo

Diametro externo Escape                           23.80 mm.  Maximo

Altura                           Adm                          5      mm.  +/- 1 mm.

Esc 	                   6      mm.  +/- 1 mm.

Valvulas

Admision                                                    32.90  mm.   Máximo

Escape                                                       28.20  mm.   Maximo

Vastago                                                        5.50  mm.

Largo Admision                                         109.50 mm.

Largo Escape                                            107.30 mm.

Leva

Alzada                                            	   9.20 mm. +/-  0.10 mm.

Caja de velocidades  JC 5-25

1ra                                        11/37          3.36

2da                                        22/41         1.86

3ra                                         28/37         1.32

4ta                                         34/35         1.03

5ta                                         39/32         0.82

Relacion de diferencial         15/61          4.07

M.A                                        11/39         3.54