CAMPEONATO

MENDOCINO

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  SENIOR  SUPER-PRO

# REGLAMENTO TECNICO

# CATEGORIA SENIOR SUPER PRO - 2014

- Licencias:

Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2014, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia.

- Edades:

Para pilotos de mínimo 14 (CATORCE) años cumplidos a la fecha de la primer carrera en la que vayan a participar con suficiente experiencia federada comprobada por Fe.M.A.D.) y sin tope máximo de edad.-

- Seguridad de Piloto:

Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos, Homologado CNK-CDA-ACA,  buzo de cuero, símil

cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco.-

- Números Distintivos:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros, redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con  Fondo AMARILLO y con Números NEGROS.-

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números,

con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo:

Piloto y kart,150 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner dicho elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza oficial.-

- Motor:

Esta permitido cualquier tipo de motor ICC Sudam 125cc con homologación CIK-SUDAM  o  CIK/CNK, refrigerado por

aire o agua de antigua o nueva generación, también permitidos los motores de categoría Seniors con limitador de rpm

utilizados en el Campeonato Argentino, de transmisión directa, sin embrague centrifugo.

En caso de rotura de motor,sera autorizado el cambio pero con consentimiento del Comisario Técnico.-.

- Compresión:

Cámara de combustión,  libre preparación y volumen, forma de la cámara de combustión concéntrica al centro de la bujía.-

- Carburador:

Homologado CIK/CNK, a mariposa diámetro máximo del venturi 24mm

- Flapper:

Forma Original del motor 4 ventanas, libre cantidad y espesor de laminas.-

- Encendido:

Homologado  CIK.-

- Cámara de Escape:

Libre procedencia, deberá constar del elemento silenciador (salida de escape con sordina) el

sistema de escape no podrá sobrepasar la línea  del paragolpes trasero.-

- Brida:

Original del motor o reemplazo de original,  preparación interna libre.-

- Trasmisión:

Se empleara una relación única para toda la categoría de piñon 10, corona 77, con 1 diente de corona mayor

(78) para pilotos que sobrepasen en 10 kilos el peso mínimo estipulado, sin agregado de plomos en dicho

kart. esta relación esta sujeta a modificación por los delegados de la categoría debido a cambios de trayectoria,

y sentido de giro de la  pista , etc. la idea es mantener el régimen de revoluciones del motor en 15500 a 16000 rpm

- Filtro de aire, silenciador de aspiración: OBLIGATORIO.

Silenciador registrado CIK/CNK, será obligatorio el uso del elemento filtrante marca IAME en el interior del silenciador, será revisado de roturas o rajaduras, de presentars alguna de estas, será excluido de la competencia. Permitido el uso de los tipo free line o Righetti Ridolfi con el elemento filtrante de esponja en el interior del filtro.-

- Chasis:

Permitido cualquier tipo de chasis con Homologación CIK/CNK, se puede sellar 1 chasis por año pero esta permitido  su  cambio en caso de rotura, justificada por la Comisión Técnica, quién autorizará su cambio.-

- Paragolpe Trasero:

Obligatorio.Homologado,CIK,CNK.

17. Neumáticos:  Serán de la marca “ M.G. “ – Compuesto “ AMARILLO “

Se utilizara 1 juego de neumáticos cada 2 fechas, siendo obligatorio del uso del mismo en el día domingo en las

tandas de pruebas, clasificación, serie y final. Los números de los neumáticos serán asentados en un registro por el

comisario técnico actuante.

En las Fechas impares: Por Ej.: 1ra, 3ra, 5ta, 7ma, todos los karts pondran neumáticos nuevos.

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha par con neumáticos nuevos, o sea 2da 4ta o 6ta  fecha,

penalizaran 5 decimas de segundo en el tiempo de clasificación, y deberán poner nuevamente neumáticos nuevos

en la siguiente fecha, para así poder estar en iguales condiciones que el resto de los participantes. en el caso que se

presenten a dicha competencia con neumáticos usados, la penalidad será la misma debido a la imposibilidad de

medir el desgaste de los neumáticos.

18.Adquisición de Datos:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y  el tiempo de vuelta.-

- Warp-Up - Previo a las Competencias:

Se permitirá girar 3 minutos en el circuito previamente a cada competencia  para poder garantizar la partida y buena tenida de los karts, apuntando a la sana competencia y evitar bajas en la grilla de partida.

- Revisación Técnica:

Todos los karts serán revisados previamente a la competencia de los siguientes

ítems:

- doble cable de freno, en los frenos con varilla, deberán tener el cable de acero adicional

- cinta adhesiva alrededor del tornillo de la masa porta-volante.

- revisión de los sistemas de frenos, acelerador, pedales y cables en buen estado

- fijaciones de pontones para-golpes  y  trompa.

Estas normas son para la seguridad de los pilotos, en caso de alguna irregularidad en alguno de estos ítems no

será motivo de exclusión pero no será habilitado para salir al circuito.-

Jueves,  10 de Abril de 2014.-

EDUARDO MOYANO MARINI                          		   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                        	         	         Presidente  FEMAD