CAMPEONATO

MENDOCINO

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  SUPER  4 T

# CATEGORÍA  SUPER   4T

Importante:  Lo que no este expresamente autorizado en el presente reglamento,  esta prohibido.

Es obligatorio el uso de elementos homologados CNK, y poseer la ficha de homologación de chasis, motor, neumáticos,  en los casos que así lo establezca el presente reglamento. Todos los elementos deben respetar las  fichas de homologación

- Licencias:

Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2014, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia.

- Edades:

Para pilotos de mínimo 18 (DIECIOCHO) años cumplidos a la fecha de la primer carrera en la que vayan a participar y sin tope máximo de edad.- Se admitirá  pilotos sin experiencia previa, desde los 14 años a los 17 años, que puedan participar en esta categoría Promocional.-

- Seguridad del Piloto:

Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos,

Homologado CNK-CDA-ACA,  buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas

con protección de tobillo, cuellera y chaleco.-

- Números Distintivos:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros,

redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de acuerdo a lo siguiente:

Fondo Negro con números Blancos.-

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se

pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

- Peso Mínimo:

Piloto y kart,180 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner dicho elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza oficial.-

Lastres: Se establece que los pilotos que arriben en los 3 primeros puestos en la final, deberán

colocar en su kart un lastre para la próxima competencia, de acuerdo a la siguiente escala:

1º Puesto – Lastre para la próxima carrera ,  3 Kilos.-

2º Puesto – Lastre para la próxima carrera ,  2 Kilos.-

3º Puesto – Lastre para la próxima carrera ,  1 Kilos.-

Máximo lastre a cargar: 10 Kilos. (No se descargará kilos de lastre por ningún motivo).-

6.Motor:

Tiene que ser homologado deberá ser de 150 CC 4 tiempos marca Kayak o Sumo Origen

Chino. Se podrán sellar 2 motores por carrera, antes de la clasificación. Motores que no estén

verificados y  precintados por la técnica serán excluidos automáticamente. Todos los motores

estarán al finalizar las competencias en Parque Cerrado, a fin de verificar los precintos, la rotura de

de los mismos dará lugar a la exclusión de la competencia. La verificación técnica se realizará al

terminar las competencias, a los tres primeros ubicados, y a un cuarto designado por Técnica.-

En todos los motores se podrán usar elementos piezas de otros, con las mismas dimensiones y

medidas de las originales.

7. Cilindrada:

Deberá ser máximo 150 cc, y de  4 tiempos,con su respectiva tolerancia.

8. Cigüeñal:

Deberá responder al modelo original en todas sus formas, medidas  y especificaciones.

Peso mínimo 1420 Gramos.-

9. Biela:

Deberá ser Original o responder al modelo original en todas sus especificaciones y similar

en forma y distancia entre centros de 103,5 mm. Diámetro del perno 15 mm.

Permitida biela CG 125 con 103,5 mm. de entre centros.-

10.Cárter:

Original del motor. Original en su interior y exterior.-.

11.Caja de cambios:

Original del motor, relación original, a saber :

1º   36 – 13

2º   32 – 17

3º   28 – 20

4º   26 – 23

5º   24 – 25

12 Árbol de levas:

UNICO provisto por FEMAD el cual estará registrado para cada piloto. Los mismos podrán poseer más de uno, en caso de venta del motor o karting el piloto propietario deberá comunicarlo inmediatamente al comisario técnico de FEMAD para su nuevo registro, caso contrario será pasible de la sanción correspondiente. Se permite agrandar agujeros de los tornillos de fijación del engranaje de leva original para puesta a punto de la misma. Con la entrega de la leva se proveerán los datos técnicos correspondientes.

ALZADA DE LEVA ADMISION : 8,00MM  SIN LUZ MEDIDA SOBRE EL PLATILLO.

ESCAPE:      7.30MM

13. Resortes de válvulas :Originales del motor.-

diámetro exterior  18,80  mm. +/- 0,1 mm.         diámetro interior  12,40  mm. +/- 0,1 mm.

espesor                3,80  mm. +/- 0,1 mm.            espesor              2,50  mm. +/´-0,1mm.

7  ¼  vueltas                                                       9 3/4 vueltas

14. Válvulas:

Originales o sustituto de repuesto (permitidas válvulas MPI (fabricadas por la empresa 3B) deberán mantener medidas que a continuación se detallan:

ADMISION diámetro 31,45mm +/- 0,20mm VASTAGO 5,50mm largo total 91,30mm +/- 0,2mm

ESCAPE diámetro 25,92mm +/- 0,20mm VASTAGO 5,50mm  largo total   90,50mm +/- 0,20mm

15.Cilindro:

Original del motor diámetro 61mm (se permite rectificar hasta 1,5mm diámetro máximo 62,5mm) carrera 49,3mm +/- 0,20mm altura máxima 68mm +/- 0,20mm

16.Tapa de cilindro: ORIGINAL del motor sin ningún tipo de modificación.

Altura entre planos 82 mm. +/- 0,2 mm.

Medidas de Conductos:

Admisión: Diámetro 30 mm. máximo.-     Escape  :  Diámetro 29 mm. máximo.-

Las medidas interiores de los conductos tanto de Admision como de escape deben ser originales,

no se permite agrandar, pulir o cualquier otro tipo de mecanizado ni arenar o granallar.

Diámetro de casquillos

Admisión: Diámetro 26    mm. máximo.-

Escape  :  Diámetro 21,5 mm. máximo.-

En ambos casos manteniendo el asiento de válvulas a 45º.-

Balancines: Originales o sustituto de repuesto, manteniendo ángulos, radio y demás medidas

originales.- Permitido nitrurado o tratamiento de dureza.

Guía de válvulas: Originales o sustituto de repuesto, en material, forma y dimensiones.

17.Encendido:

Original o sustituto de repuesto, del motor con todos sus elementos funcionando.-

En todo momento Batería obligatoria.-

Arranque Original y obligatorio,  en funcionamiento. Prohibido cualquier tipo de llave para corte de

carga. Ssitema de carga de batería en funcionamiento ( podrá ser controlado en cualquier

momento de la actividad oficial )

18.Bujía:

Libre origen tiene que tener su arandela. Esta prohibido su torneado

19.Pistón:

Original o sustituto de repuesto, en todas sus especificaciones y dimensiones.

Diámetro 61 mm. Altura del perno a la cabeza 16 mm. Falda 52,50 mm.

20.Aros:

Deberá responder al modelo  original en todas sus especificaciones.

1º ranura:  1 mm.        2º ranura:  1 mm.          3º ranura:   2 mm.

Permitido: Sustitutos de repuesto, manteniendo material, forma y medidas ídem a los  originales.-

21.Carburador:

Un solo carburador original del motor PZ 27 de hasta 27mm. Estándar interior y exterior,  a

cortina cilíndrica aguja y chicler libre, sin bomba de pique.-Labio exterior porta filtro libre, insulador

origen comercial interior libre. Cebador en funcionamiento.-

Nota: entre el carburador y tapa de cilindro no podrán colocarse elementos postizos , solamente insulador de origen comercial, boquilla y filtro libre.-

Bomba de Nafta:

Eléctrica o mecánica.-

22.Escape:

OBLIGATORIO. Silenciador libre marca y modelo.-

23.Transmisión y Embrague:

Piñón, corona y cadena libre origen y relación. El embrague deberá ser original , sin modificación (

5 discos )

24.Chasis:

Homologados CNK., vigente a la fecha. PERMITIDO: Chasis de Fabricación Nacional, de

fabricante reconocido y previamente verificado por la Comisión Técnica.-

Eje trasero hasta 50 mm. no se permite del material titanio y deberá se  de material magnético.

PERMITIDO el cambio de chasis y/o bastidor durante el transcurso del campeonato.-

25. Trocha trasera: máxima 1.400 mm.

26. Trompa;

Pontones laterales, panel frontal y paragolpe trasero : OBLIGATORIOS.

Homologados  CNK., vigentes a la fecha.

27. Lubricante de motor:

provisto por el equipo, debiendo ser incorporado al combustible en

presencia de la técnica en envase sellado de origen.

28. Combustible:

Se permite bomba de nafta, mecánica o eléctrica, cañería de nafta con sus

correspondientes abrazaderas.-

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para vehículos terrestres.

Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener  bidones de seguridad, deberán poseer

al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

29. Relación de compresión:

El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón

P.M.S., hasta el borde superior rosca de bujía  y será de 18,20 cc. Sin tolerancia. “se medirá una

sola vez, motor que no de la medida, quedara excluido”. Medido con bureta calibrada y con aceite

YPF,   ATF- DEXRON II, cuya viscosidad es SAE 10 w.-

30. Cubiertas:   Serán de la marca “ BLACK “ – Compuesto “ ROJO “

Se usara 1 juego para clasificación, Pre-final y  Final, TRES FECHAS COMO MINIMO.,

registrando el número de  cada una para ser controladas por  la técnica. Las gomas de  lluvia

serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran

por gomas usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de

gomas usadas por el participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego

nuevo, debiendo penalizar con una carga de  10  Kg.   independientes, de los que ya tiene

acumulados.-

31. Adquisición de Datos:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

32. Pruebas Especiales: Se podrán realizar hasta 2 carreras especiales durante el Campeonato

2014, ( Tipo larga duración, de invitados, puntaje especial, etc.)

Jueves,  10 de Abril de 2014.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD