Reglamento Técnico

Año 2014

TURISMO

CARRETERA

CUYANO

REGLAMENTO CATEGORÍA TURISMO CARRETERA CUYANO

## PARA AÑO 2014

VIGENCIA: Este Reglamento tendrá vigencia desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año  2014.

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido, deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión peso y material ídem al original y queda prohibido modificarlo.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la próxima competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados, en la competencia anterior.-

El presente Reglamento Técnico se considera ABIERTO, debido a  las modificaciones dispuestas, y que serán evaluadas por la comisión técnica,  a fin de efectuar de ser necesario, las correcciones reglamentarias pertinentes.-

DISPOSICIONES GENERALES:

1.1 La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente  restrictiva, es decir que sólo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado.

Las dudas originadas en el presente Reglamento deberán ser consultadas por escrito al Técnico de la categoría, que será la única autoridad de interpretación y aplicación del presente Reglamento.

1.2 Ningún elemento podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el  fabricante  del  vehículo en caso de ser un elemento original, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado.

1.3 Se prohíbe el uso de titanio y fibra de carbono.

ARTICULO 1 AUTOMÓVILES ADMITIDOS: Todos aquellos fabricados en la Argentina mínimo 1000 unidades hasta el año 1993, de los tipos denominados Cupe o sedan con techo fijo de chapa de acero y que de origen hayan sido impulsado por un motor delantero de mas de 3000 centímetros cúbicos y hasta 3800 centímetros cúbicos comprendidos dentro de los siguientes modelos:

CHEVROLET 400 Y CHEVY 2 Y 4 PUERTAS  ( con motor 230 - 194 )

FORD FALCON Y FAIRLANE ( con motor SP 221-221-188 ) y Motor V8.-

DODGE 2 Y 4 PUERTAS (únicamente motor 6 cilindros)

TORINO 2 Y 4 PUERTAS (modelos 300 – 380 y 7 bancadas)

TORINO 2 Y 4 PUERTAS ( con motor Ford  o  motor Chevrolet )

DODGE  2 Y 4 PUERTAS (motor original), o Motores Ford, o Chevrolet.-

FORD FAIRLANE: Con motor 8 cilindros, homologado con el reglamento de la Categoría Mono marca Fairlane,  se adjunta ficha técnica, con las modificaciones permitidas.-

Este modelo se encuentra autorizado con motorización Ford Falcon, y todas sus reformas homologadas en lo referente a chasis.

Se permite la caja ZF 2,42 – 283 y  relaciones libres de diferencial.

ARTÍCULO 2 - CARROCERÍA Y CASCO:

ES OBLIGATORIO:

2.1 Retirar paragolpes delanteros y traseros con sus respectivos soportes.

2.2 Reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capot de motor, rejilla de ingreso de aire al radiador, y faros delanteros por una pieza  que cubra lo antes descripto. (Ver

Artículo 2.2.1

La nueva pieza (trompa) deberá  cumplir las siguientes condiciones:

    - Deberá ser homologada por FEMAD, deberá cubrir el vano motor y será de una sola pieza sin contener en su forma ningún perfil o labio adicional, que genere carga aerodinámica, Se permite canalización de aire, para mejorar la refrigeración, por el lado interior de la trompa. Cualquier  modificación que se desee realizar sobre este elemento debe ser autorizada por FEMAD, por escrito.

Se admite usar trompa del modelo usado en TC 4000 y las actuales en uso.

La nueva pieza (trompa) deberá  cumplir las siguientes condiciones:

IMPORTANTE:  Se deja expresa constancia, se permite usar las trompas de nuevo

modelo,Tal cuál las provee el fabricante, es decir sin ningún tipo de elemento fijo

o postizo, que genere carga aerodinámica, NO PERMITIDA.-

Se permite para la marca Torino la utilización de piso plano solo en el largo de la

trompa. Se permite que este piso sobresalga de la trompa hasta 250 mm.

    - Deberán cubrir la parte delantera del vehículo de la misma forma que las piezas originales, es decir cubrir los mismos elementos que las piezas originales que reemplazan.

    - Estarán fijadas al bastidor o partes remanentes de la carrocería, con libre sujeción.-

    - La apertura del sector removible será contra viento.

    - Ninguna pieza o parte de esta podrá superar un plano horizontal  de la parte

Inferior del parabrisas, salvo la toma dinámica para el carburador. Se permite para Chevrolet la burbuja que permite que no toque en ningún lugar el motor.-

    - Se permiten realizar aberturas para el radiador, carburador, tomas de aire, gancho de auxilio, etc...

    - Se deberá reemplazar la tapa de baúl por otra de material libre, manteniendo forma y posición original, debiendo mantener la apertura desde el exterior.

2.3            Quitar material de insonorización.

2.4            Reemplazar parabrisas por uno triple o laminado, sujetar la luneta con dos varillas

verticales que divida este en tres partes. Se permiten fijaciones adicionales para

el parabrisas; respetando éstas lo dicho en el Art. 1.2.

2.5              Colocar un seguro en las puertas delanteras del tipo flexible, con hebilla de

cinturón de seguridad, que estando abrochado permita una abertura de 15 cm.,

sujeto en ambos extremos con un bulón pasante con tuerca de 6 mm. como

mínimo.

2.6              Espejos: serán tres: uno en el interior del vehículo, el 2º exterior sobre la puerta

delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha. En todos los

casos superar los 100 mm. cuadrados de espejo.

2.7             Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte

trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán   ser  rebatibles y colocados

sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la

zona donde originalmente se encuentra la torreta de suspensión; o sea este gancho

estará  sobre la parte superior de la trompa; quedando el agujero de enganche en el

exterior de la misma; de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones

de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si lo

mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro

mínimo será de 10 mm y si la sección es rectangular o cuadrada la sección mínina

será de 80 mm cuadrados.

2 .8 SE PERMITE:

2.8.1 Retirar o modificar sin agregar material la canaleta de goteo.

2.8.2 Reemplazar las puertas traseras por paneles que copien la forma original, que deberán

estar soldados a la carrocería, en caso de mantener las puertas originales deberán estar

soldadas o abulonadas a la jaula anti-vuelco.

2.8.3  Retirar alfombras, tapizados, tableros y todos los accesorios interiores.

2.8.4  Retirar los faros traseros, boca de llenado de combustible, baguetas embellecedoras y

todos los accesorios exteriores.

Tapar libremente los orificios que quedaran al sacar dichos elementos.

2.8.5  Cortar el piso y colocar una tapa de chapa metálica sobre la caja de velocidades para

facilitar la extracción de la misma. Dicha tapa deberá cubrir en su totalidad el orificio

sobre el piso, siendo el material de chapa de acero.

2.8.6  Reemplazar vidrios laterales por policarbonato o acrílico transparente e incoloro, con

un espesor mínimo de 4 mm. pudiéndose remachar al marco exterior de la puerta, se

deberá reemplazar la luneta por policarbonato transparente e incoloro.

2.8.7  Colocar un tablero instrumental de libre diseño.

2.8.8  Bisagras, cerraduras y manijas de puertas libres; no pudiendo éstas ser alivianadas

salvo las bisagras. No está permitido el uso de cerraduras tipo pasador.

2.8.9 Se permite el alivianado o eliminado de los refuerzos interiores de las puertas, en el

caso de las delanteras deberán tener un tapizado rígido e ignífugo.

PERMITIDO: Cortar las puertas, a solo efecto de colocar las protecciones laterales.-

2.8.10 Alivianar internamente puertas, habitáculo y baúl, debiendo mantener las formas

originales.

2.8.11 Modificar el túnel de la caja, y cardan en toda su extensión, con el mismo material y

espesor al original.

2.8.12 Los pasa ruedas traseros podrán modificarse en forma y tamaño, se permite un cubre-

rueda en guardabarros trasero, el cual no deberá sobrepasar la medida máxima de la

trocha en más de 25 milímetros ( por lado ), y que no cubra en su totalidad a la rueda,

se permite realizar un túnel a fin de descargar el aire hacia atrás, no pudiéndose

modificar el piso del baúl en su altura, como así tampoco la inclinación del mismo con

respecto a la original.

2.8.13 Se deberá colocar una chapa en la zona del respaldo del asiento trasero cubriendo

totalmente todos los orificios entre el habitáculo y el baúl, debiendo quedar estancos

un compartimento con respecto del otro.

2.8.14 Se autoriza reforzar libremente exteriormente e interiormente el casco del vehículo no

alterando su forma original. ( la posición del chasis, falso chasis ó bastidor con

respecto a la carrocería deberá ser la original en todas sus medidas y posiciones )

    - Se autoriza la reforma del casco en su parte trasera para el anclaje de tensores,

barras o reactores de la suspensión trasera.

    - Se autoriza realizar las modificaciones necesarias en el falso chasis trasero al solo

efecto de que la suspensión en su recorrido no toquen en el mismo.

    - Para los vehículos de marca Ford se autoriza eliminar los refuerzos que unen el

torpedo y las torretas de suspensión delanteras.

    - Se permite eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio.

    - Se autoriza a modificar el travesaño delantero al solo efecto de colocar un

balanceador armónico.

    - Se autoriza unir los extremos delanteros del chasis a fin de reforzar los mismos.

    - Se permite reemplazar parte superior y frontal de torpedo debiendo respetar las

medidas originales.

    - Las ruedas delanteras podrán sobresalir de la línea de la carrocería (respetando las

medidas de la trocha correspondiente a cada marca).

    - Se autoriza a la marca Chevrolet eliminar el taco de goma y el soporte de la

carrocería con el bastidor delantero.

    - Se permite cortar frente vano-motor y colocar una chapa ignífuga, manteniendo la

parte superior, donde apoya la trompa original.-

    - Se permite cortar falso chasis en la parte inferior y colocar un refuerzo de hierro para

reforzar el mismo, manteniendo la forma original.-

    - Las reparaciones que se realicen en los pisos de los vehículos se deberán realizar

con chapa del mismo espesor que el original.  No se permite el piso plano

MOTOR

ARTÍCULO 3 - BLOCK DE MOTOR:

Deberá ser el original de la marca declarada, manteniendo la inclinación transversal y longitudinal como la ubicación, posición y puntos de apoyo sobre el falso chasis o bastidor.

Sé prohíben los fabricados para competición por las respectivas fabricas o comisiones de carreras.

3.1 SE PERMITE:

3.1.1 Trabajar libremente  los  conductos como así también los tapones de agua y aceite,

reparar roscas, (conservando sus centros), frezar para pasajes de válvulas (cachas),

cojinetes originales o sustituto de repuesto.-

3.1.2 Cepillado del plano superior e inferiores, manteniendo el paralelismo con respecto al

original.

3.1.3 En la marca Chevrolet se permite la utilización del block que equipa a la pick-up de

fabricación nacional (SEVEL). En la marca Torino se podrá desplazar el motor hacia

atrás hasta 400 milímetros (sin alterar la posición original del parabrisas, ni el largo

total del auto).

En la marca Dodge se podrá desplazar el motor hacia atrás hasta 200 milímetros (sin

alterar la posición original del parabrisas, ni el largo total del auto).

3.1.4 El alojamiento de los botadores deberá conservar el diámetro original.

3.1.5 Rectificar y / o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación,

hasta una cilindrada máxima de 3857.Queda exceptuada la marca DODGE cuya

cilindrada máxima es de 4.034 cm3.-

A continuación se detalla la cilindrada máxima, para cada marca:

| CILINDRADA MAXIMA |
| --- |
| FORD | 3857 cm3 |
| CHEVROLET | 3857 cm3 |
| DODGE | 4034 cm3 |
| TORINO | 3999 cm3 |

3.1.6   Tapas de bancada libre diseño y material, debiendo conservar su diámetro original.

3.1.7  Se autoriza el frezado de los cilindros al solo efecto de permitir el paso de las válvulas.

3.1.8   El motor Tornado con su tapa original, modelo del año 67 al 73, y 7 bancadas, podrá

utilizar  válvulas de admisión 4,5 milímetros más grandes que la original, permitiéndose

modificar  el asiento en la tapa de cilindros. No se puede pulir los conductos. La alzada

máxima de la válvula, ( medida sobre la misma sin luz ) será de 13,70 milímetros. Los

balancines deberán ser  los originales o sustituto de repuesto como así también la torre

que podrá ser suplementada con una planchuela o junta si fuese necesario. El resto del

motor debe ajustarse al reglamento. Se permite rectificar  y / o encamisar los cilindros

tanto en : diámetro, desplazamiento e inclinación libre,  para lograr la cilindrada

máxima de 3857 cm3.

ARTICULO 4 - CIGUEÑAL:

Nacional y original de cada motor

4.1 Se autoriza:

4.1.2 El ranurado de muñones y perforado de los conductos de lubricación.

4.1.3 Dar dureza, balancear sin agregar material.

4.1.4 Rellenar muñones,  tolerancia máxima en la carrera de +/- 0,2 milímetros

4.1.5 Balanceo para Ford y Chevrolet, convencional, mediante agujereado con broca en los

lugares para tal fin. Prohibido cigüeñales con muñones huecos.-

4.1.6 Se autoriza la modificación de las extremos delantero y trasero del cigüeñal al solo

efecto de adaptar el volante motor y balanceador armónico.

4.1.7 Para la marca DODGE y TORINO, se permite el contrapeso libre y

desplazar el volteo para llegar a los 3857 cm3 de cilindrada.-

4.1.8 Obligatorio tornillo en la punta del cigüeñal.

4.1.9 Prohibido quitar rugosidad.

4.1.10 Bulonería y mecanizado libre.

ARTICULO 5 - TAPA DE CILINDRO :

  - La TAPA DE CILINDROS DE ALUMINIO, será OBLIGATORIA  para los

motores Ford y  Chevrolet, las cuales serán provistas por un solo fabricante y  deben

tener grabadas las siglas  J.M.S. , manteniendo su forma original como viene de

fábrica, conservando su rugosidad y diseño.

SE PERMITE: Encuadrar los orificios de entrada de conductos de Admision y Escape

De aquellas Tapas que vengan de fabrica mas chicas o deformes con respecto al plano         descripto en este reglamento. La medida de dicha cota de trabajo no podrá superar los

5 mm. De profundidad.-

PROHIBIDO ARENAR, se puede maquinar el asiento de válvulas manteniendo los

ángulos de 30 o 45 grados,  respetando las medidas interiores del casquillo que son :

CASQUILLOS:

Escape:      31,95  mm. (+/- 0,5 mm.)

Admisión:  36,30  mm. (+/- 0,5 mm.)

SE PERMITE: Retocar como máximo 2 cámaras de combustión, para equiparar la cubicación (relación de compresión). El lugar de trabajo de la misma será enfrente a la ubicación de la bujía de encendido en forma recta, no sesgada (en caso de tener dudas, consultar con la Comisión Técnica ) . La bujía debe quedar al ras de la cámara de combustión o retirada de la misma no introducida en ella. Diametro de la misma 14mm.

Se permite sacar  rebaba en la base del casquillo de válvulas,por medio de fresa conica,para empalme con el aluminio del conducto aproximadamente 2mm( sin exederse hacia adentro del mismo)

Planos Tapas de Aluminio

IMPORTANTE

Se ha detectado que el  fabricante de estas tapas  no ha podido  mantener  rigurosamente el standard de calidad de las mismas  en cuanto a las medidas  de entrada  de conductos ,al ser  consultado  respondió  que por  la complejidad  de fabricación de las mismas resulta  imposible  obtener siquiera  2 identicas  consientes de  esta situación (pasa  con las originales de fabrica) la comisión técnica de Femad  decide  seguir  verificando  las  mismas con  las medidas del plano.-

IMPORTANTE

En caso de sufrir alguna rotura de motor que afecte el cielo de la Tapa de Cilindros de Aluminio ( previa revisión de la Comisión Técnica ) se permitirá reparar solamente la cámara dañada, respetando la forma originaria de la tapa de cilindros.

En caso de la utilización de la Tapa de Fundición, para las marcas Torino y Dodge

5.2     Se autoriza: Los siguientes puntos:

5.2.1  Cepillado de su plano de apoyo con el block, debiendo conservar el paralelismo con el

plano original.

5.2.2  Tapones de agua libres.

5.2.3  Guía de válvula libre, debiendo respetar sus ejes originales.

5.2.4  Encasquillar los asientos de válvula, manteniendo la posición concéntrica a guía de la

válvula, material libre.

5.2.6   Mecanizar el alojamiento de los apoyos de los resortes de válvulas

5.2.7   Para la marca TORINO se autoriza el uso de la tapa de cilindros del motor 7 bancadas

en el motor de 4 bancadas y viceversa.-

5.2.8   Se permite colocar entre roscas en el alojamiento de las bujías, debiendo mantener sus

ejes originales, medida mínima 14 mm.-

5.2.9   Se autoriza rectificar el plano de apoyo de la junta de tapa de válvulas.

5.2.10 Se autoriza cambiar bulones por espárragos, como así también cambiar espárragos por

otros de mayor diámetro debiendo respetar los ejes originales.

5.2.11 Se autoriza a modificar la toma de salida de agua de la tapa de cilindros hacia el radiador

5.2.12 Se permite modificar el conexionado del bulbo de temperatura de agua.

5.2.13 Se permite colocar guía para centrar múltiple de admisión

5.2.14 SE PROHIBE: modificar y variar entre centro e inclinación de las válvulas y  bujías,

como  así también el aporte de cualquier tipo de material de relleno en las cámaras.

Se Autoriza, trabajar cámaras solamente para la marca DODGE y Torino

5.2.15 Para la marca Torino y Dodge los conductos de admisión y escape serán libres, se

permite rellenar y mecanizar las cámaras de combustión para obtener la relación de

compresión deseada. Solamente se podrá aportar material a (2) conductos.

Prohibido entubado de conductos

ARTICULO 6 - VÁLVULAS:

Diseño y material libres, prohibido el titanio.

6.1 Diámetros máximos por marca:

| MOTOR | ADMISION | ESCAPE |
| --- | --- | --- |
| CHEVROLET | 43,70mm | 38,50mm |
| DODGE | 43,70mm | 38,50mm |
| FORD | 43,70mm | 38,50mm |
| TORINO | 52,00mm | 45,00mm |

6.2 Los ángulos de los asientos de válvula serán los siguientes:

CHEVROLET – DODGE – TORINO.………….45 grados.

FORD……………………………………………..30 O 45 grados.

ARTICULO 7 - RESORTES DE VÁLVULAS:

7.1 Libres.

ARTICULO 8 - TRABAS Y PLATILLOS DE VALVULA:

8.1 Libres.

ARTICULO 9 - BALANCINES Y VARILLAS DE VALVULAS:

9.1 Varillas de válvulas libres.

9.2 Se autoriza el rellenado, rectificado y tratamiento de dureza de balancines.

9.3 Reguladores libres.

9.4 Para la marca CHEVROLET y TORINO se podrán reemplazar los espárragos por

prisioneros roscados.

9.5 Para la marca TORINO se permite suplementar caballete.

9.6 Para la marca CHEVROLET se permite el rellenado de los balancines en el apoyo de la

varilla y de la válvula.

Se autoriza reforzar los balancines.

Para la marca CHEVROLET se permite utilizar balancinera de FORD de acero o similar, r             Relación libre,  siempre y cuando mantenga la apertura máxima de 9,96 milímetros

(medida sobre la válvula sin luz ).

Se autoriza la colocación de un suplemento debajo de las torretas de balancines de libre

material y diseño. Para la marca FORD se permite balancines de acero  o similar, relación

libre.-

9.8 Para las marcas CHEVROLET y TORINO se permite modificar el diámetro o su forma de

la zona de pivote central del balancín, al solo efecto de evitar bloqueos por la alzada.

9.9 Para la marca TORINO se permite, balancín y media caña del motor Ford 4,9 i . En

ningún caso los balancines podrán superar, las alzadas máximas de válvulas permitida

para cada marca en el presente reglamento.-

9.10 Para la marca DODGE se permite el trabajado de la tapa de cilindros, para colocar la

reforma del nuevo tren de balancines. Se permite balancines de acero, relación libre.-

PERMITIDO: Para la Marca DODGE, colocar rulemán en la punta del balancín para evitar

roturas , debido a su alzada.-

9.11 Para todas las marcas se autoriza, el refuerzo de los caballetes del eje de balancines,

libre.

Suplemento de caballete, libre. Espaciadores de Balancines, libre.

Se autoriza el embujado, debiendo mantener los centros originales.

Se permiten balancines de gran serie o similares. Multiplicación libre.

Se permite remplazar resortes de ejes de balancines, por espaciadores de libre material y diseño.

- SE PROHIBE: el uso de balancines a rodillo, para la marca FORD Y CHEVROLET.-

ARTICULO 10 - MÚLTIPLE DE ADMISIÓN:

De gran serie y original de la marca, deberá tener bien legible el numero de fabricación                    (fabricado mínimo 1000 unidades idénticas y vendidas al público mediante la red de concesionarios de la marca correspondiente ).

Se permite suprimir calefacción y tomas de vacío.

Se permite pulir su interior sin modificar su forma original exterior.

Se permite eliminar el tabique divisor de las dos bocas, al solo efecto de facilitar el pulido

interior.

Respecto de la plaqueta de separación entre el múltiple y el carburador,de la marca Chevrolet ésta debe ser la original o sustituto de repuesto preferentemente baquelita puede ser de otro material pero debe respetar medidas.                                             .

Para la marca CHEVROLET, la altura máxima de dicha plaqueta o separador deberá ser de 14,50 mm, con juntas.No deberá tener ninguna orientación de la mezcla en su interior en forma fija o postiza.

Para las marcas DODGE, Y FORD, se permite un separador de libre material y diseño, la

altura máxima deberá ser de 150 mm con juntas .

Para la marca TORINO se permite un separador de libre material y diseño y la altura máxima deberá ser de 150 mm con juntas al solo efecto de elevar el carburador. También se permite intercambiar los múltiples entre sus modelos.-

Para la marca TORINO con motor Chevrolet, se permite un separador de 30 mm de altura máxima.

ARTICULO 11 -  ESCAPE:

Libre.-Se permite sensor de gases ( pirómetro )

11.1 Silenciador en Boxes y Patio de Boxes: Salvo cuando los autos van a salir a la pista a cumplimentar cualquiera de las Pruebas Oficiales que comprenden el evento, en caso de encender el motor de un auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de silenciador.

El no cumplimiento de esta disposición será sancionado por los Comisarios Deportivos con una multa de $ 500, la cuál será duplicada por cada reincidencia producida en el Campeonato.( art. 26 del R.D.A

ARTICULO 12 - PISTONES:

Libres. Deberán respetar la altura saliente que deberá ser 0 (cero). Negatividad del mismo, Libre. Pernos de Pistón, Libres.-

ARTICULO 13 - AROS:

Cantidad original, espesor y material libre.

ARTICULO 14 -BIELA:

#### Se permite bielas de gran serie, respetando los entre centros originales. Se permite, bielas ERCOLI, respetando formas y medidas y diseño original de cada marca.

#### Se permite utilizar biela de la marca Peugeot modelo 504.

14.-1 SE PERMITE: Balancear quitando material solamente en las partes indicadas en el dibujo

adjunto.-

Largo de biela original del motor Ford 188           137,40 mm.  (+/- 0,30 mm)

Largo de biela original del motor Ford 221          130,40 mm.  (+/- 0,30 mm)

Largo de biela original del motor Chevrolet         144,70 mm.  (+/- 0,30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 4B         185,02 mm.  (+/- 0,30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 7B         185,02 mm.  (+/- 0,30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 7B/2      184.80mm    (+/- 0.30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 4B         177.70mm    (+/- 0.30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 4B         179.20mm    (+/- 0.30 mm)

Largo de biela original del motor Torino 4B/2      190 mm.       (+/- 0.30 mm)

Largo de biela original del motor Dodge              185mm         (+/- 0.30 mm)

14-2   Para los motores Ford se permite la biela 188 y R18- M 2000

14-3   Juego axial libre.

14-4   Se permite enbujar biela, para perno flotante.-

14-5   Perforar para lubricación del perno de pistón.

14-6   Reemplazar bulones por otros de libre material y medidas.

14-7   Cojinetes libres originales o sustituto de repuesto.

14-8   Tratamiento de dureza libre.

### Para la marca DODGE se permite el uso de la biela del motor TORINO

  - Para todas las marcas, se permiten bielas de competición ERCOLI  O  SAENZ,  respetando

Los entre centros originales, con una tolerancia de +/- 3 décimas. Prohibidas bielas de Titanio.

14-11 Para el motor TORINO, se permite la biela de competición ERCOLI  O   SAENZ, con el pie

de Chevrolet, respetando los entre centros  originales.  Prohibidas bielas de Titanio.-

ARTICULO 15 - COJINETES: Cojinetes original  o  sustituto de repuesto. Se permite ranurar para mejorar la lubricación.-

ARTICULO 16 - BOTADORES:

Botadores Libres. Tapas laterales libres. Prohibido botadores a rodillo.-

ARTICULO 17 - ARBOL DE LEVAS:

Material, tratamiento de dureza y cruce libre. Medidas máximas de los apoyos y ubicación de la leva original. Para el motor Ford se permite giro invertido.-

ALZADA MAXIMA;

CHEVROLET            Hasta   9,96 mm

DODGE                    Hasta 13.80 mm

FORD                       Hasta 11.21 mm

TORINO                   Hasta  13,80 mm

Ford V8                    Hasta  12.50 mm

La metodología de medición de la alzada será la que se detalla a continuación:

1 - Se procederá a  hacer girar el cigüeñal hasta que las válvulas del "cilindro a controlar" se hallen totalmente cerradas.

2 - Se eliminará la luz existente, mediante la utilización de la sonda correspondiente como se muestra en el gráfico; la cual permanecerá en esta posición durante la medición.

3- Se colocará el reloj comparador como se observa en el gráfico; y luego se hará girar el motor hasta registrar el valor de alzada máxima en el mismo

ARTICULO 18 - DISTRIBUCIÓN:

Libre.-

ARTICULO 19 - RETENES:

Libres.

ARTICULO 20 - JUNTAS:

Libres, excepto las del multiple de admisión y escape, que tendrán como máximo 3mm de espesor.

ARTICULO 21 - COMPRESIÓN:

Para las marcas FORD Y CHEVROLET, será de  hasta   9,0 – 1

Para las marcas TORINO Y DODGE,      será de hasta  10,0 – 1.

La verificación se efectuará de la siguiente forma:

21.1 La medición de la compresión se efectuará con una máquina electrónica marca KATECH

WHISTLER con la cual la Comisión Técnica medirá un solo cilindro, sin tolerancia

Como termina la clasificación o carrera.-

ARTICULO 22 - TAPAS:

De distribución, laterales y de válvulas libres.

ARTICULO 23 - PATAS DE MOTOR Y CAJA:

Material y forma libre, debiendo mantener cantidad y ubicación original.

Libre posición en su altura.

## SISTEMA ELÉCTRICO

ARTICULO 24 - BATERÍA:

Cantidad original. Deberá estar colocada detrás de las butacas.

Deberá estar sujeta por un marco de hierro con dos tensores de ocho (8) milímetros como mínimo, a los que se le colocara por debajo dos (2) arandelas de 30 mm. como mínimo.

Se cubrirá con una tapa hermética y antichispa.

ARTICULO 25 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

De libre diseño.

ARTICULO 26 - LUZ DE STOP:

Luz de stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento. ,diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 20w mínimo.

Deben ser en ambos casos solo funcionar a través del pedal de freno.-

ARTICULO 27 - LUZ DE LLUVIA:

Luz de lluvia: Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso, dicha luz se usará exclusivamente en caso de lluvia, niebla, o falta de luz natural. En entrenamientos, clasificación y competencia. Será accionada por el piloto independientemente  de la luz de stop. Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 25 W.

ARTICULO 28 – MOTOR DE ARRANQUE

Ubicación y posición original, en funcionamiento.

Marca libre, preparación interior libre. TORINO posición libre

ARTICULO 29 - INSTRUMENTAL

Libre elección. Permitido reloj cuentavueltas de motor (RPM), temperatura agua, temperatura  de aceite, temperatura gases de escape (pirómetro), presión de aceite, presión de combustible.

NOTA= Cualquier otro instrumento a usar, consultar con comisión técnica de FEMAD

ARTICULO 30 - GENERADOR DE CORRIENTE:

Libres, podrá eliminarse.

ARTICULO 31 - DISTRIBUIDOR:

Original o sustituto de repuesto. Preparación interior libre, manteniendo la cantidad de un (1) platino y un (1) condensador. Para el DODGE se permite doble platino en distribuidor nacional.-

Para la marca Dodge permitido cambio de posición.

ARTICULO 32 - ENCENDIDO:

Bobina libre (cantidad una), cables de bujía libres.

Orden de Encendido :  Original     1 - 5 - 3 – 6 – 2 – 4 – Sentido Horario.

Para motor Torino sentido de giro anti horario

PERMITIDO: Encendido electrónico, original o sustituto de repuesto, de cada marca, o adaptados de serie nacionales..Se permite distribuidor con doble platino.-

Por decisión de la categoría se incorporara para el año 2014 un limitador electrónico de revoluciones el cual variara dependiendo de cada marca a continuación se detallan las mismas:

Chevrolet        6300 rpm

Ford                5800 rpm

Dodge             5800 rpm

Torino              5800 rpm

Ford Fairlane   5500 rpm

IMPORTANTE: cada piloto adquiere uno y lo dejara en poder de la comisión técnica para su sorteo. Al finalizar la competencia los mismos deberán ser devueltos. Reglamento abierto hasta la segunda fecha.

ARTICULO 33 - BUJÍAS:

Libres, manteniendo  cantidad y  posición original prohibido su torneado.

ARTICULO 34 - LIMPIA PARABRISAS Y LAVA PARABRISAS:

Es obligatorio el uso del mismo, y se verificara su perfecto funcionamiento.-

34.1 Cantidad de escobillas libre, con la condición de que limpie las zonas de visibilidad del

piloto.

34.2 El  sistema de lava  parabrisas es obligatorio, siendo libre su sistema.

# SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ARTICULO 35 - TANQUE DE COMBUSTIBLE:

Deberá ser uno solo,  de libre diseño con una sola boca de llenado en la parte superior, deberá tener lugar y orificio para precinto, ubicado en el interior del baúl con dos respiraderos, sujeto con dos sunchos longitudinales y uno transversal. Entre el tanque y la cola del vehículo deberá haber una distancia mínima de 400 mm. El tubo chupador deberá estar en la parte superior. Prohibido el uso de medidores eléctricos.

ARTICULO 36 - CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE:

Metálica o  con malla metálica  bien  sujeta  y  protegida.

36.1 Es obligatorio el uso de conexiones roscadas de alta presión.

ARTICULO 37 - FILTRO DE NAFTA:

Metálico, cantidad libre.

Ubicación en el baúl o vano motor.

ARTICULO 38 - BOMBA DE NAFTA:

Libres, eléctrica o mecánica.

Ubicación en el baúl, habitáculo o vano motor.

ARTICULO 39 -  CARBURADOR:

Holley o bajo licencia Holley 40/40 máximo. Únicamente para motores TORINO se autoriza también el uso del carburador Weber 48/48- 40/40. Para la marca DODGE se permite Weber o Holley  40/40.Exterior original, interior libre

Los diámetros máximos de difusores con tolerancia incluida son los siguientes:

| DIÁMETRO MÁXIMO DE DIFUSORES |
| --- |
| FORD | Hasta 32.2 mm |
| CHEVROLET | Hasta 31.2 mm |
| TORINO | Hasta 37.0 mm |
| DODGE | Hasta 34.2 mm |

Para todas las  marcas  se permite tornear los carburadores con difusor de menor diámetro para llegar al diámetro máximo autorizado, (ver gráfico)

SE PERMITE:

- Modificar plaqueta o cuerpo de alimentación para poder calibrar aire,

Nafta y emulsión, en forma exterior.

- Recortar la base apoyo de filtro de aire para poder calibrar exteriormente.

- Modificar el venteo de la cuba, pudiendo presurizar la misma. Acelerador libre, suprimir toma de vacío y sistema de cebador completo. Intercambiar plaquetas de serie entre si ( HOLLEY No de competición).

- Anular válvula de potencia libremente, o suprimir.

- Fijar los centradores al cuerpo del carburador con algún producto anaeróbico manteniendo sus posiciones originales.

SE PROHÍBE:

- Cualquier tipo de sobre alimentación. Toda la mezcla aire - combustible deberá ingresar al motor únicamente por  los difusores. Se prohíbe toda modificación de la temperatura del aire, combustible o de la mezcla aire - combustible, por algún medio que no sea el aire.

- Se prohíbe cualquier agujero por debajo de los centradores.-

TOMA DE AIRE: Libre diseño, limitada por su altura máxima de 400 mm, tomados desde la base del múltiple de admisión

ARTICULO 40 - COMBUSTIBLE:

Es OBLIGATORIO el uso de Combustible  de expendio Comercial  provisto por las entidades organizadoras, si el R.P.P. de la competencia estableciera la provisión del mismo en el autódromo.  No  se permite el uso de aditivos al combustible. La verificación técnica se podrá realizar en cualquier momento en Parque Cerrado, y el combustible extraído del vehículo deberá  encontrarse en un 100% de sus parámetros de acuerdo a la nafta patrón.-

A la carga de combustible, cada equipo se presentará con un bidón metálico, con cierre                 hermético a rosca, y una capacidad máxima de 50 lts. El mismo se deberá transportar hasta el

box, en forma segura, para evitar el derramamiento y el contacto con cualquier fuente de calor

# SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

ARTICULO 41 - BOMBA DE AGUA:

Original, preparación interior libre, conservando su cuerpo y posición original.

41.1 Circuito de refrigeración libre.

41.2 Se podrá retirar la paleta de ventilador.

ARTICULO 42 - TERMOSTATO:

Libre, se puede eliminar.

ARTICULO 43 - MANGUERAS:

Libre de máxima seguridad.

ARTICULO 44 - RADIADOR DE AGUA:

Cantidad, anclaje y diseño libre.

44.1 Ubicación  en el vano motor, delante del motor.

ARTICULO 45 - RADIADOR DE ACEITE:

Libre en cantidad, diseño y anclaje, conexiones roscadas de alta presión.

45.1 Ubicación en el vano motor.

ARTICULO 46 - POLEAS Y CORREAS:

Libres.

# SISTEMA DE LUBRICACIÓN

ARTICULO 47 - BOMBA DE ACEITE Y RECUPERADOR:

Será de libre elección.

Bomba de aceite libre, ubicación libre.

47.1 Todos los respiraderos del motor deberán colocarse en un recipiente recuperador con venteo

en la parte superior, capacidad mínima de 2 litros.

47.2 Se autoriza el sistema de cárter seco, el recipiente de aceite deberá estar ubicado en el

habitáculo detrás de las butacas, siendo fijado al casco del vehículo o a la jaula de seguridad

deberá tener un venteo al recuperador de aceite. Su tapa será hermética. La capacidad

máxima del recipiente será  de 20 litros aproximadamente.-

ARTICULO 48 - CARTER:

Libre.

48.1 Se autoriza la utilización de cubre cárter, no pudiendo cumplir funciones estructurales o aerodinámicas.

ARTICULO 49 - FILTRO DE ACEITE:

Libre, ubicación en el vano motor.

# TRANSMISIÓN

ARTICULO 50 - VOLANTE DE MOTOR:

Libre diseño, debiendo mantener su diámetro original, con corona de arranque.

50.1 Material acero.

ARTICULO 51 - PROTECCIÓN CUBRE VOLANTE:

Se deberá colocar una protección de chapa de 3 mm de espesor y  150 mm de ancho, que cubra aproximadamente los 180 grados superiores sujeta a este o a la parte exterior de la carrocería.

ARTICULO 52 - EMBRAGUE:

Libre, comando libre.

ARTICULO 53 - CAJA DE VELOCIDADES:+

Se permite el uso de la caja  ZF, ó SAGINAU

Se autoriza para todas las marcas, caja de velocidad ZF relaciones 2.42 y 2.83, dichas relaciones serán, de cuatro velocidades hacia delante y una velocidad hacia atràs.-

53.1 La adaptación de la caja al cubre volante del motor será si fuese necesario por medio de una

placa metálica de un espesor máximo de 60mm..

53.2 Se permiten las modificaciones necesarias en el piso del habitáculo, como así también un

nuevo anclaje en la parte posterior de la misma.

53.3 El varillaje de los comandos de la caja de velocidades es libre.

53.4 Se autoriza a usar engranajes con dientes helicoidales o rectos. Se puede usar clanes

o frenos de sincronizada.

ARTICULO 54 - SELECTORA DE CAMBIO:

Libre diseño, no secuencial.

ARTICULO 55 - CARDAN:

Libre.

Es obligatorio colocar una protección en forma aproximadamente concéntrica, para que en caso de que este se corte, lo contenga.

ARTICULO 56 - DIFERENCIAL:

Se permiten las marcas DANA, EATON y TRANSAX.-

56.1 Prohibido el uso de cualquier tipo de sistema autoblocante.

56.2 Es obligatorio el uso de palier flotante.

56.3 Se autoriza a reforzar el diferencial y las mangas libremente, debiendo mantener rígida la cañonera.

Relaciones permitidas para todas las marcas:

2.86  -  3.07 -  3.30 -  3.54 -  3.70 -  3.90 -  4.09 -  4.27 -  4.55

56.5 Se prohíbe el uso de cualquier  sistema de deslizamiento controlado.

56.6 Para el Fairlane con motor V8, se autoriza el autoblocante.-

ARTICULO 57 - MASA DELANTERA Y PUNTA DE EJE:

Masa delantera y trasera libre.

57.1 Es obligatorio el uso de un espaciador entre las dos pistas o cubetas interiores de los cojinetes o rodillos, de longitud calibrada, con el juego necesario, con el objeto que las tuercas  de fijación queden precargadas permanentemente, y no se aflojen.

Dichas tuercas deberán contar con un seguro o contra tuerca.

57.2 Punta de eje: original (o sustituto de repuesto) en todas sus medidas, forma, dimensiones y entre centros. Para adaptar la masa libre, se puede colocar una camisa sobre la punta de eje original, que permita alojar contener y precargar a los rulemanes de la nueva masa, las medidas de dichos rulemanes son libres y la fijación de dicha camisa a la punta de eje deberá ser soldada en sus dos extremos, ó, debidamente sujeta por la tuerca original con chaveta de seguridad . Se autoriza a reforzar la punta de eje, con el adosado de una planchuela soldada.-

Prohibido el envainado excéntrico.-

ARTICULO 58 - RODADOS:

Diámetro de las llantas, 15 pulgadas y un ancho máximo de 8 pulgadas. Desplazamiento libre

58 –1 Llanta material: acero estampada, aleación o aluminio, prohibido labio anti -deriva.-

  - Prohibido el uso de válvula auto-reguladora de presión de aire.

58-3   Los neumáticos serán  marca   PRONEC   de fabricación nacional , DE MEDIDAS  15 X 10 .         Las mismas podrán ser nuevas o usadas.

IMPORTANTE :

A partir del presente comunicado solo se sellarán cubiertas provistas por la

FEDERACION  MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, la que brindará a cada

competidor el  comprobante respectivo que acredite el origen de las cubiertas.-

IMPORTANTE:  El reglamento de utilización será el siguiente, a saber:

1 – EL TOTAL GENERAL ANUAL DE CUBIERTAS QUE PODRAN SELLARSE SERA DE 22.-

2 - A partir de la primera competencia, se podrán sellar cubiertas NUEVAS  O USADAS, de

acuerdo a las necesidades de cada piloto.-,

3 – Si en una competencia el piloto no comprase ni sellase cubiertas, o no se presentase a

competir, el número total de cubiertas que se pueden sellar NO variara.-

4–  Se llevará un registro de las cubiertas selladas por Federación, en donde se acumularán

todos los números de cubiertas correspondientes a cada piloto. NINGUN piloto podrá

utilizar en clasificación y/o carrera una cubierta que no figure en dicho registro.

5 -  Ningún piloto será autorizado a sellar cubiertas, una vez llegado al límite Reglamentario

de  22 Cubiertas Autorizadas, para todo el año.-

Las cubiertas selladas para un piloto,  no podrán ser utilizadas por otro.-

NEUMÁTICOS DE LLUVIA: Es OBLIGATORIO, que cada Auto presente, sus neumáticos ARMADOS DE LLUVIA, los mismos deberán ser ancorizados de competición, libre origen.-

Permitidas las gomas intermedias, construidas sobre cubiertas de competición slick de Marca PRONEC.-

# FRENOS

ARTICULO 59 - FRENOS:

Es obligatorio el sistema de disco en las cuatro ruedas, uno por rueda.

59.1 Doble circuito de freno.

59.2 Se autoriza el uso de válvulas de regulación de freno.

59.3 Se autoriza la colocación de tomas de aire para los frenos delanteros, no pudiendo cumplir funciones aerodinámicas.

59.4 Se pueden  modificar o quitar las chapas que cubren los discos.

59.5 Se autoriza refrigerar los frenos traseros sin modificar la carrocería, como así tampoco cumplir funciones aerodinámicas.

ARTICULO 60 - CÁLIPER:

Delanteros originales o sustituto de repuesto, se permite intercambiar por los cálipers de los otros modelos de automóviles especificados en el presente reglamento. Se autoriza el uso de un separador entre pinzas.

Traseros deben haber equipado o que equipe a un automóvil de fabricación nacional, permitido el uso de un separador entre pinzas.

60.1 Máximo tres pistones por cáliper.

60.2 Se permite separador de libre espesor

60.3 Anclaje original del vehículo en el que se coloca, (es decir:  en el caso que el preparador decida intercambiar los cálipers, deberá colocarlos en la misma posición  en que se encuentran los que va a reemplazar. Ejemplo: Un FORD, que va a usar el cáliper del TORINO, deberá colocarlo por detrás de la masa.

60.4Para permitir el anclaje del nuevo cáliper se permite colocar platina, soldar o abulonar libremente.

60.5Se permite colocar aislante térmico dentro de los pistones.

60.6No se permite rectificar ni encamisar los cilindros con ningún tipo de material, el deterioro de a pieza conlleva al reemplazo de la misma.

60.7  Los sellos hidráulicos son de libre material, respetando: forma, medida, dimensión y posición original en el pistón

ARTICULO 61 - PASTILLAS:

Libres.

61.1 Se permite aislamiento térmico entre las pastillas y el cáliper.

ARTICULO 62 - DISCOS:

Libres. No se permite ningún tipo de disco flotante, diámetro máximo 300mm. y espesor máximo 30 mm.

62.1 Se permite rectificar y ranurar para descarga de polvo.

62.2 Anclaje libre. (No flotante )

62.3 Se permite el agujereado del mismo.

SE PERMITE para las marcas Torino, Dodge, Ford modelo Fairlane, con sus motores originales, colocar discos de frenos delanteros de hasta 310 mm. de diámetro máximo.-

ARTICULO 63 - CAÑERÍA DE  FRENO Y FLEXIBLES:

Caño metálico, acero o de teflón mallado.-

63.1  No se permite que la cañería de frenos pase por el túnel del cardan

ARTICULO 64 - BOMBA DE FRENO:

Libre.

64.1 Libre ubicación.

64.2 Es obligatorio el uso de un sistema de doble circuito o doble bomba.

ARTICULO 65 - PEDALERA:

La pedalera es de libre diseño.

# DIRECCIÓN

ARTICULO 66 - CAJA DE DIRECCIÓN:

66.1 Multiplicación libre

66.2 Ubicación y posición original.

66.3 Se podrá reforzar libremente su anclaje original.

66.4  Para la marca DODGE se permite intercambiar la caja de dirección por la de las otras marcas homologadas en el presente reglamento , pero en su posición original.  ( anclaje de fijación  libre ).

66.5  Para las marcas Dodge y Torino se permite dirección asistida.-

66.6 Para la marca Dodge se permite sustituir la caja de dirección original por caja de cremallera cambiando su posición original.

SE PERMITE:  Colocar caja de dirección a cremallera de la marca ( PEUGEOT ) adaptándola convenientemente, para todos los vehículos homologados.-

ARTICULO 67 - COLUMNA DE DIRECCIÓN Y SOPORTE:

Deberá poseer un sistema tipo fusible con dos crucetas en distintos ángulos, o un sistema telescópico por hundimiento (tipo chevy).

Es OBLIGATORIO, el volante extraíble.-

67.1 PROHÍBIDO EL USO DE MANCHONES.

67.2 Soporte libre.

ARTICULO 68 - EXTREMOS Y  BARRAS:

Son de libre diseño.

Para la marca Dodge se permite rotular en el brazo Ackerman

ARTICULO 69 – REGLAJES DE ALINEACIÓN:

Libres.

69.1 Brazo pitman y auxiliar de dirección original o sustituto de repuesto, se permite reforzar.

69.2 Se autoriza realizar las tareas necesarias al solo efecto de que ningún elemento toque con

las llantas.

69.3 Se autoriza girar el ojo para que no se estrangule el extremo.

69.4 Se autoriza suplementar los brazos Ackerman.

# SUSPENSIÓN

ARTICULO 70 - SUSPENSIÓN DELANTERA:

Es OBLIGATORIO mantener todos los elementos originales del vehículo, excepto los expresamente permitidos.

70.1   Se autoriza cambiar el material de los bujes  y rotulas originales por otras de libre material,

debiendo respetar siempre los ejes, no debiendo superar los mismos en altura a los

elementos originales.

70.2 - En caso de modificar el material de los bujes o que se coloque un  uniball   o rodamiento

se permite adaptar el sitio de anclaje de las parrillas al solo efecto de poder alojar los

mismos.   Prohibido alterar los centros  originales.

70.3 Barra de torsión, forma y material libre. Ubicación y anclaje original. Cantidad original (1)

-   Corrector de comba libre diseño sin modificación de anclaje.

-   Se permite reforzar las parillas originales, adosando planchuelas de acero.-

70.4 Para la marca Ford y Torino se permiten los tensores de parrilla inferior libre, el anclaje sobre

el chasis es libre, como así también en la parrilla de suspensión. Se podrá rotular en ambos

extremos.

70.5 Espirales libres, anclaje original. Se autoriza adaptar un sistema de rosca sobre los planos de

apoyo a fin de variar la altura del vehículo. La posición del espiral deberá ser la original. Para

la marca FORD se entiende como anclaje original del espiral al balancín que se encuentra

apoyado y sujeto a la parilla superior del mismo.

Se Permite colocar apoyo, para poder usar espiral chico, manteniendo posición y centro

original.

70.6 En las suspensiones delanteras del tipo de paralelogramo deformable, sus parrillas y los

elementos de anclaje de dichas parrillas, deberán ser los originales del modelo y marca

declarado del automóvil.

Las citadas parrillas deberán trabajar como tales en la suspensión, es decir, deberán cumplir         con su función cinemática y estructural.

A estas parrillas originales y a sus anclajes se les podrá reforzar libremente, pero solo

mediante el adosado de planchuelas de acero, debiéndose poder verificarse luego del

refuerzo el origen de la misma.

70.7 Barra anti rolido

Se podra colocar solamente una ( 1 ) barra anti rolido de libre diseño, posición  y material,

Libre ubicación.Se permite el sistema de cuchillas

.

Para la marca FORD modelo FAIRLANE.

Se permite modificar parte de los cajones delanteros (izquierdo y derecho) de chasis,  donde van alojados los tensores de parrillas de suspensión a efectos de dejar espacio para instalar barra estabilizadora por delante de ellos, estos cajones no pueden ser modificados en su inclinación de grados que el vehículo trae originalmente, solo se permite acortarlos lo necesario para que la barra anti rolido funcione correctamente por delante de ellos ya acortados

70.7  Se podrá colocar solamente una (1) barra antirolido de libre diseño, posición y material, libre

ubicación. Se permite el sistema de cuchillas

.

70.8  Se autoriza la colocación de correctores de avance. comba.

70.9  Para el FORD, DODGE, TORINO Y EL CHEVROLET400 se permite alargar las parrillas

inferiores y superiores en 25mm., o reemplazarlas por las del FORD FAIRLANE

70.10Para el FORD se autoriza reemplazar los anclajes originales (barquito, tasita, torreta), en la

medida que no sobresalga de la línea del capot.

70.11 Torretas de suspensión se autoriza reforzar y alargar, para la marca Torino se autoriza

acortar las torretas y reforzar las mismas.

70.12 Para la marca Torino se autoriza reemplazar el cristo por una rotula de libre  diseño.

70.13 Se prohíbe: la regulación desde el habitáculo de los valores de barra estabilizadora, como

así también se prohíbe el alivianado de las parrillas y las parrillas que no sean de gran serie.

70.14 Se permite reemplazar los reguladores excéntricos originales de las parrillas de suspensión

por otro sistema que cumpla la misma función (ver 70.8)

70.15 Para la marca DODGE se permite colocar espiral adelante, a solo efecto de reemplazar la

barra de torsión. La ubicación del amortiguador debe ser la original, al igual que la posición

del mismo.

ARTICULO 71 - PRECARGA:

Se autoriza el uso de precarga mecánica delantera y trasera.

ARTICULO 72 - SUSPENSIÓN TRASERA:

Original del tipo de eje rígido.  Distancia entre ejes original con una tolerancia en más o en menos de 30 milímetros.

72.1  Para las marcas CHEVROLET, DODGE Y FORD: deberán mantenerse los elásticos

prendidos de los anclajes originales. Solamente el anclaje delantero de los elásticos se

puede embutir en el chasis 50 milímetros.

72.2. Se permite utilizar suplemento entre el elástico y el diferencial de material fijo y tomados

con las abrazaderas que sujetan el elástico.

Prohibido usar bieletas rotuladas.-

72.3  Bujes de elásticos de libre material y forma.

72.4  La hoja madre que porta los bujes deberá tener el largo original con una tolerancia en más o

en menos de 20 milímetros en su largo total. (dicha medición se efectuará de centro del buje

delantero al centro del buje trasero, ésta operativa se realiza con el elástico sacado del

vehículo ).  La medida original, de la hoja madre de la coupé CHEVY es de 1448 milímetros

(presentamos ésta medida solamente por lo que es permisiva y extensiva a las otras

marcas). En consecuencia, la medida máxima de la hoja madre para todas las marcas, será

con tolerancia incluida, de 1468 milímetros.

72.5  Tensores y barras libres. Libre anclaje

72.6  Para la marca TORINO el espiral es libre, su anclaje original, se permite colocar regulador            de altura  (a rosca ).

72.7  Para las marca  CHEVROLET modelo 400 el uso de los elásticos de la coupé CHEVY, con            sus respectivas medidas y el anclaje trasero libre.-.

72.8  La cantidad y la forma de las demás hojas (no la madre ) de elástico es libre.

72.9  Se permite colocar barra anti rolido de libre diseño y posición (1) una. Se permite el uso de            cuchillas

ARTICULO 73 - AMORTIGUADORES:

Amortiguadores de fabricación nacional. Sistema bi tubo de pistón único solidario al vástago. Se prohíbe la presurización de cualquier tipo y diseño como así también todo tipo de sistema de regulación.

La válvula de base ubicada en la parte inferior del cilindro debe estar fijada a la camisa inferior.

Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores a los mismos.

Fluido hidráulico de amortiguador libre.

Para la marca FORD: en los amortiguadores delanteros se puede variar la posición inferior original en 25mm, solamente en forma transversal (con respecto a la línea de marcha del vehículo y a la posición original del amortiguador), hacia adentro o hacia fuera. El tipo de Anclaje es libre, se permite rotular. Anclaje superior libre.

Para el resto de las marcas la posición del amortiguador deberá ser la original.

Para los amortiguadores traseros la posición y el anclaje es libre.

Los componentes internos del amortiguador y su principio de funcionamiento deberán ser concordantes con el diagrama siguiente:

ARTICULO 74 - ALTURA:

Altura mínima se efectuará una medición con los cuatro neumáticos desinflados (sin sus válvulas con los pilotos en el interior del habitáculo y el vehículo en orden de marcha ( como terminó la competencia ), en ese momento no deberá tocar ningún elemento en el piso.

Se deja constancia que en caso de rozar o  tocar la trompa el piso, la comisión técnica podrá evaluar

si se trato de desgaste en carrera de los orificios donde se aloja, torcedura de algún soporte producto

de algún golpe o fue estrategia del preparador.

ARTICULO 75 - TROCHA DELANTERA Y TRASERA:

Trocha delantera y trasera: Hasta 1880 mm. Máxima

Trocha: Se medirá en la parte superior  e inferior del perfil J de la llanta, promediándose ambas medidas. Se permite colocar platinas para regular medida de trocha.-

ARTICULO 76 - DISTANCIA ENTRE EJES:

| MARCA Y MODELO | MEDIDA ORIGINAL |
| --- | --- |
| CHEVY Coupe y Sedan | 2849mm . Máxima |
| CHEVROLET 400 | 2824mm . Máxima |
| FORD FALCON | 2810mm . Máxima |
| FORD FAIRLANE | 2980mm . Máxima |
| DODGE Coupe y Sedan | 2849mm . Máxima |
| TORINO Coupe | 2753mm . Máxima |

# SEGURIDAD

ARTICULO 77 - CORTE DE CORRIENTE:

Es obligatorio la instalación de 2 cortes de corriente generales, del tipo anti chispa, ubicados uno en el interior del habitáculo al alcance del piloto y acompañante, el segundo será  colocado en el exterior lado inferior derecho del torpedo junto al parante identificado por un rayo rojo sobre un fondo azul de forma triangular de 10cm de lado.

ARTICULO 78 - CORTE DE NAFTA:

Prohibido el uso de cualquier corte de combustible dentro del habitáculo.

ARTICULO 79 - MATAFUEGOS:

Estará compuesto por un extintor manual y un sistema de extinción automático de las características que se detallan a continuación.

79.1 Extintor manual: Obligatoriamente deberá estar colocado al lado der la butaca del piloto, al

alcance del  mismo. Capacidad  2 Kg.

79.2 Sistema de extinción automático: Este sistema es obligatorio y  su reglamentación es

la siguiente:

Deberá contar con dos sistemas, uno al vano motor y el otro al habitáculo y un extintor manual.

Fijación: Cada botellón extintor deberá estar montado de tal manera de que sea capaz de resistir una aceleración de 25 Kg, en cualquier dirección de aplicación de un esfuerzo. Los elementos de sujeción deberán ser metálicos.

Funcionamiento - Puesta en marcha: Los dos  sistemas  deberán ponerse en marcha simultáneamente. Se autoriza  todo medio de puesta en marcha, no obstante,  para un sistema de puesta  en marcha que no sea exclusivamente mecánico, debe proveerse una fuente de energía que no provenga de la fuente principal.

El piloto sentado  normalmente ante su volante con su cinturón colocado debe ser capaz de poner en marcha el sistema  manualmente, lo mismo es aplicable a una persona ubicada en el exterior. El dispositivo de puesta en marcha del exterior debe estar ubicado  cerca  del corta circuito o combinado con éste y debe estar indicado con una letra "E" roja en un círculo blanco con borde rojo  de por lo menos 100 mm de diámetro ubicado en la base del parabrisas del lado del acompañante.

La puesta en marcha automática por sondas de temperatura, es recomendado.

Verificaciones: El tipo de producto extintor, el peso total del botellón y la cantidad de producto extintor deberá ser especificados sobre lo(s) botellón(es).

Capacidades mínimas del sistema de extinción:

EXTINTORES MANUAL Y AUTOMATICO

MANUAL	AUTOMATICO = MOTOR + HABITACULO.

2,5 Kg. 	      5 Kg.

El agente extintor será Halón 1211 o 1301 (BCF-BTM), FM 100 (CHF2BR), NAFSI, NAFP o ZERO 2000 exclusivamente.-

Los  equipos de extinción deben resistir al fuego y estar protegidos contra los choques.Las bocas  del sistema deben estar orientadas de tal manera de que no apunten "directamente" al piloto . (riesgo de quemaduras ocasionadas por el frío).

ARTICULO 80 - CINTURONES DE SEGURIDAD:

Se deben usar dos tiras en el hombro y una tira en la cintura; puntos de anclaje en la carrocería: dos para la tira de la cintura, dos o tal vez uno para las tiras del hombro, simétrico respecto del asiento

Estos cinturones deben estar homologados. Asimismo, los cinturones deben estar equipados con sistemas de apertura de hebilla giratoria.

2.1 – INSTALACION :

Debe instalarse un arnés de seguridad en los puntos de anclaje del automóvil de producción en serie.

Hacia abajo, las tiras del hombro deben orientarse hacia la parte trasera y deben instalarse de forma tal que no formen un ángulo de más de 45° respecto de la horizontal desde el borde superior del respaldo, si bien se recomienda que este ángulo no exceda los 10°.

Los ángulos máximos en relación con la línea central del asiento son de 20°, divergentes o convergentes.

Si es posible, debe usarse el punto de anclaje originalmente montado por el fabricante del automóvil.

No deben usarse puntos de anclaje que formen un ángulo mayor respecto de la horizontal.

Para un arnés de 4 puntos, las tiras del hombro deben instalarse cruzadas simétricamente respecto de la línea central del asiento delantero.

Las tiras de la cintura y la entrepierna no deben pasar sobre los costados del asiento sino a través de éste, con el fin de atar y sostener la región pelviana sobre la mayor superficie posible. Las tiras de la cintura deben ajustarse apretadamente en el ángulo que se forma entre la cresta pelviana y el muslo superior. Bajo ningún concepto deben usarse sobre la región abdominal.

Debe evitarse que las tiras estén expuestas a algún daño por frotación contra bordes agudos.

Si es imposible instalar las tiras del hombro y/o de la entrepierna en los puntos de anclaje de producción en serie, deben instalarse nuevos puntos de anclaje en la carrocería o el chasis, lo más cerca posible de la línea central de las ruedas traseras para las tiras del hombro. Las tiras del hombro también pueden fijarse a la barra antivuelco de seguridad o a una barra de refuerzo por medio de un lazo, así como a los puntos más altos de anclaje de los cinturones traseros o, por fin, fijarse o apoyarse sobre un refuerzo transversal soldado a los refuerzos traseros de la barra

antivuelco. En este último caso, el uso de un refuerzo transversal está sujeto a las siguientes condiciones:

El refuerzo transversal será un tubo que mida por lo menos 38 mm. x 2,5 mm. o 40 mm. x 2 mm., hecho de acero al carbono sin costuras estirado en frío, con un límite elástico mínimo de 350 N/mm.2.

La altura de este refuerzo debe ser tal que las tiras del hombro, hacia la parte trasera, estén orientadas hacia abajo formando un ángulo que tenga entre 10° y 45° con respecto a la horizontal desde el borde del respaldo, recomendándose un ángulo de 10°.

Las tiras pueden estar fijadas por medio de lazos o por tornillos, pero en el último caso debe soldarse un tubo (camisa) para cada punto de montaje.  Estas partes extra se ubicarán en el tubo de refuerzo y las tiras se ajustarán usando pernos M12, 8.8 o 7/16 según especificación UNF.

Cada punto de anclaje debe poder soportar una carga de 1470 daN o 720 daN para las tiras de la entrepierna. En el caso de un solo punto de anclaje para dos tiras, la carga considerada será igual a la suma de las cargas requeridas.

Para cada nuevo punto de anclaje creado, debe usarse una placa de acero de refuerzo con una superficie de por lo menos 40 cm.2 y un grosor de por lo menos 3 mm.

2.2 – USO :

Debe usarse un arnés de seguridad en su configuración de homologación sin ninguna modificación o remoción de partes y de conformidad con las  instrucciones del fabricante.

La eficacia y la longevidad de los cinturones de seguridad están directamente relacionadas con la forma en la cual están instalados, se usan y se mantienen. Los cinturones deben reemplazarse después de cada choque grave y toda vez que las correas de tejido se corten, se rasguen o se debilitan debido a la acción de productos químicos o del sol. También deben reemplazarse si las partes de metal o las hebillas se doblan, se deforman o se oxidan. Cualquier arnés que no funcione perfectamente debe ser reemplazado.

Hans  =   Obligatorio su uso año 2014

ARTICULO 81- IDENTIFICACIÓN:

Los números que no figuren en el ranking inicial del año 2012, serán entregados en Fe.M.A.D..-

Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 40cm de alto por 50cm de ancho, o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo. Los números blancos tendrán una altura mínima de 32 cm. con un trazo de 5 cm. de espesor.

La distancia mínima de los números al borde será de 4 cm. Los mismos deberán ser ubicados en los dos laterales sobre los vidrios traseros hasta él parante trasero inclusive y sobre el techo del auto ubicado transversalmente en ángulo de 45 grados al eje longitud del vehículo con la base sobre el lado donde este ubicada la cabina de cronometraje.

El número de la trompa y de la cola deberán estar pintados sobre el lado derecho, de  color blanco, sobre fondo negro, con una altura de 13cm, en el mismo color todos los números del auto.

Nombre y Grupo sanguíneo del piloto: Deberá estar pintado o ploteado sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán  8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

ARTICULO 82 - PESO DEL VEHICULO:

El peso mínimo del automóvil con el piloto a bordo, en cualquier momento de la competencia será:

82.1  FORD, CHEVROLET, DODGE , TORINO Y  FAIRLANE :  1380  Kg.

82.2  No se autoriza agregar líquidos.

82.3  En caso de poseer lastre, debe ser declarado al Comisario Técnico en la revisión

previa, deberá estar abulonado y contar con orificios para su precintado, la ubicación del o

de los mismos será dentro del habitáculo o baúl, no pudiendo ser dificultoso su precintado.

82.4  Al sacar la tapa de cilindros el automóvil cargará 20 kgs. (No perdiendo los tiempos de

clasificación)

ARTICULO 83 - PRECINTOS:

Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la tapa del diferencial, caja de velocidades, un orificio en un bulón de la tapa de cilindros, un orificio en el cuerpo y espárrago de la base del carburador, dos en el cárter y el block de manera de poder precintar en puntos diagonales y un orificio en el múltiple de admisión.

El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, sí esto ocurriese será excluido de la competencia.

ARTICULO 84 - TUERCAS, BULONES, TORNILLOS, ESPARRAGOS Y ARANDELAS:

Toda tuerca, bulón, tornillo, espárrago o arandela es libre salvo que en algún artículo de éste reglamento lo mencione.

85.1 Se autoriza la reparación de roscas, debiendo respetar las medidas de la original.

ARTICULO 85 - BUTACAS:

Las butacas a utilizar deben ser homologadas bajo norma FIA.

Fijaciones de butaca:	Los soportes deben fijarse a la carrocería / chasis por lo menos a través de cuatro puntos de montaje por asiento, utilizando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm. y Los portes 1) Los soportes deben fijarse a la

1) A carrocería / chasis por lo menos a través de cuatro puntos de montaje por asiento, utilizando pernos con un diámetro mínimo de 10 mm.  De acero y contra-chapas, según el gráfico. La superficie mínima de contacto entre el soporte, la carrocería / chasis y la contrachapa es de 40 cm.2 para cada punto de montaje. Si se usan sistemas de desmontaje rápido, deben poder de soportar fuerzas verticales y horizontales de 18000 N, aplicadas de forma no simultánea.

2) El asiento debe estar fijado a los soportes a través de 4 puntos de montaje, 2 en el frente y 2 en la parte trasera del asiento usando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm. y refuerzos integrados en el asiento. Cada punto de montaje debe poder soportar una fuerza de 15000 N aplicada en cualquier dirección.

3) El grosor mínimo de los soportes y contra-chapas es de 3 mm., si se trata de acero, y 5 mm. si se trata de materiales de aleación liviana.

La dimensión longitudinal mínima de cada soporte es de 6 cm.

IMPORTANTE: Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de  200 mm.de la línea del parante de la puerta izquierda.-

# ARTICULO 86 -  JAULA ANTIVUELCO

Deberá respetar el siguiente esquema básico:

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el  requisito mínimo de jaula de seguridad.

Es obligatoria la instalación de una estructura de seguridad, la cual deberá ser homologada ante la CDA del ACA, y construida con tubos de acero sin costura, trefilados, de sección circular, de acero calidad SAE 1020, de 38 mm de diámetro exterior y 2.5 mm de pared (o 40 mm de diámetro y 2 mm de pared).

Esta estructura básica deberá estar totalmente soldada, y anclada a la carrocería en los puntos A, G, K y E como mínimo, mediante placas de repartición de esfuerzos de 100 cm2 de área mínima.

Se entiende que la estructura de seguridad puede integrarse estructuralmente con la carrocería, consecuentemente esta estructura podrá fijarse al bastidor y/o carrocería en cualquier punto además de los especificados.

El arco EDJK deberá estar ubicado por detrás de la butaca del conductor.

Es obligatorio instalar una o más barras en el plano ABCDE, de iguales dimensiones a las antedichas, a efectos de proteger al piloto ante un choque lateral, una de ellas deberá situarse a la altura del borde superior de la sentadera de la butaca, con caída hacia adelante, estas barras no deben dificultar la salida del piloto, Ver grafico N°VIII

86.1 Es obligatorio:

- Instalar barras adicionales en el plano EDJK (al menos una diagonal) a efectos de

rigidizar el arco principal.

- Instalar dos barras DF y JL como mínimo que apuntalen el arco principal.

Estas barras deben ser de sección circular materiales ferrosos y dimensiones libres.

- Ubicar los puntos B y H a la altura del borde inferior del parabrisas con una tolerancia de

100 mm.

- Acolchar las partes de la jaula con las que pueda llegar a golpear el conductor en caso

de accidente. En acolchado deberá ser desmontable e ignífugo.

86.2 Se permite:

- Dentro del habitáculo y baúl colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten la visibilidad hacia delante y no dificulten la salida del piloto y acompañante.

Estas barras podrán atravesar el respaldo del asiento trasero o chapa divisoria del baúl vinculándolas al mismo.

- Agregar barras que unan cualquier punto de una barra del plano ABHG con las torretas de suspensión delanteras a cualquier altura de las mismas.

- En el marco de la libertad que se dispone para realizar la estructura en la zona interior del habitáculo del vehículo los tubos de la misma pueden traspasar sectores de chapas originales de doble pared, a condición de que no sobresalgan exteriormente excepto las barras que atraviesan el túnel, las que deberán permanecer dentro de un plano definido por el nivel del piso.

- Todas estas barras opcionales deben ser de sección circular, materiales ferrosos y dimensiones

libres.

- Cambiar la calidad de acero o dimensiones de los tubos, que deberán permanecer de sección circular. En este caso deberá presentar un certificado firmado por un técnico competente, de que la estructura básica del vehículo (es decir la que corresponde a la Fig. N°VII) resiste, en cualquier condición de distribución de carga, al menos un impacto del vehículo que produzca las siguientes desaceleraciones:

7,5 g verticalmente

5,5 g longitudinalmente

1,5 g transversalmente

Las cargas se considerarán actuantes individualmente y en conjunto.

- Se permite adoptar cartelas de refuerzo para uniones de dos caños esquineros a condición de que sean de chapa de acero N° 18 (mínimo) de 100mm x 100mm de lado, las mismas deberán ser dobles, es decir formando un pañuelo cuyas caras paralelas se encuentren distanciadas a no menos de 25 mm. entre sí y la cara diagonal expuesta presente una superficie circular de 25 mm. de diámetro aproximado.

- Se autoriza la colocación de un tubo que una los Puntos. C H o BI de la estructura de seguridad, ver gráfico N° VII.

86.3 Las estructuras de seguridad deberán cumplir con lo siguiente:

- Se deberá colocar refuerzos laterales en la estructura de seguridad a la altura de la puerta del piloto gráfico N° VIII.

- Se recomienda la colocación de barras de refuerzo perpendiculares al eje longitudinal del vehículo a los efectos de fijar la butaca y limitadas por el túnel central del piso ver gráfico N° IX.

- Se permite colocar material de absorción de energía ignífugo entre los tubos laterales de la estructura de seguridad del lado del piloto ver gráfico N° X. Este material deberá ser colocado mecánicamente, asegurando que la estructura permanece inalterada, sin soldaduras, agujereado o pegado.

Se permite el uso de pontones de seguridad actualmente usado en TC 4000  (ver plano)

Cuadro  de  Dimensiones  Estructura  Lateral

| MARCA | Medidas | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| FORD | Ancho: 1950 mm. | + / - 20 mm. |
| CHEVROLET | Ancho: 1940 mm. | + / - 20 mm. |
| DODGE | Ancho: 1960 mm. | + / - 20 mm. |
| TORINO | Ancho: 1920 mm. | + / - 20 mm. |
| FAIRLANE | Ancho: 1960 mm. | + / - 20 mm. |

ARTICULO 87 – ADQUISICIÓN DE DATOS

Se prohíbe el uso de sistemas de adquisición de datos tanto en pruebas  oficiales como durante el fin de semana de la competencia.

ARTICULO 88 – PROHIBIDO

Queda terminantemente prohibido el uso de titanio en cualquier parte del auto                              excepción de los platillos de válvulas

ARTICULO 89 – OBLIGATORIO

Es obligatorio saber que todo lo que no esté expresado en el presente reglamento, se entiende como

original de fábrica.

ARTICULO 90 -  CAMBIO DE MOTOR

Los participantes deberán utilizar el mismo motor durante el evento, si por algún motivo tuviere que cambiar el motor, será penalizado con la quita de los tiempos de clasificación y de ésta manera largará desde el final de la grilla, salvo decisión contraria de los Comisarios deportivos

FORD FAIRLANE V 8

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1: BLOCK MOTOR

Original del vehículo o sustituto de repuesto, o de F100, Fase 1 y 2.  Estos deberán ser de fabricación nacional únicamente.

Diámetro de los cilindros s/m 0,60 máximo

| CONTROL DE ALTURA Y MEDIDAS |
| --- |
| CARRERA | 83,82 mm. | TOLERANCIA + 0,5 mm. |
| DIÁMETRO | 95,25 mm. | TOLERANCIA + 0,1 mm. |

Se permite rectificar o encamisar los cilindros. Sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación, a

continuación se expresa la cilindrada máxima más 0,60 , que será de  4.807 cm 3.

ARTÍCULO 2 : VOLANTE MOTOR

Original del modelo o sustituto de repuesto, peso mínimo con corona de arranque 10 Kg.

+/- 30 Gm.

Se permite volante de acero . Se permite agujerear solamente para balanceo.-

ARTÍCULO 3 : EMBRAGUE

Mono disco seco, original Opcional diafragma F100 o M Benz, 11-12  y  11-14.

Disco libre, no sinterizado, ni de competición.

Placa original acodada sobre ventana de fundición, opcional a diafragma o M. Benz 11-12 y 11-14.

Opcional conjunto de embrague de Ford Sierra, con disco fijo de embrague sinterizado o con broncina. Se permite embrague multidisco.-

ARTICULO 4: CIGÜEÑAL

Original Fairlane o sustituto de repuesto,  o F100 de fabricación nacional.

Se permite colocar rulemán en la parte trasera para punta de directa. Se permite ranurar.

Peso MÍNIMO 23 + - 0,400 Kg con chaveta y engranaje, respetando formas y medidas estándar,

excepto rectificado última medida. Se permite modificar agujeros de lubricación, para mejorar la

mísma.-

ARTICULO 5: BIELAS

Originales Fairlane o sustituto de repuesto,  o F100 de fabricación nacional, con un peso mínimo

De 650 grs., con bulones y tuercas,  sin cojinetes.

Se PERMITE  el balanceo de las mismas según dibujo adjunto.  Se permite embujar, en el

alojamiento del perno. Juego axial 0,5 mm por lado.-

ARTICULO 6: PISTONES

Original o sustituto de repuesto, manteniendo forma  y diseño.

Altura de cabeza de compresión:

| MEDIDA TOMADA DESDE LA BASE DEL BLOCK ( para pistones cabeza con relieve) |
| --- |
| Mínimo 3 mm | Máximo 5 mm. |

Peso mínimo por pistón 580 grs.

SE PERMITE ranurar para mejorar su lubricación, cantidad de ranuras, LIBRES.-

Se permite ranurar para colocar seguro.-

SE PERMITE el uso de pistones planos no forjados.-

ARTICULO 7 :PERNOS Y SEGUROS

Originales o sustituto de repuesto.

Diámetro Exterior 23, 17 mm., diámetro interior  15,50 mm.

Peso mínimo del perno 130 Gm.

Se permite perno flotante, seguros de teflón o acero.-

ARTICULO 8 :AROS

Espesor y cantidad original.

PROHIBIDO el uso de aros de competición.

1er aro : 1,98 mm. -  2do. aro : 1,98 mm. -  3er. Aro: 4,76 mm.

ARTICULO 9 :ÁRBOL DE LEVAS

Cruce libre. alzada (ver cuadro). Libre material,

manteniendo diámetro de apoyo.-

| MEDIDA SOBRE PLATILLOS SIN LUZ |
| --- |
| ADMISIÓN | Hasta 12.50 mm. |
| ESCAPE | Hasta 12.50 mm. |

ARTICULO 10: BOTADORES

Originales o sustituto de repuesto, sin modificar.

ARTICULO 11: DISTRIBUCIÓN

Engranajes y cadena, original de fabrica o sustituto de repuesto.

Se permite correderas para variar el punto de la leva y hacer maza para sostener el engranaje.

Se permite colocar  tensor de cadena.-

ARTICULO 12: TAPAS DE CILINDROS

Originales del modelo o sustituto de repuesto, respetando diseño en guías de válvulas.

Sé permiten guías de bronce para las válvulas. Encasquillar con fresa cónica o máquina de

tapa.

Se prohíbe: Para la tapa,  pulido y rellenado.

Para los casquillos se permite igualar altura, por medio de fresa, piedra o máquina de corte  múltiple.

Prohibido pulido interior. No deberán sobresalir del cielo de la tapa.

Junta de tapa de cilindros  libre mínimo 1 mm  comprimida.

IMPORTANTE: Si por algún motivo debiera sacar cualquiera de las tapas durante o después de

La clasificación el vehículo afectado perderá los tiempos acumulados durante las pruebas,

debiendo el mismo largar la serie final desde el fondo de la grilla.

ARTICULO 13:  VÁLVULAS

Se PERMITE usar válvulas de competición nacionales, con medida y diseño original.-

| MEDIDAS MÁXIMAS DE DIÁMETRO PARA LAS VÁLVULAS |
| --- |
| ADMISIÓN | Hasta 45,42 mm + 0,2 mm |
| ESCAPE | Hasta 38,68 mm + 0,2 mm. |

Se PERMITE Colocar válvulas con tulipa o planas, para el caso de las planas se permite hacer

las tulipas con el solo fin de llegar a la cubicación exigida.

No se permite trabajar las válvulas en su interior.

ARTICULO 14: RESORTES DE VÁLVULA

Libres, en cantidad y material.-

ARTICULO 15: BALANCINES

Balancines originales o sustituto de repuesto.

Prohibido Balancines especiales.

Flauta y ubicación, originales en marca y modelo o sustituto de repuesto.

Relación máxima de la alzada 1,421.

Se permite reemplazar los resortes separadores de balancines, por buje de libre diseño y

material.

Se permite reemplazar las varillas originales por las de F100 no debiendo estas superar el peso    mínimo ( 53 Gms ).

Prohibido desplazar la balancinera y el balancín.-

Se permite regulador de válvula con tuerca.-

ARTICULO 16:  RELACIÓN DE COMPRESIÓN

Relación de Compresión 9 – 1.- Máxima.-

La verificación se efectuará de la siguiente forma:

La medición de la compresión se efectuará con una máquina electrónica marca KATECH -WHISTLER con la cual la Comisión Técnica medirá un solo cilindro, sin tolerancia como termina la clasificación o carrera.-

ARTICULO 17:  MÚLTIPLE DE ADMISIÓN

Para carburador de dos bocas de gran serie nacional y original de la marca, deberá tener bien    legible el número de fabricación, permitido pulir y mecanizar.

Se permite suprimir calefaccionado y tomas de vacío, se permite plaqueta de baquelita abierta o

cerrada  sin modificar altura de carburador.

La  altura máxima de la plaqueta con juntas es de 14 mm.

Se permite usar múltiple fabricado artesanalmente, manteniendo la altura del múltiple y base del carburador original.-

ARTICULO 18: MULTIPLES Y CAÑOS DE ESCAPE

LIBRES diseño, con salidas laterales o hacia arriba, de ninguna manera podrán sobrepasar las

líneas laterales del auto, al solo efecto que al juntarse con otro vehículo estos no se enganchen.

PROHIBIDAS las salidas perpendiculares al piso con caños cortos.

Silenciador en Boxes y Patio de Boxes: Salvo cuando los autos van a salir a la pista a

Cumplimentar cualquiera de las Pruebas Oficiales que comprenden el evento, en caso de

Encender el motor de un auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de

silenciador.

El no cumplimiento de esta disposición será sancionado por los Comisarios Deportivos con una

Multa de $ 500, la cuál será duplicada por cada reincidencia producida en el Campeonato.

(Art.  26   R.D.A.).-

ARTICULO 19: CARBURADOR

HOLLEY doble boca  40/ 40 ( + 0,2 mm.) preparación interior libre.  Se puede colocar chicle

Exterior como así también prolongador de los centradores de mezcla.  Acelerador libre, suprimir

Toma de vacío y sistema de cebador, toma de aire libre diseño y material, altura máxima

400mm desde la base del carburador.

ARTICULO 20: LUBRICACIÓN

Se permite  radiador de aceite o serpentín opcional sin modificar la bomba de aceite

Bomba de aceite original o sustituto  de repuesto.-

Se permite el uso de bomba de aceite de fundición a engranaje.-

ARTICULO 21: REFRIGERACIÓN

Bomba Original o sustituto de repuesto.

Sujeción y ubicación original.  Se permite modificar la turbina.

Radiador de agua, electro y caños, posición libre.-

ARTICULO 22: POLEAS Y CORREAS

Poleas Originales y Correas Libre marca.-

SE PERMITE : Encendido electrónico adaptando módulo y captor, nacionales de autos de serie no de competicion en el cuerpo del distribuidor original, previa evaluación Comisión Técnica.-

ARTICULO 23: ENCENDIDO

Distribuidor original o sustituto de repuesto, preparación interior libre, manteniendo la cantidad de platino (1) y condensador (1).

Se permite eliminar contrapesos y resortes. Se permite eliminar pulmón de avance.

Bobina y cables libres, bobina cantidad (1 ) una.  Limitador a 5500 rpm.

ARTICULO 25: BATERÍA

Batería: libre ubicación, tendrá que estar instalada con una base metálica  firme, tensores

metálicos con amarra metálica; es obligatorio que se encuentre cubierta en su parte inferior y

superior por una caja construida en fibra o plástico,   firmemente asegurada, a la bandeja

metálica. Dicha caja  plástica deberá poseer una salida al exterior en caño plástico o  P.V.C

para la evacuación de gases y liquido ácido en caso de accidente o vuelco.

ARTICULO 26:  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA

De libre diseño.

ARTICULO 27: CAJA DE VELOCIDADES

Para la caja de 3 velocidades es obligatorio el uso del modelo 3.03.

| Primera | 2,99 a 1 | Directa 19 dientes: Diámetro 68 mm |
| --- | --- | --- |
| Segunda | 1,75 a 1 | Triple 19 dientes: Diámetro 3ra=98 mm; 2da.=76mm.; 1ra.=58 mm |
| Tercera | 1,00 a 1 | Directa 20 dientes: Diámetro 71 mm |
|  |  | Triple 28 dientes: Diámetro 3ra.= 95 mm; 2da.=76 mm.; 1ra.=58 mm |

Es obligatoria la marcha atrás. Comandos opcionales palanca al piso o selectora.

Tolerancia para la medición de los engranajes de la caja +/- 1 décima.

OPCIONAL: Caja de Velocidades  ZF relaciones 2.42 y 2.83, dichas relaciones  serán,  de cuatro velocidades hacia delante y una velocidad hacia atras.-

- La adaptación de la caja al cubre volante del motor será si fuese necesario por medio de una placa metálica de un espesor máximo de 60mm.

- Se permiten las modificaciones necesarias en el piso del habitáculo, como así también  un nuevo anclaje en la parte posterior de la misma.

El varillaje de los comandos de la caja de velocidades es libre.

ARTICULO 28: CARDAN

Original, balanceo libre, es obligatorio colocar una protección en forma concéntrica, para que en caso que este se corte lo contenga. Permitido el uso de cardan de dos tramos

ARTICULO 29:  DIFERENCIAL

- Para Caja de 3 Velocidades:

Dana 44. corona con 43 dientes y piñón con 13 dientes.

Es OBLIGATORIO el uso de palieres flotantes.

Autoblocante original, regulación libre.-

- Para Caja de 4 Velocidades:

Relaciones :        Libres.-

ARTICULO 30 - PESO DEL VEHICULO:

El peso mínimo FORD FAIRLANE CON MOTOR V8 con el piloto a bordo, en cualquier momento de  la  competencia será  de 1380 Kg.

Viernes, 21 de Febrero de 2014.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                                 JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                         Presidente de Fe.M.A.D.