Reglamento Técnico

Año 2014

TURISMO

PROMOCIONAL

Generalidades: Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido, deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión peso y material ídem al original y queda prohibido modificarlo.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la próxima competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados, en la competencia anterior.-

Las modificaciones otorgadas para equiparar rendimientos de las distintas marcas, serán verificadas por Fe.M.A.D., hasta la tercera fecha inclusive, luego de la cual se evaluara si los objetivos han sido alcanzados,  o si hubiera que realizar correcciones reglamentarias.-

VIGENCIA: El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014.-.

Art.1: Monocascos Autorizados: Fiat Serie 128 A, 128 Europa y 128 Súper Europa (éste último

con frente delantero del Europa, o de modelo viejo), 128 Rural, Fiat 147, Fiat Vivace,

Fiat Brío.-Fiat Uno nacional, no se permite el modelo Uno, Way,  y  Sporting.

Art.2: Motores Autorizados: Fiat  Serie 128 A 038, de 1100 c.c. Motor 147 de 1100 c.c.Motor

Fiat Uno de 1400 cc este ultimo también está autorizado para los modelos 128 y 147.

Art.3: Constructor: Todos aquellos fabricados en la República Argentina y vendidos al público a

través de los concesionarios oficiales, como mínimo 1000 unidades de los tipos denominados

coupé sedán, y rural con techo de chapa de acero comprendidos dentro de los modelos

homologados.-

Art.4: Dimensiones y pesos

- Peso Mínimo: 815 Kg para Fiat 128 y 147,  para el Fiat Uno 880 kg. El pesaje se efectuará con piloto incluido su respectivo buzo y casco, en las condiciones en que termine la competencia o prueba.-

- Distancia entre ejes: Para el Fiat 128 :  2.448  mm.  +/- 20 mm.

- Para el Fiat 147 :  2.226  mm.  +/- 20 mm.

- Trocha delantera y trasera: LIBRE

- Ancho Máximo del Vehículo (Carrocería)

- Distancia entre ejes: Para el Fiat Uno trocha delantera y trasera 1620 mm. máximo.

Largo entre ejes 2362mm +/- 20mm.La trocha resultara de promediar la medición entre el borde superior e inferior de la llanta.

En ningún caso las ruedas deberán sobrepasar, el límite físico de la carrocería, para ello se construirá un pasa ruedas, de las dimensiones necesarias, de libre material, respetando el ancho máximo de no mas de 10 cm por lado a partir de la parte plana del guarda-barro del vehículo.-

g. Altura del vehículo:

La medición de la Altura mínima de los vehículos homologados para la Categoría, se efectuará con los cuatro neumáticos desinflados (sin sus válvulas ), y el vehículo en orden de marcha

( como terminó la competencia ), en ese momento no deberá tocar ningún elemento en el piso. Se deja constancia que dicha medición se efectuará en cualquier momento del desarrollo del evento.

Art.5: Monocasco:

- Se permite reforzar su interior y exterior copiando la forma del mismo.

- Numero de puertas: Cuatro (4) (en el caso de Fiat 147 entiendase dos delanteras) se permite eliminar el sistema abre puertas en las traseras derecha e izquierda. Obligatorio en la delantera izquierda y derecha. Se permite eliminar los nervios interiores y los marcos de las puertas traseras. Se permite fijar las puertas traseras con bulones o soldarlas. El tapizado de las puertas debe ser reemplazado por otro material,  (Aluminio o Poli-carbonato). Los vidrios de las 4 puertas y la luneta trasera deben ser reemplazados por poli-carbonato transparente de 2 mm. de espesor como mínimo.

- Capot de Motor y tapa de baúl: Se permite la sustracción de los nervios centrales, no así los circundantes. Se debe eliminar sus fijaciones originales pero deben ser reemplazadas en el caso del capot, por dos  frontales y dos posteriores y en el caso de la tapa del baúl, dos anteriores y dos posteriores. Se permite reemplazar Capot y tapa de baúl, libre material.-

Para el modelo 128, 128 Europa y Super Europa se autoriza a mantener la Tapa del Motor alejada de su posición original hasta una distancia no mayor de 40 mm.

- Parabrisas: Es obligatorio el uso de parabrisas laminado o triple. Prohibido el templado.

- Espejos Retrovisores: Debe poseer uno interior y dos exteriores uno izquierdo y uno derecho con una superficie reflectante mínima de 100 cm2, que aseguren la visibilidad hacia atrás. Material y forma libre. Su ubicación es libre.

Art.6: Dirección: extremos y barras de dirección libres material y posición, prohibido modificar los

brazos Ackerman del porta mazas. El agujero del brazo ackerman, es de libre medida.-

Columna: Se permite cortar, alargar, subir, o bajar, soporte libre.-

Se Permite reubicar la misma, por desplazamiento de la butaca.-

Art.7: Suspensión:

- Delantera: Para todas las marcas se autoriza reemplazar los bujes por otros de libre

material respetando medidas y formas. Los espirales son libres. Se permite colocar guía de

espiral de libre material que no supere las medidas originales. Se permite colocar corrector

de comba y avance en el lugar de la cazoleta, sobre la torreta de libre diseño y material.-

Se desestima altura de torretas de anclaje de los amortiguadores.-

Se podrán eliminar los topes de suspensión. Porta masas originales. Se permite tornear y

roscar  la barra estabilizadora original o sustituto de repuesto, para corregir avance. Se

permite rotular suspensión en los anclajes .

Adaptación nueva motorización:

Con el solo efecto de adaptar el Motor TIPO 1.4 con caja LANCIA, en casco de 128 ,Europa y

Super-Europa, se permite reemplazar, brazos tensores izquierdo y derecho,  por  brazos

tensores originales de Fiat UNO.-

Se permite para el modelo 147 colocar tensores reguladores de avance  hacia delante como los

permitidos para 128,Europa,Super Europa  y Fiat uno.

También esta permitido eliminar la barra estabilizadora en todos los modelos mencionados.

b. Trasera:   Anclajes originales. No se permite rotular. Se permite el cambio del material de los

bujes, manteniendo concentricidad y posición. Elásticos traseros 2 hojas de libre espesor,

posición original. Se permite colocar corrector de comba y rotular el anclaje superior del

amortiguador trasero manteniendo su altura original con +/- 20mm de tolerancia.

- Parrilla de suspensión trasera: Original, o sustituto de repuesto, manteniendo formas y medidas originales.

- Amortiguadores: Originales del auto o sustituto de repuesto en forma y tamaño (ver fichas técnicas), acción a la compresión y expansión libre, se permiten roscar exteriormente la mangueta delantera o colocar la vaina roscada para dar altura y carga al espiral. No se permite amortiguadores regulables no programables ni presurizados. Se permite modificar cárter del amortiguador para colocar tuerca roscada para la apertura y cierre del mismo. pistón y válvulas libres, reten y aceite libres.

Diámetro de tubos de carga delanteros 30 mm. interior máximo.-

Diámetro de tubos de carga traseros 32 mm. interior máximo.-

Para todos los modelos homologados, sin excepción.-

Se puede colocar escuadra de refuerzo en el anclaje inferior del amortiguador, respetando

anclaje original. Permitido colocar topes de suspensión en el vástago del amortiguador.-

Permitido agrandar agujeros y soldar arandelas en anclaje inferior

Se permite corrector de comba y rotular amortiguadores trasero, en la parte  superior-

- Mazas Delanteras y Traseras: Originales o sustituto de repuesto, rodamiento de maza

libre, respetando posición y diámetro.

Porta mazas y rodamientos intercambiables entre marcas y modelos.-

Tornillo de rueda, cantidad original, material libre, se permite colocar espárragos.

Art.8  Frenos: Originales o sustituto de repuesto. Diámetro del pistón delantero: 48,00 mm.,

+/- 0.10 mm. ,  ó   54,00 mm.  +/- 0.10 mm

Diámetro de cilindro trasero:    19,05 mm., +/- 0,10 mm.

Diámetro interior de  las  campanas  de  frenos  traseros: 188 mm.  + 1.5 mm.

Se permite disco ventilado de UNO, DUNA o PALIO máx. 240 mm

Pastillas libre para todas las marcas.

Bomba de freno: será de doble circuito de hasta 22 mm sin alterar pieza alguna del servo.

Es  OBLIGATORIO   bomba  que puede ser del UNO, DUNA o  PALIO.

Es  OPCIONAL  ayuda pedal  o  servo,  cañerías,  deben ser  metálicas o teflón mayado

(flexible opcional en  uniones).-

Calipers  delanteros originales intercambiable entre los modelos (se permite el de UNO,

DUNA O  PALIO) o sustituto de repuesto,   manteniendo formas y medidas, posición original.-

Se permite una canalización para llevar aire a  cada  rueda delantera, su   diámetro no debe

exceder  los  100  mm. debe permanecer dentro de los limites de la carrocería, directamente

hacia adelante.

Freno de mano opcional.

No se permite válvula reguladora, ni manual,  ni de competición.

Es OPCIONAL la  válvula compensadora, con su ubicación original.-

Cintas de freno traseras, pegadas, forma, material y diseño libre.

OPCIONAL: Colocar bujes de bronce en porta-mordaza.-

Art.9: Motor:

  - BLOCK MOTOR:

Deberá ser de la marca declarada, manteniendo los puntos de apoyo sobre el falso chasis o bastidor. Patas de motor forma y material libres, posición original.

Se permite rectificar o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación. Modificar conductos de lubricación, tapones de agua y aceite, cepillar los planos manteniendo paralelismo original. Cojinetes originales o sustituto de repuesto. Se permite el de tres agujeros

El diámetro del cilindro será de 80mm + 1 mm + 0.20mm y la carrera de 55.5 +/-  0.20 mm para la motorización 1100cc y de 80.5mm+1mm + 0.20mm y la carrera de 67.4mm+/-0.20mm para la motorización 1400cc.Se permite rebajar hasta 1.2mm con relación a la base del carter.

Nota: en caso de cambiar motor durante o después de la clasificación, el automóvil  deberá largar al FINAL DE LA GRILLA, en la próxima competencia que se dispute en dicha fecha.-

  - TAPA DE CILINDROS: Para Fiat1100 original o sustituto de repuesto.-Se desestima

rugosidad de la cámara  de combustión.

No se permite el entubado, ni el agregado de material, en todo el largo de los conductos de

admisión y escape.  Se permite anular las salidas de agua para el múltiple de admisión  (no por

soldadura).

Las guías de válvulas pueden ser de fundición o de bronce o entubadas manteniendo las

medidas originales. . Las guías de válvulas deben   mantener la posición  e  inclinación

original.

Diámetro interior=    8    mm  (+/- 0,20 mm)

Diámetro exterior=  14 mm. y/o 15 mm., más sus respectivas súper medidas.-

Largo : 46,50 mm +/- 0,2 mm

Se permite hermanar conductos en un máximo de 10 mm. En forma cónica.-

Luego del hermanado, SI  se permite el pulido y el trabajado interior de la tapa.

Se permite encasquillar,forma del casquillo libre, manteniendo ángulo de asiento de 45 °, los

casquillos no deben sobresalir del cielo de la tapa, y deberán  mantener las medidas interiores:

Casquillos Admisión                     Hasta     30,5  mm.  (+ 0,5mm.)

Casquillos Escape                          Hasta     27,5  mm.  (+ 0,5mm.)

CAMARA DE COMPRESION: Original de fábrica. Sin alterar su forma. Se desestima

rugosidad de la cámara de cámara de combustión.-

En caso de rotura se podrá reparar una cámara.

Se permite maquinar, lado lateral de la cámara, para llevarla hasta la medida de la Figura del

Plano. La medición de la COMPRESIÓN  de 10,5 a 1,para el motor 1100 y de 10 a 1 para el

motor 1400 se efectuará con máquina electrónica  KATECH WHISTLER, en un solo cilindro

sin tolerancia, como termina la clasificación o carrera.

Sobre tapa soporte árbol de levas: se permite utilizar la sobre tapa de los modelos

Homologados,  sin modificar formas ni medidas. Se permite rectificar en forma paralela.-

Largo de la cámara: 	  80,00 mm.  Máximo     (Figura Nro.1)

Guías de válvulas :

Largo = 46.50 mm +/- 0.50mm

Diámetro exterior = 14mm y/o 15mm, mas sus respectivas

Super medidas.

IMPORTANTE :

Los conductos de Admisión y Escape SON LIBRES, manteniendo  las siguientes medidas:

Entrada Conducto de Admisión 27 mm., casquillo 31 mm. ( medidas máximas)

Entrada Conducto de Escape      28 mm., casquillo 28 mm. ( medidas máximas)

TAPA DE CILINDROS MOTORIZACION 1400CC

Original o sustituto de repuesto, se permite pulir los conductos de admisión y escape. Los

diámetros máximos del lado del colector de admisión será de 31mm y de escape de30mm.

Los diámetros máximos de lado colector de admisión será de 31 mm y de escape 30mm.

Largo de la cámara: 	Tapa: 79 mm. + 0,50mm

Se permite el rectificado del plano paralelo a sus formas originales.

Casquillos de válvulas libre forma, asiento a 45º, resortes y guías libres, platillos y

trabas originales. Interior de casquillo de admisión 34,5mm maximo casquillo de escape

28,2 mm máximo.

Se podrá aportar material al solo efecto de la reparación de un solo cilindro.

Todas las piezas y elementos que componen al sistema de admisión y/o aspiración incluida sus

juntas deberán indefectiblemente mantener un sistema de estanqueidad tal que, garanticen que

todos los gases que ingresen al motor pasen por el difusor del carburador únicamente.

Obligatorio el uso de junta entre tapa de cilindros y block.

PISTONES: Originales o sustituto de repuesto,  para todos los modelos.

Se permite rectificar la cabeza en forma plana para darle altura, balanceo manteniendo

uno original . Se permite rectificar cavidad de válvula, posición original. Desplazamiento original.

Se permite ranurar para colocar seguro seeger, o de teflón.  Peso mínimo  del pistón  350 gms.

para la motorización 1100cc.

Para la motorización 1400cc peso de los pistones de alta 280gr y para los de baja 265gr.

El saliente para todos los casos será 0,  negativo o  positivo.

En caso que se elija el balanceo sera en la parte de la falda, dicho trabajo debe realizarse en la

cara interna, PROHIBIDO acortar el largo de la misma.  Prohibido pistones forjados..

Se desestima la profundidad de cavidades de válvulas, realizar las mismas manteniendo

formato  original para lograr relación de compresión deseada.

- Pernos de Pistón: Para motor 1100 cc original de fábrica o sustituto de repuesto. Se permite cortar, para usar seguro de teflón o seeger. Largo libre. Diámetro exterior 22 mm.- Diámetro interior LIBRE.-Para motor 1400cc libre, su fijación es flotante en biela y pistón.

- Aros: Compresión: dos (2). Control de aceite uno (1). Prohibido el aro de teflón. Tipo y medidas originales.

Espesor de los aros: 1º  = 1,50 mm., 2º = 2 mm. y 3º = 3,90 mm. (motor 1100)

Espesor de los aros: 1º = 1.50mm   2º= 2mm  3º= 3mm ( motor1400)

- Cigüeñal:Originales, (motor 1100) Carrera 55,5 mm. (+ 0,20 mm.) (motor 1400) carrera 67.40mm (+0,20mm) se permite balanceando por toque de piedra o mecha. Pesos Mínimos (motor 1100) 9.250 Kg. para el estampado y 11.000 Kg. para el fundido. Ambos casos sin engranaje distribución,  y sin chaveta, (motor 1400) peso minimo 8,750 kg y máximo 9,500 kg.

- Polea de Cigüeñal:  (motor 1100)Original o sustituto de repuesto.

(motor 1400) diámetro libre, material libre elección entre aluminio, fundición de hierro,

acero o chapa estampada.

- Sistema de Lubricación: Bomba de Aceite Original o sustituto de repuesto. El material del engranaje de mando de la bomba  de aceite es libre. Se permite colocar rompe olas en Carter.

Filtro de aceite: Tipo y Ubicación, original.

Respiraderos del  motor libres, deberán dirigirse a un recipiente con venteo en la parte

superior.

Se permite modificar conductos de lubricación para mejorar la misma,se permite ranurar cojinetes de biela y bancada.

Radiador de aceite opcional.

OPCIONAL, cárter del motor TIPO 1.4.-(motor 1100)

- Volante de Motor: Originales de los motores 1100cc y1400cc peso de volante con corona de arranque con 3 espinas de placa de embrague: Peso mínimo  6 kg.  .Maximo 7,200 kg   (sin tornillos).    Se permite balanceo por medio de agujeros.

Dimensiones de las espinas de placa de embrague: Ø 6 mm. máximo .-

- Bielas: Originales,(motor1100) peso mínimo: (0,690) Kg., con cojinete, bulones y tuercas,

(motor 1400) peso mínimo 0,630 kg.con cojinetes, bulones y tuercas.

Se permite embujar el alojamiento del perno de pistón, para colocar perno flotante, manteniendo su medida entre eje.

Se permite: Balancear quitando material solamente de las partes grises (ver dibujo a continuación). Se permite juego axial en el ojo inferior (alojamiento de cojinete) de la biela, máximo 0,5 mm. por lado, manteniendo una original.-

- Sistema de Distribución: Original. Se permite engranaje corrector de punto de leva. Se permite alivianar engranajes, tensor de correa libre. Se permite quitar reparos plásticos.

- Comando de Válvulas: Los Botadores y pastillas deben ser originales o sustitutos de repuesto. No se permiten botadores fijos. Tratamiento térmico libre.

- Árbol de Levas: (Motor 1100) Material, tratamiento de dureza y diámetro de la caña libre, medida máxima de apoyo original. Cruce libre. ALZADA MÁXIMA medida sobre el botador con la torreta afuera sin luz: 9,10 mm. Eje secundario original o sustituto de repuesto.

Torreta árbol de levas: Se permite su cepillado. Se permite torreta  motor TIPO 1.4

(Motor 1400) Arbol de levas único, diagrama de levas provisto por FEMAD, se permite el

corrector de leva. De surgir durante la medición algún tipo de duda se dejará en suspenso para

controlar con el proveedor.

El árbol de levas deberá tener sus bujes de alojamientos estándar y no podrá ser tocados en

ningún momento (de suceder alguna alteración será pasible de sanciones).

    - Colector de admisión (Motor 1100) Original de Fiat Iava 1300 T.V. o 147 Sorpasso. Prohibido modificar la  base. Se permite eliminar tabique separador. Preparación interna libre. Exterior totalmente original. Se permite maquinar, donde toque el escape.

Múltiple de admisión marca BERCAM  y  MAKA,  opcional, interior libre.-

(Motor 1400) Original de 2 bocas que equipa al modelo Fiat uno Se permite el uso del

Múltiple de admisión Nº 769043. Esta medida se debe que se ha detectado que no todos

los múltiples de 1.4  vienen con el nº 9 al final y es reemplazado por un punto, siendo estos los

únicos múltiples autorizados.    PROHIBIDO MULTIPLE LANCIA ( ITALIANO )

Base adaptadora original de goma.-

    - Colector de Escape:(motor 1100) libre, estos no deberán sobresalir del lateral del auto.

(Motor 1400) Original en forma y material del Motor Tipo, NO pudiéndose trabajar

ni por dentro ni por fuera.-

Salida de escape:

Original de Fiat UNO o sustituto de repuesto, diámetro externo de 38 mm., se permite

reemplazar acople para salida final de escape.  Salida final de Escape deberá ser de 50 mm.

de diámetro externo y un largo de 950 mm. ( +/- 50 mm.).- Permitido el uso de sensor de

temperatura de gases de escape (pirómetro)

    - Válvulas: Originales  o sustituto de repuesto, serán del tipo original, de fabricación nacional,

no pulidas ni maquinadas.Se permite rectificar su asiento.Prohibido rebajar cabeza. A

continuación tabla de medidas:

Motor 1100

Admisión                    Escape

Diámetro Máximo:          36 mm.+/- 0.20mm      31,50 mm +/-0.20mm

Diámetro de Vástago:       8,00 mm.+/- 0,2 mm.  8,00 +/- 0,2mm.

Motor 1400

Diámetro máximo            37,65 mm +/- 0.20 mm        31,15 mm +/-0,20 mm

Diámetro de vástago          8,00 mm +/- 0,20 mm           8,00 mm +/-0,20 mm

q.   Resortes, trabas y platillos:

Largo: Libre. Número de resortes: Dos (2) Helicoidales

La dureza de los resortes y material es libre.

Los platillos de resortes deben ser originales

Las trabas o seguros deberán ser originales o sustituto de repuesto.

- Carburador:(Motor 1100) Marca Solex  34-34,  difusor hasta 27 mm. (+ 0,20 mm.)

Libre preparación interna.

Altura de la brida con juntas 9 mm máximo, material libre.-

(Motor 1400) Carburador WEBER 32-34 TLDE original que equipa al Fiat Uno,

medidas de bocas 32-34 y medidas de difusores 24-21. Asiento y aguja diámetro libre

Venas emulsoras: Originales o sustituto de repuesto, ubicación original, pasos calibrados

Cantidad y posición original, medidas libres.-

El uso del sistema de cebador se debe eliminar.

Se permite eliminar las mangueras de calefacción.

Se permite la obstrucción del “power”.

Se puede quitar los elementos plásticos de la tapa superior. Todos los orificios de elementos

que se anulan (como ser vacío comando cebador y avance del distribuidor, recuperador de

gases del carter) deberán estar perfectamente tapados a los efectos de que no permita

el incrementar el acceso de aire al motor.

- Filtro de Aire: (Motor 1100)  Su uso será opcional, únicamente dentro del vano motor.

Dicho elemento  debe  cumplir la función solamente de filtrar partículas nocivas para el motor, no se permitirá  ninguna otra función, distinta a la especificada, se permite trompeta/s, opcional el uso de mallas metálicas para filtrado de aire.

Toma de Aire Carburador: Se permite toma de aspiración, dentro del vano motor, cuya

Única finalidad,  sea llevar el flujo de aire,  hacia las bocas del carburador.-

(Motor 1400) Su uso será OBLIGATORIO. Deberá estar posicionado sobre el carburador  únicamente. Dicho filtro debe responder al formato, y medidas del filtro marca NEW FILT, que viene para el carburador WEBER – TLDE, que equipa al Fiat Uno, el cual consta de :

Una base de chapa, el elemento filtrante de papel en el medio (original sin ninguna modificación) y sobre-tapa.

Las dimensiones del filtro:  Diámetro 205 mm.(+/- 10 mm.) Altura  75 mm.(+/- 10 mm.)

Deberá cumplir la única función de filtrar partículas nocivas ( NO se permite ningún tipo de

intercambio de temperatura en el aire que ingresa en el carburador), NO se permite ningún

elemento entre el carburador y el filtro por Ej.: Trompetas.

Bomba de Nafta: Originales o sustituto de repuesto, se permite bomba eléctrica. Se permite

ruleman en árbol secundario en el exéntrico del mismo.

Art.10:Sistema de Encendido:

Original o sustituto de repuesto.

OPCIONAL:  Encendido Electrónico ORIGINAL o sustituto de repuesto. Se permite adaptar

Los elementos del encendido electrónico de la marca VW modelo GACEL  o GOL.

NO SE PERMITE: Encendidos Especiales o los denominados multichispa. Se permite montar el eje sobre rulemanes. La ubicación del distribuidor será opcional debajo o en la leva. Prohibidos los de competición.

Se permite trabar contrapesos.-

Orden de Encendido: Original: 1 – 3 – 4 – 2. Sentido Horario.-

  - Distribuidor: Original o sustituto de repuesto, ubicación opcional abajo o en la leva. Manteniendo 1(un) platino y 1 (un) condensador. Se permite colocar rodillos o rulemanes en el eje del distribuidor, permitiéndose el trabado de sus  contrapesos. Leva Libre.

  - Batería: Una, debe estar bien asegurada y hermética y su ubicación deberà ser bien  distante del tanque de nafta.-

  - Bobina: Libre.-

  - Bujías: Una (1) por cilindro. Libres, respetando la medida de 14 mm.

  - Generador: Uso optativo.

Art.11: Refrigeración:

Radiador en su posición original,  libre.

- Electro ventilador: libre

b.   Termostato: Se puede eliminar y tapar un orificio del porta termostato libremente.

- Bomba de Agua:(motor 1100) original o sustituto de repuesto,  opcional eléctrica.-

(Motor 1400) Bomba de Agua: Original o sustituto de repuesto de la original.

PROHIBIDA BOMBA DE AGUA ELECTRICA.-Se permite tensor de correa.

- Canalización de aire: Libre, pudiéndose abrir el frente del vehículo para cubrir la superficie

total   del radiador.

e.   Boquilla porta termostato: Libre.-

Art.12:Transmisión de las Ruedas:

Se permiten palieres del modelo SÚPER  EUROPA. Se permiten palieres de 45 mm.

de diámetro. Se permite usar tricetas del modelo caja lancia.

  - Embrague:(motor1100) Disco de embrague Mono disco seco y placa diafragma original o tipo original (un solo diafragma) se permite diafragma reforzado y laminas tensoras libre cantidad y espesor.

Se permite forros pegados y/o remachados y disco fijo.  Se permite adosar material para el balanceo del conjunto. El diámetro máximo del disco será de 210 mm.

Disco de embrague sinterizado (Opcional).

(Motor 1400) Original o sustituto de repuesto, disco se permite forro pegado y remachado.

Se permite diafragma de placa reforzado y laminas tensoras libre cantidad y espesor .Diámetro del mismo 180mm(no sinterizado).Se permite disco fijo. Placa de embrague original o sustituto de repuesto,material fundición de acero tipo original se permite variar su espesor para dar tiraje.

  - Caja de Velocidad:  Se puede usar la caja de velocidad que equipa los autos Fiat 128 – 147

con motor 1100 cc que a continuación se detalla:

  - Relaciones: Se autorizan las relaciones de las siguientes 2 cajas:

| Marcha | Relación | Nº de Dientes |
| --- | --- | --- |

1ª 				3,583			    	43 x  12

2ª				2,235			    	38 x  17

3ª				1,454			    	32 x  22

4ª				1,18			    	Libre

reversa                                            37-14                                      Obligatoria

| Marcha | Relación | Nº de Dientes |
| --- | --- | --- |

1ª 				4,09			    	45 x  11

2ª				2,235			    	38 x  17

3ª				1,468			    	47 x  32 dientes finos

4ª				1,18			    	Libre

reversa                                            37-14                                      Obligatoria

NOTA: Los engranajes de 1° y  2° velocidad serán de tipo original.

Los engranajes de  3º  y   4º   velocidad serán de forma y material libre.  Se permite sistema

con clanes, en engranajes de 3ra. y   4ta. Velocidad.-

Se permite acanalar el cuádruple en la 4° velocidad.

OPCIONAL: Se puede usar la carcasa de la caja de 5° con las relaciones detalladas y

ANULAR   el engranaje de la 5° velocidad.-

Se puede usar frenos de sincronizada de libre forma y material.-.

PROHIBIDO autoblocantes en el diferencial.-

Palanca de cambios: libre diseño y anclaje, ubicación libre.

  - Diferencial:  13/53   únicamente.-

RELACIONES CAJA LANCIA MOTORIZACION 1400CC (ORIGINAL)

1º     43/11     3.909

2º     47/21     2.238

3º     38/25     1.520

4º     37/32     1.158

5º     35/37     0.945

MA     31/14     3.714

DIFERENCIAL  CORONA 59 PIÑON 15 DIENTES

  - Neumáticos:  De competición tipo slick, monomarca  PRONEC, compuesto único,

y de  medidas 7 x 13.-

SOLO se sellarán cubiertas provistas por la FEDERACION  MENDOCINA

DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, la que brindará a cada competidor el

Comprobante  respectivo  que  acredite  el  origen  de  las  cubiertas.-

IMPORTANTE:  El reglamento de utilización será el siguiente, a saber:

1 –  En la primera competencia se podrán sellar hasta 6 cubiertas NUEVAS O USADAS.-

2–   A partir de la segunda competencia se podrán sellar hasta 2 cubiertas NUEVAS O

USADAS, las cuáles pasarán a integrar el stock de cada piloto.

3 -  Si en una competencia el piloto no comprase , ni sellase cubiertas, o  no se presentase

a competir, no podrá acumular su número de cubiertas para sellar. SOLO SELLARÁ

LAS  DOS QUE CORRESPONDEN A DICHA COMPETENCIA.-

4–  Se llevará un registro de las cubiertas selladas por Federación, en donde se acumularán

todos los números de cubiertas correspondientes a cada piloto. NINGUN piloto podrá

utilizar en clasificación y/o carrera una cubierta que no figure en dicho registro.

Las cubiertas selladas para un piloto,  no podrán ser utilizadas por otro.-

NEUMÁTICOS DE LLUVIA: Es OBLIGATORIO, que cada Auto presente, sus neumáticos ARMADOS DE LLUVIA, los mismos deberán ser ancorizados de competición, libre origen.-

Permitidas las gomas intermedias, construidas sobre cubiertas de competición slick de Marca PRONEC.-

  - Ruedas: El ancho de la llanta se medirá sobre la misma y entre los puntos de apoyo del talón del neumático. En ningún caso, la llanta no deberá exceder las 7,5  pulgadas; ni debe exceder del ancho total de la carrocería, si esto ocurriera deberá estar provisto de pasa-ruedas.

El material de la llanta es libre.  Se permite la colocación de espárragos con tuercas

en las masas delanteras y traseras.

Art.13: Dispositivos y Elementos de Seguridad:

Los objetos transportados en el vehículo deben estar solidamente fijados.

13.1 El motor deberá contar con recuperador de aceite de los gases del cárter, que tenga una

capacidad mínima de 2 litros, fijado debidamente y con orificios de ventilación de conexión con

la manguera o cualquier otro, hacia arriba.

13.2Cinturones de Seguridad: Un (1) juego de arneses de seguridad para el piloto con un mínimo

de 4 (cuatro) puntos de fijación, con hebilla de apertura rápida, deberán hallarse adecuadamente

anclados a la jaula de seguridad, todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del

piloto cuando se encuentren con los arneses colocados.

Los cinturones deberán ser reemplazados luego de toda colisión severa, también  si los

mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metálicas o hebillas están

deformadas u oxidadas.

13.3 Parabrisas: Obligatorio parabrisas laminado de seguridad (triplex),

se permite desempañador. Prohibido parabrisas común.

13.4 Casco: Integral, con Homologación nacional o Internacional vigente.-

Hans =   OBLIGATORIO su uso año 2014

  - Buzo Antiflama : Obligatorio, debe ser Homologado.-.

  - Butaca :   Es obligatorio el uso de butacas homologadas.-

La butaca deberá estar fijada a la jaula directamente o a través de soportes, con cuatro puntos

de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera usando pernos de acero 10 mm.,

como mínimo.

IMPORTANTE:  Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm.

de la línea del parante de la puerta izquierda.-

La butaca y los montajes deben adecuarse al reglamento de la FEMAD. No pueden

utilizarse asientos que tengan mas de cinco años de antigüedad.

  - Tanque de combustible: Libre capacidad, forma y ubicación, boca de llenado rápido,

respiradero y drenaje al exterior por caño de goma. Se permite orificio de 20 x 20 en el piso

del vehículo para carga o chupador.

  - Corta Corriente: El vehículo deberá contar con dos llaves de corta corriente general; una,

colocada en el interior del vehículo al alcance de la mano del piloto con el cinturón colocado; y

otra exterior, colocada

en el torpedo debidamente señalizado por un triangulo azul con bordes blancos y en su interior, un rayo de color rojo, este triangulo deberá ser equilátero de 10 cm. de lado.

  - Matafuego Manual : Obligatorio de 2 Kg. Como mínimo. Con sistema de apertura rápida, de

polvo químico, al alcance del piloto con los cinturones colocados.

Opcional : Extintor de incendio automático de polvo químico, el que deberá estar firmemente

fijado. Debe tener pintado el número del auto, peso sin polvo y con la carga total.-

  - OBLIGATORIO :

    - Es OBLIGATORIO, el volante extraíble.-

13.10.2   Es obligatorio eliminar el material de insonorización bajo el piso del vehículo, baúl,

compartimiento del motor, pasos de rueda e interior de las puertas  y  techo.

13.10.3  Luces de Stop: Obligatorio el uso de dos (2) faros de stop los que deben situarse en la

luneta trasera y con una superficie mínima de 64 cm cuadrados, y con lámparas de una

potencia mínima de 20 watt. El único método de accionamiento del stop es el pedal

de freno.-

13.10.4   Luz de Lluvia : Obligatoria. Todos los vehículos en la luneta trasera y en su parte

superior deben estar equipados un (1) faro con luz de señalización de 25 Watt de color

amarillo, las mismas deben funcionar en el momento en que la visibilidad en pista

disminuya notablemente (caso de lluvia, neblina, etc) las mismas deben ser claramente

visible desde atrás y montada a no más de 50 mm. del eje longitudinal del vehículo, la

superficie mínima será de 64 cm cuadrados, y deberá poder  Ser  accionada por el piloto

sentado en su puesto de conducción y en su posición de atado

NOTA: Se PROHIBE todo tipo de conexión alternativa que pueda ser manejada por

intermedio del accionamiento del pedal de freno.

    - Limpia-Lava Parabrisas: Obligatorio. Debe poseer por lo menos con una escobilla del

lado del piloto, y lava parabrisas de uso obligatorio se verificara su funcionamiento en la

verificación previa.

13.10.6   Numero del auto:   Los números que no figuren en el ranking inicial del año 2014,

serán entregados en Fe.M.A.D.-

La numeración de los vehículos se realizara sobre un rectángulo negro que medirá como

mínimo 30 cm. de alto por 40 cm. de ancho. Los números blancos tendrán una altura

mínima de 32 cm. con un trazo de 5 cm. de espesor. La distancia mínima de los números

al borde de 4 cm.  Los números deben ubicarse en los laterales, sobre los acrílicos

traseros, sobre el techo y la trompa. En la trompa podrá ubicarse en un lado solamente.

    - El nombre y apellido del piloto, con su respectivo grupo sanguíneo, deberá figurar en

puertas delanteras y el  borde superior izquierdo del techo, en un recuadro suficiente

para contener la inscripción con caracteres de 4 centímetros de altura.

  - PERMITIDO:

13.11.1  Se permite quitar los asientos delantero derecho y los traseros (asiento y  respaldo).

13.11.2  El tablero del vehículo es opcional, libre su forma y diseño.

Instrumental de tablero permitido : Reloj temperatura de agua motor, temperatura de aceite, temperatura gases de escape (pirómetro) presión de aceite, presión de combustible, cuenta vueltas (RPM)

NOTA: Cualquier otro instrumento a utilizar, consultar con comisión técnica FeMAD.

    - Se permite quitar todo el mecanismo de la calefacción, incluido su radiador.

    - La pedalera  será libre, se permite reubicar por desplazamiento de butaca.-

    - Las puertas delanteras deberán tener dispositivos de trabas de Puertas los que deben ser

de tipo flexible, de fácil accionamiento, no metálicos y de apertura rápida, del tipo

hebillas de cinturón de seguridad y posibles de ser cortadas desde el exterior con un

implemento de corte. Para ello, las mismas permitirán la apertura de las puertas en un

mínimo de 10 cm. (diez) medidos desde el borde del panel interior de la puerta y el borde

exterior del parante de la carrocería. Con este dispositivo colocado. Las traseras podrán

no contar con los mismos. Las manijas de las puertas traseras son opcionales.

    - Se permite modificar los guardabarros delanteros y traseros a efectos de evitar el roce de

las cubiertas. Se puede recortar sin perder la línea, no mas de cinco centímetros.

    - Se permite el uso de los llamados falso chasis o “catres”, que consisten en tubos de acero

o planchuelas cuyos anclajes son: En la parte posterior, en los soportes originales de los

protectores del carter, o en los anclajes de los brazos oscilantes, en la parte anterior en los

anclajes de la barra estabilizadora. Dichos elementos no deben estar soldados al chasis,

travesaño frontal y todos los anclajes de suspensión en el chasis. Se permite  reforzar los

largueros, travesaño frontal y todos los anclajes de suspensión del chasis.

    - Se permite practicar un orificio ventana para la colocación de bulones pasantes en el

torpedo, que fijan el puente sostén del motor – caja de velocidades.

    - El volante de dirección es libre, debe ser circular. Se permite quitar el dispositivo

antirrobo. No se permite volante de madera.

    - Se Permite eliminar todo el sistema de accionamiento del velocímetro.

    - Se permite eliminar o cambiar por otro, el sistema indicador de combustible,

no eléctrico.-

    - El piñón y el comando de la tripa de velocímetro es opcional.

    - Los orificios resultantes del retiro del piezas o soportes, podrán ser obturados con chapas

metálica, material plástico, aluminio, remachados o pegados.

    - Las tuercas, bulones, tornillos, espárragos y arandelas son libres, salvo que este

reglamento en algún artículo diga lo contrario.-

    - Las patas de motor y caja son libres en material. Manteniendo las medidas originales y

su posición

  - PROHIBIDO :

    - Se prohíbe el volante de madera.-

    - Se prohíbe el uso del paragolpe delantero y trasero.-

13.12.3     Se prohíbe todo tipo de efecto suelo.

13.12.4     Se prohíbe el uso de fibra de carbono y de Titanio.-

Art.14: Jaula Antivuelco:

Deberá estar construida con caños de acero de las siguientes mediadas como mínimo.-

Diámetro                   Pared o Espesor

30 mm +/- 1 mm             2 mm.          Esquema principal.-

OBLIGATORIA:    La estructura del gráfico es el  requisito mínimo de jaula de seguridad.

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal,  y los puntos F y L de los tirantes Longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura. Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío  sin costura resistencia mínima

a la tracción = 350 N/mm.

PROHIBIDO:  AGUJEREAR LOS CAÑOS.-

Art.15: Enganche para Remolque:

Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y

delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre la superficie de la

carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la zona donde originalmente se

encuentra la torreta de suspensión; o sea este gancho estará sobre la parte superior de la

trompa; quedando el agujero de enganche en el exterior de la misma; de construcción y

fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de

dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es

redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm; y si la sección es rectangular o cuadrada, la

sección mínima será de 80 mm. cuadrados.-

La falta de el enganche para remolque, o sus deficiencias, dará lugar a sanciones que

Pueden  llegar a la Exclusión de la prueba.-

Art.16: Precintos:

Cada automóvil deberá poseer para su precintado, un orificio en dos bulones de la caja de

velocidades ( uno en carcasa intermedia y otro en tapa 5º velocidad), en dos bulones de la tapa

de cilindros, en un espárrago de la base y el cuerpo del Carburador, dos en el cárter y el block

de manera de poder precintar en puntos diagonales, y un orificio en el múltiple de admisión.

Se deberá agregar un orificio para poder precintar la torreta de leva.-

El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto

ocurriera será  excluido de la competencia.-

Art.17:   Varios:

17.1  Por sacar la tapa de cilindros, después de la clasificación, deberá cargar 20 kg. De lastre,

manteniendo los tiempos de clasificación.-

17.2  Por cambio de motor durante o después de la clasificación, el automóvil  deberá largar

al FINAL DE LA GRILLA, en la próxima competencia que se dispute en dicha fecha.-

Art.18: Combustible:

Es OBLIGATORIO el uso de Combustible del tipo Comercial. No se permite el uso de

aditivos al combustible. La verificación técnica se podrá realizar en cualquier momento de las

tandas cronometradas y/o Parque Cerrado, y el combustible extraído del vehículo deberá

encontrarse en un 100% de acuerdo a los patrones propios de las naftas comerciales de USO

OBLIGATORIO.-

Art.19: Silenciador en Boxes y Patio de Boxes:

Silenciador en Boxes y Patio de Boxes: OBLIGATORIO. En caso de encender el motor de un

auto de carrera, este deberá estar obligatoriamente provisto de silenciador, Salvo cuando los

autos van a salir a la pista a cumplimentar cualquiera de las Pruebas Oficiales que comprenden

el evento. El no-cumplimiento de esta disposición será sancionado por los Comisarios

Deportivos con una multa de $ 500, la cuál será duplicada por cada reincidencia producida en

el Campeonato. (art. 26 del R.D.A). –

Viernes, 21 de Febrero de 2014.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                                         JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                                 Presidente de Fe.M.A.D.

# FICHA TECNICA

Medida del carter 295mm+/-10mm

Medida del carter

305mm+/-10mm

# Text boxes

# Cerrado

# 293 mm

# Roscado permitido para apoyo de

# espiral

# Carrera

# 143 mm

# Abierto

# 436 mm

FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 147 Delantero

# Tolerancia +/- 5 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Carrera

# 191 mm

# Abierto

# 476 mm

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 147 Trasero

# Tolerancia +/- 5 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 285 mm

# Carrera

# 147 mm

# Abierto

# 470 mm

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 128 Delantero

# Tolerancia +/- 5 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 323 mm

# Carrera

# 203 mm

# Abierto

# 495 mm

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat 128 Trasero

# Tolerancia +/- 5 mm

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 292 mm

.

# Roscado permitido para apoyo de espiral

# espiral

# Carrera

# 139 mm

# Abierto

# 475 mm

# +/-5mm mm.

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat Uno Delantero

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 335 mm

+/- 5 mm.

# Carrera

# 201mm.

# Abierto

# 511 mm

+/- 5 mm.

# FICHA TECNICA

# Medidas originales

# de Fabrica Fiat Uno Trasero

# Refuerzo permitido

# Refuerzo permitido

# Cerrado

# 310 mm

+/- 5mm. mmmmmmm.

Medida del carter 305 mm. +/- 10 mm.