CAMPEONATO

MENDOCINO

DE   KARTING

AÑO 2015

REGLAMENTO    TÉCNICO

ESCUELA  STHIL

#### REGLAMENTO TÉCNICO

### ESCUELA  -  STHIL

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

LICENCIAS:

Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2015, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante Escribano Publico o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- EDAD:

Para pilotos de mínimo 5 (CINCO) años cumplidos a la fecha de la primera carrera que

vaya a participar y de máximo 8 (OCHO) años cumplidos durante el Campeonato.-

Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil

cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y

chaleco, homologado CNK-CDA-ACA

- NUMEROS DISTINTIVOS:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros redondeadas en

sus ángulos, de material flexible, de fondo ROJO  con números BLANCOS.

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales,

se  pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como

mínimo.

3. PESO MINIMO:

Piloto y kart,85 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún

elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner dicho

elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza oficial.-

4. MOTOR

El motor será únicamente marca STHIL (motosierra) de 60 C.C. de cilindrada, original en

todo su sentido,como viene de fabrica.

5 .NEUMÁTICOS

Sudamericanas libres. De lluvia ídem.

Se utilizará 1 juego de neumáticos cada 3 fechas siendo obligatorio el uso del mismo

solamente en las series y en la final.Los números de los neumáticos serán asentados en

un registro por el comisario técnico actuante.

En las fechas 1°,4°y 7° todos los kart deberán colocar neumáticos nuevos.

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha distinta a la 1°,4°y 7° con

neumáticos nuevos,penalizaran de la siguiente manera, deberán girar con los

neumáticos nuevos las 2 tandas de prueba completas previas a la carrera y además

largará en el último puesto de la grilla de la 1°serie.Luego en las próximas fechas que

corresponda tendrá que colocar neumáticos nuevos para así poder estar en igualdad de

condiciones que el resto de los participantes.

6- CHASIS

Libre de origen, con eje rígido, sin suspensiones especiales. Ningún elemento podrá

superar el perímetro delimitado por las cubiertas,  respetando todas las normas de

seguridad y funcionamientos indicadas en el R.K.T., vigente.  Prohibido el uso de barra

anti-vuelco. Se precintará y deberá usarse el mismo durante todo el año. Cualquier

cambio de chasis tendrá que ser autorizado previamente por la Comisión Técnica de

Federación.-

7-  BUJIAS

PERMITIDAS solo las bujías :    Bosch  WSR6F,  o    NGK  BPMR7A

8-  FRENOS

Deberán ser efectivos y actuar sobre un disco de freno montado en el eje trasero.

Prohibido la utilización de frenos delanteros.

9- TRANSMISIÓN

Por piñón, cadena y corona. Piñón de diez (10) dientes,corona 80, cadena con paso

mini de 15 mm. de  trazo como  mínimo star de siete coma nueve (7,9), se permite su

lubricación.

10.- EMBRAGUE

Original del motor Sthil 60 C.C.

11.- CARBURACIÓN

Se permite efectuar ajustes de carburación únicamente por medio de los tornillos de

Alta y Baja.

12.- PRECINTADO DE LOS ELEMENTOS

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén

correctamente colocados. La constatación de la falta de alguno de ellos implicará la

exclusión del piloto en el  tramo correspondiente, no haciendo lugar a reclamo alguno.

13.- TANQUE DE  COMBUSTIBLE:

Deberá estar ubicado en el lugar original provisto por el fabricante, debajo de la columna

de dirección, entre las piernas del piloto.

14.- EJE TRASERO

Eje rígido. Diámetro máximo 30 mm (treinta milímetros). Debe ser  macizo, de material

magnético.

15.- COMBUSTIBLE

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para

vehículos terrestres.

16.- ESCAPE

Comprado por el usuario y retirado por el Comisario Técnico, para su posterior sorteo.-

17.-  ADQUISICION DE DATOS:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

FICHA  TECNICA  MOTOR  STHIL  60 CC.

Motor:   Sthil 60 cc.de cilindrada, original en todo su sentido, como viene de fabrica.

Cilindro:  Totalmente Original

Diámetro:			      	      49     mm.  +/-  0,2 mm.

Carrera :				      32     mm.  +/- 0,2 mm

Cilindrada :                                                         60,3   mm

Encendido Original : SELETA ( Irlandes )      SEM   (Sueco)

Carburador:                                              TILLOSTOM  ó   ZAMA   HL 166

Diámetro lado cilindro                             20,60 mm. +/-  0,2 mm.

Diámetro lado filtro                                  22,40 mm. +/- 0,2 mm.

Separador de carburador:                     Espesor       19,60 mm. +/- 0,2 mm.

Diámetro       20,60 mm. +/- 0,2 mm.

Volante marca SEM (Nro. 1108 400 120)  Peso             0.565 Kg +/- 10 grms.

Embrague campana                                       Diámetro 67 mm. patines pasta o acero.-

Resortes de embrague                                  Espesor del alambre 1,30 mm. rulos (5)

Pistón:                                                              Altura                               41,20  mm.

Altura cabeza                   22,00  mm.

Aros  :                                                              cantidad (2) espesor          1,50   mm.

Perno :                                                             diámetro externo 12 mm.   -   Interno   7,80 mm.

Escape :                                                          Original respetando forma y diseño.

Carter del Motor:

Borde de transfer a borde de transfer         69,50 mm   +/- 0,50 mm.

Parte Central                                                36,50 mm.  +/- 0,50 mm.

Miércoles, 1 de Abril de 2015.

HUGO ISMAEL MARI                             	               JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD