CAMPEONATO

MENDOCINO

DE   KARTING

2015

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  JUNIORS 125

#### REGLAMENTO TÉCNICO

#### CATEGORIA  JUNIORS  125

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

1.- LICENCIAS:

Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino 2015, todos los pilotos

habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose

el  puntaje a la posición que ocupó  al finalizar la competencia.

2.- EDAD:

Para pilotos de mínimo 13 ( TRECE ) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en

la que vaya a  participar  y de máximo 14 ( CATORCE ) años cumplidos durante el

Campeonato.

Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil

cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y

chaleco, homologado CNK-

3.- NUMEROS DISTINTIVOS:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros, redondeadas en

sus ángulos, de material flexible,  sobre fondo NEGRO  con números  AMARILLOS

Deberá contar con una placa adelante y otra atrás,mientras que en lospontones laterales,

se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como

mínimo.

4.- PESO MINIMO:

Piloto y kart,140 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde  algún

elemento durante la competencia, será pesado sin este, NO siendo permitido poner dicho

elemento en la balanza.: El peso será válido solo con la medición de la balanza oficial.-

El lastre solo podrá colocarse ( firmemente fijado ) en la butaca.-

5.- MOTOR

Los motores permitidos serán marca RF, PARILLA 95, TOP, MY10. De cilindrada 125 cc.

Totalmente originales solo se permitirá trabajar con las juntas de base de cilindro siendo

el espesor mínimo 0,1mm. Se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro y

la camisa de cilindro, deberá tener por medida exterior el diámetro de la camisa y el

diámetro interior sera de 54mm +/- 0,4mm. Se permite sacar el carbón del conducto del

escape y la  cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente

construido. La junta entre el cilindro y el colector de escape deberá ser de 1,5mm +/-

0,5mm y deberá descubrir todo el pasaje del colector de escape. Las juntas de admisión

deberán ser de 0,5mm y en el  caso del carburador su orificio no deberá tener efecto de

encausador de flujo, tampoco ningún elemento postizo.

Se permite sellar un motor por fecha pudiendo realizar una reparación del motor por

evento, con la debida autorización del comisario técnico.

En caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este podrá

sellar otro motor en cualquier momento de la competencia y deberá participar desde el

último lugar de la grilla.

6.-  TAPA DE CILINDRO:

Original de cada motor, el volumen de la cámara de combustión será de 18cc.

Las juntas entre tapa y cilindro deberán tener como mínimo un diámetro interior de

54mm y ser  de planos paralelos. No se permite modificar el largo de la rosca cuyo

cubicaje será de 2,4cc.

7.-  CIGÜEÑAL:

Original de cada motor deberá responder a las dimensiones especificadas por el

fabricante (ver ficha de homologación) No se permite cambiar su balanceo. El eje de

biela tendrá que ser macizo.

8.-  BIELA:

Original de los motores según ficha de homologacion, no se permite trabajos en este

elemento.

Distancia entre centros 102mm.

9.-  CARTER:

Original de los motores. Solo se permite el agregado de material en caso de rotura.

Entre el cilindro y el carter deberá haber una o más juntas, cuyo espesor total no podrá

ser menor a  0,50mm.

10- CAMISA:

Original de los motores, deberá respetar la ficha de dimensiones y diagrama según la

ficha de homologación.

No se permite variar sus medidas. Permitido encamisar con camisa nacional, respetando

en un todo las  medidas originales.-

11- PISTON:

Original de cada motor, especificaciones y dimensiones según ficha de homologación.

El aro del pistón  deberá ser de 2,2mm de espesor. No se permite sacar material.

12- PERNO DE PISTON:

Original, no se permite el torneado interior para su alivianado.

13- COLECTOR DE ADMISION:

Original del motor marca  RF, IAME o TBR, se puede rectificar el interior del colector a

27mm máximo la junta entre el carburador y  colector no puede ser mayor de 0,5mm y

no podrá hacer trabajos de  encausadores de flujo.

14- FLAPERA:

Serán originales de cada motor. Las láminas de admisión deberán tener un espesor

mínimo de 0,23mm.

No está permitido usar ningún tipo de dispositivo que pueda modificar la tensión de

dichas laminas

15- CARBURADOR:

Un carburador marca TILLOTSON H360A de 24mm máximo de venturi para los motores

de aire,  y un carburador marca TILLOTSON HW-16A de 20mm máximo de venturi para

los motores refrigerados por agua.

No se permite ninguna modificación a este elemento incluido los pasajes internos de

combustible y cono de los tornillos de regulación de combustible. Bajo el regimen de

sellado. Boquilla de entrada al carburador debe ser de 27mm de diámetro interior

máximo.

16- SILENCIADOR DE ADMISION:

Carcasa del elemento filtrante debe ser rectangular con dos entradas superiores. Se

permite elemento filtrante en el interior de la misma y también filtro redondo con dos

entradas.

17- BUJIAS:

NGK B 10 EGB, NGK B 9 EGB, NGK BR 10 EG, NGK BR 9 EG.  Montada sobre la tapa

de cilindro no debe sobrepasar la cámara de combustión de la misma. Largo 18mm,

diametro 14mm paso 1,25 mm .Prohibido su  torneado.

18- ENCENDIDO:

Original de los motores marca PVL o SELETTA.Avance de encendido libre,con limitador

de revoluciones a 15.500 rpm para motores de agua.Para los motores de aire avance de

encendido libre.

19- TRASMISION:

A corona, cadena y piñon.Relación: piñon10 dientes,corona 73 dientes. Cadena de libre

origen.

20- COLECTOR DE ESCAPE:

Original de cada motor, no se permite ningún tipo de trabajo de preparación, solo su

limpieza por formación de carbón, no pudiendo aumentar sus medidas.

21- ESCAPE:

Original de los motores (mono diseño).No se permite trabajos de preparación, bajo

régimen de sellado.

El largo del escape deberá ser de 805mm +/- 0,5mm.

22- NEUMATICOS:

Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ AMARILLLO “.

Se utilizará 1 juego de neumáticos cada 3 fechas siendo obligatorio el uso del mismo

solamente en las series y en la final.Los números de los neumáticos serán asentados en

un registro por el comisario técnico actuante.

En las fechas 1°,4°y 7° todos los kart deberán colocar neumáticos nuevos.

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha distinta a la 1°,4°y 7° con

neumáticos nuevos,penalizaran de la siguiente manera, deberán girar con los

neumáticos nuevos las 2 tandas de prueba completas previas a la carrera y además

largará en el último puesto de la grilla de la 1°serie.Luego en las próximas fechas que

corresponda tendrá que colocar neumáticos nuevos para así poder estar en igualdad de

condiciones que el resto de los participantes.

23- CHASIS:

Permitido cualquier tipo de chasis con Homologación CIK/CNK, se puede sellar solo 1

chasis por carrera. En caso de accidente o rotura en el mismo día de la competencia,

será autorizado el  cambio  por otro.

Eje diámetro máximo 50 mm., magnético.-

24-  PARAGOLPE TRASERO:

Obligatorio.Homologado CIK,CNK.

25-  PRECINTADO DE ELEMENTOS:

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén

correctamente colocados.

La  constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el

tramo correspondiente,

No haciendo lugar a reclamo alguno.

26-  TROCHA TRASERA:

Trocha Trasera Máxima 1,40 mts. Sin Tolerancia.-

27-  COMBUSTIBLE:

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para

Vehículos terrestres.

El aceite deberá ser de uso comercial y su porcentaje en la mezcla es libre.-

IMPORTANTE :Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener  bidones de seguridad,

deberán poseer al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

28-  ADQUISION DE DATOS:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

Miércoles, 1 de Abril de 2015.

HUGO ISMAEL MARI                             	              JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD