CAMPEONATO

MENDOCINO

DE   KARTING

AÑO 2015

REGLAMENTO    TÉCNICO

PROMOCIONAL  IAME 60

#### REGLAMENTO TÉCNICO

### PROMOCIONAL  IAME 60

LICENCIAS: Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2015, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante  Escribano Publico o Juez De Paz  legalizada ante Colegio de Escribanos.

- Edad:

Para pilotos de mínimo 8 (OCHO) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la

que vaya a  participar y  de máximo 11 (ONCE) años cumplidos durante el Campeonato.-

- Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK CDA-ACA.

- Numeros Distintivos:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros redondeadas en

sus ángulos, de material flexible, de fondo NEGRO con números BLANCOS deberá contar

con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales,se pintarán 2

- Peso Mínimo:

Piloto y kart,113 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún

Elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner

Dicho elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza

oficial.-

- Fichas de Homologación:  Habilitación y ficha de dimensiones.

.  El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las

especificaciones  de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas

6. Motor:

PARILLA MINI SWIFT 07 ( completamente original)

Los motores serán provistos por cada competidor.-

Se permite  sellar 1 motor por fecha, pudiendo realizar reparaciones del motor, con la

debida autorización de los Comisarios Técnicos.-

En el caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este

podrá sellar otro motor en cualquier momento de la competencia con la debida

autorización del Comisario Técnico y deberá largar desde el último lugar de la grilla.

Todos los componentes del motor deberán ser originales y no se permite ningún tipo de

trabajo, en ninguna de sus partes y deberán responder a la ficha de homologación.

Carburación Fija. Chicler de alta 93, y el de baja 60. Altura de la aguja 2 puntos de

arriba hacia abajo.     Avance del encendido libre.

FILTRO DE AIRE: original o marca MVR.

7. Embrague:

Antes de cada partida o cuando  La Técnica lo crea conveniente  se controlara el acople

del  embrague que deberá actuar a partir de las 5500 rpm

8.  Batería

Cada piloto será responsable de su batería eléctrica, como de su carga en todo momento

de la competencia.

9. Avería del arranque eléctrico antes de una partida

En caso de existir un problema con este dispositivo, se podrá prestar ayuda por medio de

un arrancador externo, y de esta forma participar de la competencia

10. Bujia

Original del motor  NGK BR10EG

11. Relación:

Será corona de 80 dientes y piñon de 11 dientes.-

12. Chasis:

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.  Se permite sellar solo 1 (uno) por

año.

Eje de 30 mm de diámetro máximo, macizo y material magnetico. El Chasis deberá

estar precintado durante la totalidad del  campeonato.  En el caso de accidente u otra

situación en donde se demuestre que  el mismo no puede  repararse la Técnica permitirá

el cambio de chasis luego de la correspondiente evaluación del mismo.-

13. Neumáticos:

Se utilizará 1 juego de neumáticos cada 3 FECHAS siendo obligatorio el uso del mismo

solamente en las series y en la final.Los números de los neumáticos serán asentados en

un registro por el comisario técnico actuante.

En las fechas  1°,4°y 7° todos los kart deberán colocar neumáticos nuevos.

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha distinta a la 1°,4°y 7° con

neumáticos nuevos,penalizaran de la siguiente manera, deberán girar con los

neumáticos nuevos las 2 tandas de prueba completas previas a la carrera y además

largará en el último puesto de la grilla de la 1°serie.Luego en las próximas fechas que

corresponda tendrá que colocar neumáticos nuevos para así poder estar en igualdad de

condiciones que el resto de los participantes.

14. Combustible

Se utilizará nafta de rango PREMIUM de cualquier marca comercial apta para vehículos

terrestres. El aceite deberá ser de uso comercial y su porcentaje en la mezcla es libre.-

15. Paragolpe trasero:

Debera cubrir ambas ruedas traseras y ser de material absorbente, homologado CIK/FIA

y/o CNK .- Obligatorio.

16. Adquisición de Datos:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

17. Importante:

Las medidas declaradas, por fichas de homologación, planos aclaratorios, etc. del motor,

proporcionados por el fabricante, son tolerancias de fabricación y no podrán ser usadas

para efectuar trabajos de preparación, salvo que esto sea permitido en forma escrita por

este reglamento.-

Miércoles, 1 de Abril de 2015.

HUGO ISMAEL MARI                           	                 JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                        Presidente  FEMAD