ANEXO N° 1

CATEGORIA  SPEEDWEROS  SUREÑO

ART.N°5: AMORTIGUADORES

Libres de funcionamiento original, acción a la compresión y expansión libre,no presurizados ni con depósitos externos,ni regulables desde el exterior.Se podrá modificar en altura las torretas de anclaje de los amortiguadores delanteros y traseros y el anclaje para estos es libre.cantidad de amortiguadores original 1 por rueda.

ART.N°9 MAZAS DELANTERAS

Son libres para todos los vehículos homologados.a las puntas de eje originales se deberán adaptar,puntas de ejes más reforzadas,por ejemplo:las de fiat 128 o fiat 125, prohibida masa original con 3 tornillos de rueda.

ART.N°23 PISTONES

Para la motorización Renault 1100cc peso mínimo de los pistones 215g.

ART.N°29 TAPA DE CILINDROS

Nacional y original o sustituto de repuesto de la original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo paralelismo original,se permite colocar guías de bronce, o tubos de bronce. PERMITIDO maquinar conductos de admisión y escape, encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 45°. Junta de tapa de cilindros libre. Se permite hermanar la tapa con el múltiple en un máximo de 10 mm de profundidad.Se permite utilizar tapa de cilindros del motor Renault 1400cc.

Medidas de los conductos:

RENAULT

Admisión: 	 Hasta  31,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Escape:	 Hasta  28,50   mm.  Sin Tolerancia.-

FIAT

Admisión: 	 Hasta  27,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Escape:	 Hasta  27,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Diámetro interior de casquillo para Renault

Admisión: 30,50  mm. +  0,50 mm.

Escape: 25,50 + 0,50 mm

Diámetro interior de casquillo para FIAT 600 -1100

Admisión: 30,70   mm. +   0,50 mm.

Escape: 27,20   mm. +   0,50 mm.

Prohibido pasar la altura del cielo de la tapa.-

Para las tapas del 850 y 877 la preparación es libre.

ART.N°30 VÁLVULAS

Serán del tipo y material original, de fabricación nacional. A continuación tabla de medidas para las distintas tapas:

| Fiat 1.100 | Adm.36 mm + - 0,5 | Esc.31,45 mm + - 0,5 | Vast. 8 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Renault 1.020 / 1.100 | Adm. 34,10mm max | Esc. 30,5 mm + - 0,2 | Vast. 7 mm |
| 850 y 877 | Libre | Libre | Libre |

Se permiten válvulas de Renault 1400 cc. ,   torneadas a la medida de Renault 1100 cc.

ART.N°39 ENCENDIDO

Encendido original o sustituto de repuesto del original. Cables y bobina libre, posición de la misma libre.Permitido adaptar encendidos electrónicos de serie en el cuerpo original.

OPCIONAL: Encendido electrónico de serie nacional, prohibido encendidos especiales y/o multichispas.  Permitido limitador y largador.

Para el 850 y 877, LIBRE.-

ART.N°68 FILTRO DE AIRE

Filtro libre, ubicación sobre el carburador. Siempre cumpliendo el funcionamiento del mismo, prohibida toma dinámica.

Mendoza, 14 de enero de 2015

HUGO MARI                                                      	      JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D                                                            Presidente de Fe.M.A.D.